## Slide 1: Tema 1: El procesador

## Slide 2: Objetivos
Contextualizar la asignatura
  Conocer el contexto de la arquitectura RISC-V
  Conocer los aspectos más generales de la arquitectura RISC-V
  Aprender las instrucciones del procesador
Conocer el diseño de la ruta de datos de un procesador monociclo basada en multiplexores
Conocer el diseño de la unidad de control del procesador
Introductorio (Tema 0)

## Slide 3: Contenido y bibliografía
1 – Arquitectura RISC-V
  Introducción y Definición
  Características básicas
  Ejemplo de ejecución
2 – La ruta de datos
  Introducción
  Diseño de ruta de datos básica
3 – La unidad de control
  Introducción
  Diseño de unidad de control
    Bibliografía: Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organizationand Design RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020
Introductorio
(Tema 0)

## Slide 4: Arquitectura RISC-V: Introducción
Componentes básicos computador
  Procesador
  Memoria
  Entrada/Salida
  Interconexión
4
Procesador
Memoria
Entrada / Salida
Bus de interconexión
Arquitectura RISC-V seleccionada como base de aprendizaje en la asignatura
Concepto de programa almacenado:
  Las instrucciones se representan como números
  Los programas son almacenados en memoria para ser leídos o escritos también como números

## Slide 5: Introducción: Tipos de computadores
Tipo | Potencia | Ancho Palabra (bits) | Consumo | Aplicaciones
Supercomputadores | Muy alta potencia de cálculo. | 64, 128 | Extremadamente alto | Gestión en Corporaciones, Gobiernos, Aplicaciones de computación, masiva, Centros de investigación.
Estaciones de trabajo | Alta | 32, 64 | Alto | Diseño, simulación, control: Empresas, Universidades
Portátiles | Alta-Media | 32, 64 | Medio Bajo | Informática en general Computadores personales
Tabletas | Media | 32,64 | Muy bajo | Informática personal
Sistemas empotrados | Media-Alta. | 16, 32, 64 | Medio Bajo | Sistemas empotrados para Comunicaciones (routers, switches). Electrodomésticos, automoción, periféricos, sistemas industriales,…
Teléfonos | Media-Baja | 16, 32 | Extremadamente bajo | Teléfonos móviles (Smartphones)

## Slide 6: Introducción: El mercado de los procesadores
Todo procesador se define de acuerdo con una ARQUITECTURA
2026
Unidades
Ingresos

## Slide 7: Introducción: Arquitectura
Arquitectura (ISA: Instruction Set Architecture)
    Hace referencia al repertorio de instrucciones, registros, modelo de excepciones, manejo de la memoria virtual, mapa de direcciones físicas y otras características comunes de un procesador
    Todo aquello que el programador debe saber acerca de la máquina
Ejemplos de arquitecturas:
    Las arquitecturas pueden evolucionar, dando lugar a versiones de 16, 32 o 64 bits, siempre compatibles entre sí
Arquitectura | Empresas
x86, x86-64, IA-32, INTEL®64 | Intel, AMD,..
MIPS-32, MIPS-64 | MIPS Technologies
ARM Architecture | Advanced RISC Machines Holdings
RISC -V | RISC-V International

## Slide 8: Introducción: Implementación
Implementación: Hace referencia a las características precisas de los circuitos que conforman el diseño de un procesador concreto que ejecuta una arquitectura
    También se denominan Microarquitecturas
Arquitectura | Microarquitecuras | Modelos | Fabricantes
MIPS | MIPS32 ;MIPS64, Warrior, Aptiv | R2000, R3000, R4000,… P5600, P6600, MicroAptiv, InterAptiv, ProAptiv | MIPS Tech. Imagination Tech.
IA-32, Intel 64 | P5, P6 | Pentium II, III, Pro | Intel
 | NetBurst | Pentium 4, Pentium D, Celeron D | 
 | Pentium M | Core Duo, Core Solo, Pentium M, Celeron M | 
 | Intel Core | Core 2 Duo, Quad, Extreme, Xeon 5xxx, 7xxx, Celeron dual-core | 
 | Atom | Atom | 
 | Core i | i3, i5, i7 | 
X86, x86-64 | K5,K6,K8 | Athlon 64, Phenom, Turion, Semprom, Opteron | AMD
ARM | ARMv8-A, ARMv9-A | Cortex-A53, Cortex-A57, Apple M1 | Apple, Qualcomm, Samsung, Amazon, Huawei, etc.
RISC-V | Hardware libre | Diversos | ----

## Slide 9: Arquitectura RISC-V
Estándar ISA abierto de arquitectura
  Tipo RISC: Reduced Instruction Set Computer
  Permite construir computadores y desarrollar software compatible para distintos entornos
Origen en ámbito universitario
  2010, en la Universidad de California - Berkeley
  Krste Asanović, David Patterson y estudiantes
  RISC-I, RISC-II, RISC-III, RISC-IV, RISC-V (2017)
Diferencia con otras arquitecturas: X86-32, AMD64, ARM, MIPS, SPARC
  Estándar abierto, no protegido por patentes

## Slide 10: Arquitectura RISC-V: Características básicas
ISA base (RV32/64I)
  I: instrucciones para enteros
    ALU, saltos, acceso a memoria
Extensiones estándar
  M: multiplicación y división enteras
  A: instrucciones atómicas
  F: números reales en simple precisión
  D: números reales en doble precisión
  C: instrucciones comprimidas (16 bits)
G = IMAFD = base + 4 extensiones estándar

## Slide 11: Arquitectura RISC-V: Características básicas
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros
Contenido memoria
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
El registro PC (Program Counter) no pertenece a la arquitectura pero se utilizan en la CPU. PC apunta a la instrucción a buscar en memoria para su ejecución. El PC no es visible al programador, pero es modificado por ciertas instrucciones de forma indirecta.
PC
RI

## Slide 12: Arquitectura RISC-V en la asignatura
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros
Contenido memoria
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
Temas 1&2
Tema 3
Tema 4
Temas 5&6
Temas 7-9
Tema 10
La arquitectura RISC-V será utilizada como ejemplo en toda la asignatura,
utilizando siempre ejemplos de código en ensamblador del RISC-V

## Slide 13: Arquitectura RISC-V: Modelo de programación
CPU. Extensión RV32I
  32 registros de 32 bits: x0,x1,…,x31
  32 registros de coma flotante, de 32 ó 64 bits (depende de la extensión utilizada: F o D): f0,f1,…,f31

## Slide 14: Arquitectura RISC-V: Registros
Nombre | Registro | Uso
zero | x0 | Constante 0
ra | x1 | Dirección de retorno
sp | x2 | Puntero de pila
gp | x3 | Puntero global
tp | x4 | Puntero de thread
t0-t2 | x5-x7 | Registros temporales
s0/fp | x8 | Registro salvado/puntero de marco
s1 | x9 | Registro salvado
a0-a1 | x10-x11 | Argumentos de funciones/valores retornados
a2-a7 | x12-x17 | Argumentos de funciones
s2-s11 | x18-x27 | Registros salvados
t3-t6 | x28-x31 | Registros temporales
Tema 3 | f0-f31 | Registros de coma flotante

## Slide 15: Arquitectura RISC-V: Memoria
Espacio de usuario
Espacio de sistema
0x00000000
0x80000000
0xFFFFFFFF
Código
Datos
Pila
0x10000000
0x00400000
0x80000000
No hay una separación fija entre los dos espacios.
Se implementa usando privilegios y memoria virtual
Para una CPU con direcciones de 32 bits → Espacio de direccionamiento 232 = 4 GB

## Slide 16: Arquitectura RISC-V: Memoria
Direccionamiento
  Direccionamiento a nivel de byte
  Modos big-endian y little-endian soportados (aunque little-endian es el estándar)
Alineamiento
  Byte en cualquier dirección
  Media palabra (half) en dirección par
  Palabra (word) en dirección múltiplo de 4
  Doble palabra (dword) en dirección múltiplo de 8
Directiva
  .align N
  Alinea a partir de la siguiente dirección múltiplo de 2N

## Slide 17: Arquitectura RISC-V: Memoria
Directivas de ensamblador
  Directivas de segmentos de memoria
    .data
    .text
    El SO decide dónde se colocan los segmentos en memoria
    El ensamblador detecta el fin del programa por el fin del fichero (EOF)
  Directivas de reserva de memoria de datos
    .space n
    .byte b1 [, b2] …
    .half h1 [, h2] …
    .word w1 [, w2] …
    .ascii cadena1 [, cadena2] …
    .asciz cadena1 [, cadena2]…

## Slide 18: Arquitectura RISC-V: Alineamiento en memoria
.data
A: .byte 2, 3, 4
W: .word 33
B: .half 680
.align 2
V: .space 128
.data
C1: .ascii “hola”
C2: .asciz “HOLA”
Las variables del programa son codificadas como etiquetas de datos.
En este ejemplo, el SO ha decidido cargar este segmento de datos a partir de la dirección 0x10000000
A = 0x10000000
W = 0x10000004
…
--
4
3
2
--
--
680
33
V
0x10000000
0x10000004
0x10000008
0x1000000C
0x10000010
………
a
l
o
h
A
L
O
H
--
--
--
0
0x10004000
0x10004004
0x10004008
--
0x1000400C
0x10004010
………
Memoria principal
0x00000000
…………
0xFFFFFFFF
Se pueden definir varias zonas de datos.
En este ejemplo, el SO decide cargar este segundo segmento de datos a partir de la dirección 0x10004000
El alineamiento en memoria es una característica habitual en el ensamblador (cargador) de RISC-V
El simulador que usaremos en prácticas (Ripes) es una herramienta educacional y no fuerza ese alineamiento

## Slide 19: Arquitectura RISC-V: Instrucciones
Grupos de instrucciones
  Transferencia entre registros
  Carga/almacenamiento
  Aritméticas
  Lógicas
  Comparación
  Salto
  Coma flotante
  Otras
Sintaxis y codificación
  https://riscv.org/specifications/ratified/
  https://riscv.github.io/riscv-isa-manual/snapshot/unprivileged/
Las instrucciones serán ejercitadas
en las sesiones de laboratorio
Instrucciones vs pseudo-instrucciones
Las instrucciones son soportadas por el hardware
mientras que las pseudo-instrucciones son traducidas por
el ensamblador en un conjunto de instrucciones equivalente
Por ejemplo:
li t1, 0x10002000 -> lui t1, 0x10002
addi t1, t1, 0

## Slide 20: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Instrucción | Operación | Formato
add rd, rs1, rs2 | rd = rs1 + rs2 | R
sub rd, rs1, rs2 | rd = rs1 – rs2 | R
and rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
or rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
lw rd, inm(rs1) | rd = Mem[rs1+inm] | I
sw rs2, inm(rs1) | Mem[rs1+inm] = rs2 | S
beq rs1, rs2, etiq | si rs1==rs2, PC = etiq; sino PC = PC+4 | B
jal rd, etiq | rd = PC + 4 PC = etiq | J
6 Formatos distintos:
  R (Register-register)
  I (Inmediate)
  S (Store)
  B (Branch)
  U (Upper Inmediate)
  J (Jump)

## Slide 21: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
La función de una instrucción se especifica usando el campo opcode y, en caso de que existan, funct3 y funct7
opcode (bits [6:0] de la instrucción) especifica la clase o categoría:
  Formato de la instrucción (R, I, S, B, U, J)
  Determina si existen funct3 | funct7
  Ruta básica de la instrucción (ALU, load/store, branch, etc.).
  Se usan 7 bits para permitir extensiones futuras
funct3 (bits [14:12] de la instrucción) es un selector de suboperación:
  Operación en la ALU (add, and, or, slt,…)
  Ancho de load/store (byte, half, word)
  Condición de salto (beq, blt,…)
funct7: (bits [31:25] de la instrucción) especifica la variante:
  Distingue entre operaciones relacionadas. Por ejemplo, add y sub

## Slide 22: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Instrucción | Operación | Formato | opcode | funct3 ¦ funct7
add rd, rs1, rs2 | rd = rs1 + rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000
sub rd, rs1, rs2 | rd = rs1 – rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0100000
and rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R | 0110011 | 111 ¦ 0000000
or rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R | 0110011 | 110 ¦ 0000000
mul rd, rs1, rs2 | rd = rs1 * rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000001
slt rd, rs1, rs2 | si rs1<rs2, rd = 1; sino rd = 0 | R | 0110011 | 010 ¦ 0000000
Sintaxis: add rd, rs1, rs2 rd  rs1 + rs2
Ejemplos: add x1, x2, x3 x1  x2 + x3
or x5, x5, x5 x5  x5  x5
and x2, x3, x2 x2  x3  x2
Formato R: Instrucciones aritméticas y lógicas
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd

## Slide 23: Ejemplo de codificación de la instrucción
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd
Formato R:
¿Cómo se codifica en binario la instrucción and x2, x3, x4?
opcode = 0110011 (instrucción de tipo R)
      funct3 = 111 (and)
      funct7 = 0000000
Registers:
  rd = x2 → 00010
  rs1 = x3 → 00011
  rs2 = x4 → 00100
Total:
  0000000 00100 00011 111 00010 0110011 = 0x0041F133
funct7
funct3
rs2
rs1
rd
opcode

## Slide 24: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Formato R:
¿Cómo se relaciona con el resto de formatos?
Partimos como caso general del formato R:
2 operandos fuente (rs1, rs2) y un operando destino (rd)
7+3 bits para opcode y funct3
5 bits por registro
Objetivo: Mantener las mismas posiciones del formato R para opcode, funct3 y aquellos operandos en registros que existan en cada uno de los formatos restantes
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd

## Slide 25: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Formato R:
Formato I: lw rd, inm(rs1) o también addi rd, rs1, inm
Un solo operando fuente (rs1) y un operando destino (rd)
Huecos: funct7+rs2 (12 bits) para el inmediato
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
rd
31
25
20
15
7
0
12

## Slide 26: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd
Formato R:
Formato S: sw rs2, inm(rs1)
2 operandos fuente (rs1, rs2), sin operando destino
Huecos: funct7+rd (12 bits) para el inmediato
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
inm[4:0]
31
25
20
15
7
0
12

## Slide 27: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Formato R:
Formato B: beq rs1, rs2, inm
2 operandos fuente (rs1, rs2), sin operando destino
Huecos: funct7+rd (12 bits) para el inmediato
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
inm[4:1|11]
31
25
20
15
7
0
12

## Slide 28: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
¿Por qué una distribución tan especial de los bits del operando inmediato en el formato B?
RISC-V da soporte a CPUs de 16 bits → Los inmediatos se codifican como múltiplos de 2 bytes → No hay bit 0
El bit de signo se mantiene en la posición 31 para facilitar su extensión
Los formatos I y B mantienen en las mismas posiciones el resto de bits comunes: 10:5 y 4:1, para simplificar la descodificación
Formato B:
Formato I:
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
rd
31
25
20
15
7
0
12
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
inm[4:1|11]
31
25
20
15
7
0
12

## Slide 29: Pseudoinstrucciones
Se utilizan para facilitar la programación en ensamblador. No son instrucciones máquina.
Son traducidas por el Programa Ensamblador a un conjunto de instrucciones máquina equivalente.
Ejemplos:
Load Address
la t1, 0x10002000 → lui t1, 0x10002
addi t1, t1, 0
Move
mv x1, x3 → addi x1, x3, zero
Load Inmediate
li x1, 0x12345001 → lui x1, 0x12345
addi x1, x1, 1

## Slide 30: Ejemplo: Codificación, ensamblado y carga
.data
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
c: .word -1
.text
la t0, a
lb x1, 0(t0)
lb x2, 2(t0)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(t0)
add x1, zero, zero
Definición de segmento de datos. Asumimos inicio en dirección 0x10002000
Reserva e inicialización de posiciones de memoria 0x10002000 – 0x10002007
0x10002000: 0x40
0x10002001: 0xFF
0x10002002: 0x10
0x10002003: 0x00
0x10002004: 0xFFFFFFFF
Definición de etiquetas de datos:
a: 0x10002000
c: 0x10002004
Definición de segmento de código. Asumimos inicio en dirección 0x00400000
Carga de registro t0 con el valor de la etiqueta a (0x10002000)
Lectura de 2 bytes de memoria, en las direcciones 0+t0 y 2+t0, cargándolos en x1 y x2, resp.
Suma de x1 y x2, y deja el resultado en x3
Almacena el byte de menor peso de x3 en memoria, en la dirección resultado de sumar t0 y 3
También inicializa x1 a 0

## Slide 31
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
c: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
la t0, a
lb x1, 0(t0)
lb x2, 2(t0)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(t0)
add x1, zero, zero
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
Contenido memoria
Carga
add x3, x1, x2
0x002081B3
0000000 00010 00001 000 00011 0110011
Instrucción con formato R
C.op: bits 6-0: 0110011
rd: bits 11:7: 00011 -> x3
rs1: bits 19-15: 00001 -> x1
rs2: bits 24-20: 00010 -> x2
funct3: bits 14-12: 000
funct7: bits 31-25: 0000000 –> add
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
b: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
lui x5, 0x10002
lb x1, 0(x5)
lb x2, 2(x5)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(x5)
add x1, x0, x0
Pseudo instrucción
Alias en nombre de los registros
Ensamblado:
Pseudoinstrucciones
Nombres de registros
Cálculos de valores
Arquitectura RISC-V: ejemplo de ejecución

## Slide 32: Ejemplo: Ejecución instrucción 1
lui x5, 0x10002
->
x5 = 0x10002000
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
Contenido memoria
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
La instrucción leída se ubica en
el registro de instrucción RI
PC
RI
lui x5, 0x10002
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400000
PC = 0x00400000
RI = 0x100022B7
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
b: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
lui x5, 0x10002
lb x1, 0(x5)
lb x2, 2(x5)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(x5)
add x1, x0, x0
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros

## Slide 33: Ejemplo: Ejecución instrucción 2
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
Contenido memoria
lb x1, 0(x5)
->
x1 = 0x00000010
(16 en decimal)
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
La instrucción leída se ubica en
el registro de instrucción RI
PC
RI
lb x1, 0(x5)
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400004
PC = 0x00400004
RI = 0x00028083
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
b: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
lui x5, 0x10002
lb x1, 0(x5)
lb x2, 2(x5)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(x5)
add x1, x0, x0
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros

## Slide 34: Ejemplo: Ejecución instrucción 3
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
Contenido memoria
lb x2, 2(x5)
->
x2 = 0x00000040
(64 en decimal)
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
La instrucción leída se ubica en
el registro de instrucción RI
PC
RI
lb x2, 2(x5)
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400008
PC = 0x00400008
RI = 0x00028103
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
b: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
lui x5, 0x10002
lb x1, 0(x5)
lb x2, 2(x5)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(x5)
add x1, x0, x0
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros

## Slide 35: Ejemplo: Ejecución instrucción 4
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
Contenido memoria
add x3, x1, x2 ->
x3 = 0x00000050
(80 = 16 + 64 en decimal)
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
La instrucción leída se ubica en
el registro de instrucción RI
PC
RI
add x3, x1, x2
Lectura de la instrucción ubicada en 0x0040000C
PC = 0x0040000C
RI = 0x002081B3
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
b: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
lui x5, 0x10002
lb x1, 0(x5)
lb x2, 2(x5)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(x5)
add x1, x0, x0
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros

## Slide 36: Ejemplo: Ejecución instrucción 5
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
Contenido memoria
sb x3, 3(x5)
->
Almacena byte 0x50 en memoria
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
La instrucción leída se ubica en
el registro de instrucción RI
PC
RI
sb x3, 3(x5)
Lectura de la instrucción ubicada en 0x0040000C
PC = 0x00400010
RI = 0x003281A3
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
b: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
lui x5, 0x10002
lb x1, 0(x5)
lb x2, 2(x5)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(x5)
add x1, x0, x0
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros

## Slide 37: Ejemplo: Ejecución instrucción 6
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
Contenido memoria
add x1, x0, x0
->
x1 = 0x00000000
Dirección Contenido
0x00400000 0x100022B7
0x00400004 0x00028083
0x00400008 0x00228103
0x0040000C 0x002081B3
0x00400010 0x003281A3
0x00400014 0x000000B3
...
0x10002000 0x0010FF40
0x10002004 0xFFFFFFFF
...
La instrucción leída se ubica en
el registro de instrucción RI
PC
RI
add x1, x0, x0
Lectura de la instrucción ubicada en 0x0040000C
PC = 0x00400014
RI = 0x000000B3
.data #Asumido en 0x10002000
a: .byte 0x40, 0xFF, 0x10, 0x00
b: .word -1
.text #Asumido en 0x00400000
lui x5, 0x10002
lb x1, 0(x5)
lb x2, 2(x5)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(x5)
add x1, x0, x0
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros

## Slide 38: Contenido y bibliografía
1 – Arquitectura RISC-V
  Introducción y Definición
  Características básicas
  Ejemplo de ejecución
2 – La ruta de datos
  Introducción
  Diseño de ruta de datos básica
3 – La unidad de control
  Introducción
  Diseño de unidad de control
    Bibliografía: Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organizationand Design RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020
Introductorio
(Tema 0)

## Slide 39: La ruta de datos del procesador MONOCICLO
Diseño del procesador monociclo
  Elección del juego de instrucciones a ejecutar
    Subconjunto del juego de instrucciones del RISC-V
      Carga/almacenamiento: lw, sw
      Aritméticas y comparación: add, sub, and, or, slt (y variantes con un operando inmediado)
      Salto: beq
  Ciclo único de reloj → Monociclo
  Combinación de elementos lógicos sencillos
    Circuitos: puertas, descodificadores, multiplexores, ALU,…
    Circuitos secuenciales: biestables, registros, banco de registros, memoria,…
  Las prestaciones dependen del número de instrucciones que ejecuta por unidad de tiempo y de la duración del ciclo de reloj
    Objetivo inicial: Ejecutar una instrucción por ciclo y reducir el ciclo de reloj

## Slide 40: El procesador
Etapas en el diseño
  Diseñar la ruta de datos
    Seleccionar los elementos necesarios para la ejecución de las instrucciones
    Interconectar los elementos
  Diseñar la unidad de control
    Identificar las señales de control necesarias
    Diseñar la lógica asociada a cada señal

## Slide 41: La ruta de datos
Definición
  Combinación de elementos combinacionales, secuenciales y su interconexión
  Permite el flujo de la información que debe transformarse como consecuencia de la ejecución de una instrucción
ALU
Banco registros
multiplexor
Operando
inmediato
Ejemplo de ruta de datos simple

## Slide 42: La ruta de datos: Sincronización
Sincronización: cuándo pueden leerse y escribirse la información en los elementos de almacenamiento del procesador
  Cuándo y cómo deben activarse las señales de control responsables de estas acciones
Asumimos sincronización por flanco
  Cualquier valor almacenado se actualiza únicamente en un flanco de reloj
Ciclo de reloj define el tiempo de propagación necesario entre dos elementos
Circuito
combinacional
Elemento
2
Resultado
disponible
tras flanco
Ciclo de reloj
Reloj
Elemento
1

## Slide 43: La ruta de datos: Sincronización
Un elemento puede ser leído y escrito en el mismo ciclo de reloj
Ejemplo de funcionamiento
Circuito
combinacional
Elemento
de estado
Reloj
Escritura
1  0
1  0
1
AND
CLK
Memoria/registro
32 bits
32 bits
Datos entrada
Datos salida

## Slide 44: La ruta de datos: Selección de instrucciones
Instrucción | Operación | Formato
add rd, rs1, rs2 | rd = rs1 + rs2 | R
sub rd, rs1, rs2 | rd = rs1 – rs2 | R
and rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
or rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
slt rd, rs1, rs2 | si rs1<rs2, rd = 1; sino rd = 0 | R
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd
Formato R:

## Slide 45: La ruta de datos: Selección de instrucciones
Instrucción | Operación | Formato
addi rd, rs1, inm | rd = rs1 + inm | I
andi rd, rs1, inm | rd = rs1  inm | I
ori rd, rs1, inm | rd = rs1  inm | I
slti rd, rs1, inm | si rs<inm, rd = 1; sino rd = 0 | I
lw rd, inm(rs1) | rd = Mem[rs1+inm] | I
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
rd
31
25
20
15
7
0
12
Formato I:

## Slide 46: La ruta de datos: Selección de instrucciones
Instrucción | Operación | Formato
sw rs2, inm(rs1) | Mem[rs1+inm] = rs2 | S
beq rs1, rs2, etiq | si rs1==rs2, PC = etiq; sino PC = PC+4 | B
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
inm[4:0]
31
25
20
15
7
0
12
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
inm[4:1|11]
31
25
20
15
7
0
12
Formato S:
Formato B:

## Slide 47: La ruta de datos: Fases de ejecución instrucciones
Lectura en Mem. Instrucciones
Descodificación
Lectura rs1 y rs2
Lectura rs1
Lectura rs1 y rs2
Lectura rs1 y rs2
Cálculo resultado
Cálculo dirección memoria
Cálculo dirección memoria
Cálculo dirección salto y condición
Escritura rd
Lectura en Mem. datos
Escritura en Mem. datos
Escritura rd
add rd, rs1, rs2
lw rd, inm(rs1)
sw rs2, inm(rs1)
beq rs1, rs2, etiq
Banco
Registros
(lectura)
ALU
Banco
Registros
(escritura)
Memoria
Datos
Memoria
Instrucciones
Unidad de
Control
¿Qué fases se ejecutan para una operación addi rd, rs1, inm?

## Slide 48: La ruta de datos: Seleccionar recursos
Multiplexores
  El uso de los recursos (memorias, ALUs, registros, …) será diferente en función de la instruccion ejecutándose
  Utilizaremos varios multiplexores para seleccionar los caminos de la ruta de datos a utilizar, en función de la instrucción
MUX
MxALU
0
1
MUX
MxER
0
1
MUX
MxB
0
1
MxPC
1
0
0
1
MUX
MUX

## Slide 49: La ruta de datos: Seleccionar recursos necesarios
Multiplexores
  Conforme avanza el diseño se hacen necesarios nuevos caminos en la ruta de datos, por lo que se necesita ampliar los multiplexores
  Se pueden usar multiplexores de 4-1 o 8-1
  En el multiplexor de 4-1 de la figura la señal de control es de 2 bits y se indica la combinación de esos dos bits para activar la entrada correspondiente
Mx
01
11
00
10
2
Mx
10
00
11
01
2
MUX
MUX

## Slide 50: La ruta de datos: Seleccionar recursos necesarios
Búsqueda de la instrucción y descodificación:
  Todas las instrucciones constan de esta fase común
  Requiere:
    1) Leer la instrucción de la memoria
      La dirección la facilita el Contador de Programa (PC: Program Counter)
    2) Incrementar el PC para que apunte a la siguiente instrucción (PC  PC + 4)
    3) Descodificar la instrucción
      Realizado por la UNIDAD de CONTROL
instrucción
dirección
LInst
Memoria
Instrucciones
PC
+
4
PCin

## Slide 51: La ruta de datos: Búsqueda y descodificación
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
Memoria
Instrucciones
Tiempo para ejecutar la instrucción
and x2, x3, x4
0
4
3
0
2
51
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd

## Slide 52: La ruta de datos: Lectura de operandos
Las instrucciones utilizan el BANCO DE REGISTROS
  Disponemos de 32 registros de 32 bits (x0-x31)
  Necesitamos dos puertos de lectura y un puerto de escritura
    Los puertos de lectura son activados simultáneamente por la misma señal Lreg
    El puerto de escritura se activa con la señal EReg
lectura
5
5
5
32
escritura
Banco de Registros
LReg
EReg
32
32

## Slide 53: La ruta de datos: Generador de inmediatos
Las instrucciones de tipo I, S y B disponen de un operando inmediato de 12 bits
  Hay que extender dicho operando a 32 bits para poder trabajar con él
  Siempre se extiende el bit de signo, incluso para instrucciones lógicas como andi y ori
  El bit de signo siempre está en la misma posición de la instrucción
  El funcionamiento del generador de inmediatos depende solo de opcode
  Ejemplo: en las instrucciones load y store
    lw t1, -2(t0) # -2 está codificado en Ca2 de 12 bits
    # La suma -2+t0 debe hacerse en Ca2 de 32 bits
32
32
inm en RI = -2 = 0xFFE (12 bits)
-2 = 0xFFFFFFFE
Generador de Inmediatos
RI

## Slide 54: La ruta de datos: Lectura de operandos y generación de inmediato
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
Generador de Inmediatos
Memoria
Instrucciones
Por simplicidad indicamos que se pasa la instrucción completa al generador, que se encargará de generar el operando inmediato de 32 bits a partir del valor de opcode y el inmediato de 12 bits en la instrucción

## Slide 55: La ruta de datos: La Unidad Aritmético Lógica
Prácticamente todas las instrucciones utilizan un operador aritmético-lógico (ALU)
  Utilizamos una ALU para soportar las operaciones requeridas por el juego de instrucciones (formatos R, I, S y B)
    Dispone de dos entradas y una salida, todas de 32 bits.
    A la entrada superior debe llegar el contenido del registro rs1
    A la entrada inferior pueden llegar: el contenido del registro rs2 o un operando inmediato. Por eso se necesita un multiplexor (MxB)
    Cuando ampliemos la ruta de datos para incluir instrucciones de salto, veremos que también hay que escoger entre dos opciones para la entrada superior de la ALU (MxA)
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
Operaciones de la ALU
32
32
32
rs2
MUX
OpALU
MxB
ALU
rs1
inm

## Slide 56: La ruta de datos: La Unidad Aritmético Lógica
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
Permite seleccionar el origen del segundo operando:
add t0, t1, t2 vs
lw t0, 0(t1)

## Slide 57: La ruta de datos: La memoria de datos
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones

## Slide 58: La ruta de datos: Almacenamiento del resultado
Algunas instrucciones escriben el resultado en un registro
  El banco de registros dispone de un puerto de escritura con:
    Dirección del registro (5 bits): Es el registro rd
    Datos (32 bits): Puede ser el resultado de una operación en la ALU o de una lectura de memoria. Hace falta un multiplexor (MxER) para llevar a los bits de datos el valor a escribir
Banco de Registros
Dir. registro
Datos
Puerto de escritura
EReg
5
32

## Slide 59
La ruta de datos: Almacenamiento del resultado
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Permite seleccionar el resultado a almacenar:
add t0, t1, t2
vs
lw t0, 0(t1)

## Slide 60: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
    si rs1==rs2, entonces PC = PC + 2 x (inm)32;
    sino PC = PC+4
    El ensamblador traduce la etiqueta del programa en un inmediato de 12 bits
    La dirección de destino es la suma del contador de programa (PC) y el desplazamiento (positivo o negativo) indicado en la instrucción. Si se cumple la condición, se pone esa dirección en el PC con lo cual la siguiente instrucción a ejecutar es a la que hay en esa dirección (salto)
    El inmediato se expresa en half words (2 bytes) por lo que hay que “multiplicarlo por 2” para tenerlo en bytes. Esto es equivalente a añadir el bit 0. El resultado hay que extenderlo a 32 bits
    Si no se cumple la condición, el contador de programa pasa a contener (PC+4), que es la dirección de la siguiente instrucción

## Slide 61: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
Cómo obtener la dirección de salto:
    El inmediato hay que extenderlo a 32 bits: Generador de inmediatos
    Además, hay que multiplicarlo por 2: poner un cero a su derecha (direcciones múltiplos de half word)
    Ese desplazamiento se suma a PC en la ALU
Cómo comprobar la condición rs1==rs2:
    Se usa un circuito de resta en una unidad de evaluación saltos: Branch. Se restan ambos registros y si el resultado es cero es que son iguales
Cómo llevar al contador de programa la dirección de salto:
    Hace falta un nuevo multiplexor (MxPC)

## Slide 62: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
Cómo obtener la dirección de salto: Sumar PC + inm
Cómo comprobar la condición rs1==rs2: Si es un salto de tipo beq, restar rs1-rs2 y comprobar si el resultado es cero
PC
rs1
rs2
Inmediato
Dirección de salto
Salto / no salto (Cond)
rs1
rs2
MUX
OpALU
MxB
ALU
MUX
MxA
Branch
TipoInst

## Slide 63: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
Cómo llevar la dirección de salto al contador de programa:
PC
+
4
PCin
OpALU
MUX
MxPC
ALU

## Slide 64: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MxA
MUX
MUX
Salto / no salto (Cond)

## Slide 65: La ruta de datos completa (sin soporte para salto incondicional)
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
Salto / no salto (Cond)

## Slide 66: Contenido y bibliografía
1 – Arquitectura RISC-V
  Introducción y Definición
  Características básicas
  Ejemplo de ejecución
2 – La ruta de datos
  Introducción
  Diseño de ruta de datos básica
3 – La unidad de control
  Introducción
  Diseño de unidad de control
    Bibliografía: Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organizationand Design RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020
Introductorio
(Tema 0)

## Slide 67: La unidad de control
Objetivo
  Indica a la ruta de datos que acciones debe realizar a lo largo del ciclo de instrucción para ejecutar cada instrucción
Pasos
  1) Identificar las señales de control que deben actuar sobre la ruta de datos
  2) Relacionar la activación de cada señal con cada instrucción
  3) Obtener la expresión lógica que define cada señal de control
  4) Implementar el circuito

## Slide 68: Ruta de datos para instrucciones tipo R
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 0
MxER: 0
add rd, rs1, rs2 (rd=rs1+rs2)
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
25
20
15
7
0
12
rd
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
Salto / no salto (Cond)

## Slide 69: Señales de control: Aritméticas y lógicas tipo R
Entradas
Salidas
 |  |  |  | Reg. PC | Mem. Instr. | Banco Registros |  | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | PCin | LInst | LReg | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
sub rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
and rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 111 ¦ 0000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
or rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 110 ¦ 0000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Entradas
Salidas
Constantes
(también para tipos I, S, B,…)
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
Las omitimos a partir de ahora

## Slide 70: Ruta de datos para instrucciones tipo I
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 1
MxER: 0
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
addi rd, rs1, inm (rd=rs1+inm)
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
rd
31
20
15
7
0
12
Salto / no salto (Cond)

## Slide 71: Señales de control: Aritméticas y lógicas tipo I
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Entradas
Salidas
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
Distinto camino para instrucciones
tipo R (opcode=0110011)
e instrucciones
tipo I (opcode=0010011)

## Slide 72: Ruta de datos para instrucciones tipo I
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 1
MxER: 1
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
lw rd, inm(rs1) (rd=Mem[rs1+inm])
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
rd
31
20
15
7
0
12
Salto / no salto (Cond)

## Slide 73: Instrucción lw: Señales de control
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 / funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Distinto ”origen” del resultado para las instrucciones
add/addi y lw

## Slide 74: Ruta de datos para instrucciones tipo S
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 1
MxER: X
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
sw rs2, inm(rs1) (Mem[rs1+inm]=rs2)
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
inm[4:0]
31
25
20
15
7
0
12
Salto / no salto (Cond)

## Slide 75: Instrucción sw: Señales de control
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
sw rs2, inm(rs1) | S | 0100011 | 010 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
sw no escribe en el banco de registros

## Slide 76: Ruta de datos para instrucciones tipo B
Conf MUXs:
MxPC: Cond
MxA: 0
MxB: 1
MxER: X
beq rs1, rs2, etiq
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
inm[4:1|11]
31
25
20
15
7
0
12
Salto / no salto (Cond)

## Slide 77: Instrucción beq: Señales de control
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
sw rs2, inm(rs1) | S | 0100011 | 010 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
beq rs1, rs2, inm | B | 1100011 | 000 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 0 | Cond | 0 | 1 | X
El salto depende de que se cumpla la condición rs1==rs2, que se evalúa en la unidad Branch. Esta unidad genera la señal Cond
La ALU se usa para calcular la dirección del salto, sumando
PC + inm32

## Slide 78: Unidad de Control: Señales de control
La implementación de esta tabla permite la correcta ejecución
de las instrucciones en un ciclo de reloj
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sub rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0100000 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
and rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 111 ¦ 0000000 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
or rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 110 ¦ 0000000 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
sw rs2, inm(rs1) | S | 0100011 | 010 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
beq rs1, rs2, inm | B | 1100011 | 000 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 0 | Cond | 0 | 1 | X
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)

## Slide 79: El procesador: Prestaciones ruta de datos
La ruta de datos con los siguientes retardos
  Lectura/Escritura en memoria de datos/instrucciones: 2 ns
  Lectura/Escritura en banco de registros: 1 ns
  Operación en la ALU: 2 ns
  Resto de retardos despreciable
Calcula el tiempo necesario para ejecutar las instrucciones:
  Aritmético-lógicas: add t2, t1, t0
  Lectura de memoria: lw t1, 0(t0)
  Escritura en memoria: sw t1, 0(t0)
  Salto condicional: beq t0, x0, bucle
Calcula tiempo de ciclo y frecuencia de la ruta de datos
add: 2ns + 1ns + 2ns + 1ns = 6 ns
lw: 2ns + 1ns + 2ns + 2ns + 1ns = 8 ns
sw: 2ns + 1ns + 2ns + 2ns = 7 ns
beq: 2ns + 1ns + 2ns = 5 ns
Tciclo = 8 ns;
Frecuencia = 125 MHz
Con esta ruta obtenemos una tasa de ejecución de 1 instrucción/ciclo pero con tiempo de ciclo muy elevado (caso peor).
En el tema 2 utilizaremos esta ruta como base para obtener mejores prestaciones utilizando el concepto de segmentación

## Slide 80: Perspectiva histórica sobre la unidad de control
Inconvenientes ruta de datos en ciclo único
  Ciclo de reloj determinado por la instrucción más lenta (load)
  Con instrucciones más complejas (coma flotante) el tiempo de ciclo se alargaría aún más
Alternativa: Implementación multiciclo
  Requiere una máquina de estados para la generación de señales de control