## Slide 1: Juego de Instrucciones RISC-V

## Slide 2: Registros
32 registros de enteros: x0–x31
x0 siempre vale 0
Coma flotante: Registros f0–f31 separados y dedicados a operaciones de punto flotante. Su tamaño depende de la extensión (32 bits para 'F', 64 bits para 'D')

## Slide 3: Directivas de ensamblador
Directivas de segmentos de memoria
  .data (No se especifica dirección)
  .text (No se especifica dirección)
  .global [etiqueta] (Elige la función “main”)
Directivas de reserva de memoria de datos
  .space n
  .byte b1 [, b2] …
  .half b1 [, b2] …
  .word b1 [, b2] …
  .ascii cadena1 [, cadena2] …
  .asciz/string cadena1 [, cadena2]…
  .align N

## Slide 4: Pseudo-instrucciones
Transferencia y Constantes
  lui (parte alta) + addi (parte baja) → li rd, inm
  auipc + addi (Calcula dirección relativa al PC) → la rd, etiq
Aritmética y Lógica
  xori rd, rs, -1 (XOR con ...1111 invierte los bits) → not rd, rs
  sub rd, x0, rs (Resta el número a 0) → neg rd, rs
Control de Flujo
  beq rs, x0, etiq (Compara contra el registro x0) → beqz rs, etiq
  jal x0, etiq (Salta y descarta dir. de retorno en x0) → j etiq
  jal x1, etiq (Salta y guarda retorno en ra/x1) → call etiq
  jalr x0, 0(x1) (Salta a la dirección guardada en ra/x1) → ret
Notes: Todo con flechas

## Slide 5
Carga/almacenamiento
  lw/lb: Carga una palabra/byte de memoria a registro.
  sw/sb: Almacena una palabra/byte de registro a memoria.
Aritméticas
  add, sub: Suma y resta de enteros.
  addi: Suma inmediata.
Lógicas y Desplazamientos
  and, or, xor: Operaciones bit a bit.
  sll, srl, sra: Desplazamientos (Shift Left/Right/Arithmetic).
Comparación
  slt, sltu: Pone a 1 el destino si es menor que (Set Less Than).
Salto
  beq, bne: Saltos condicionales de igualdad.
  blt/ bge: Saltos condicionales si menor/ mayor
  jal: Salto relativo(J y JAL en MIPS).
Coma flotante (Extensiones F y D)
  fadd.s, fmul.d: Operaciones análogas pero en registros f
Instrucciones básicas

## Slide 6: Multiplicación y división
No existen los registros HI/LO en RISC-V
  Los resultados se escriben x0-x31:
    mul rd, rs1, rs2: Guarda la parte baja del resultado en rd
    mulh rd, rs1, rs2: Guarda la parte alta del resultado en rd
    div rd, rs1, rs2: Guarda el cociente en rd
    rem rd, rs1, rs2: Guardan el resto en rd

## Slide 7: Conversión enteros ↔ coma flotante
Entero → Coma Flotante
  fcvt.s.w fd, rs: Convierte entero con signo a simple precisión
  fcvt.s.wu fd, rs: Convierte entero sin signo a simple precisión
Coma Flotante → Entero
  fcvt.w.s rd, fs: Convierte simple precisión a entero con signo
  fcvt.wu.s rd, fs: Convierte simple precisión a entero sin signo
Movimiento de Bits (sin conversión)
  fmv.w.x fd, rs: Copia bits de registro entero → flotante (32 bits)
  fmv.x.w rd, fs: Copia bits de registro flotante → entero (32 bits)

## Slide 8: Formatos
Instrucción | Operación | Formato | Código Op. | Func3 / Func7
add rd, rs1, rs2 | rd = rs1 + rs2 | R | 0110011 | 0000000
sub rd, rs1, rs2 | rd = rs1 – rs2 | R | 0110011 | 0100000
and rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R | 0110011 | 111
or rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R | 0110011 | 110
lw rd, inm(rs1) | rd = Mem[rs1+inm] | I | 0000011 | 010/ Inm
sw rs2, inm(rs1) | Mem[rs1+inm] = rs2 | S | 0100011 | 010/ Inm
beq rs1, rs2, etiq | Si rs1==rs2 entonces PC += inm Sino PC = (PC+4) | B | 1100011 | Func7= Inm
jal rd, etiq | rd = PC + 4 PC += inm | J | 1101111 | Func7= Inm

## Slide 9: Formatos
Instrucción | Form
add rd, rs1, rs2 | R
lw rd, inm(rs1) | I
sw rs2, inm(rs1) | S
beq rs1, rs2, etiq | B
6 Formatos distintos:
  R (registro-registro)
  I (Inmediato)
  S (Store)
  B (Branch)
  U (Upper Inmediate)
  J (Jump)
Se explican fácilmente a través de algunos principios que rigen el diseño del juego de instrucciones (ver transparencias a continuación)
Basta con estudiar R, I, S y B en detalle

## Slide 10: Formatos
Instrucción | Form
add rd, rs1, rs2 | R
func7
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
Principio 1: Simplicidad=regularidad=velocidad
Partimos como caso general del formato R:
2 operandos fuente (rs1, rs2) y un operando destino (rd)
7+3 bits para COP y func3
5 bits por registro
Objetivo: mantener las mismas posiciones del formato R para COP, func3 y aquellos operandos que existan en cada uno de los formatos restantes

## Slide 11: Formatos
1 1
2 1
Inmediato [11:0]
func3
rs1
COP
31
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
rd
func7
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
Operación con formato I: lw rd, Inm(rs1)
1 operando fuente (rs1) y un operando destino (rd)
Huecos: func7+rs2 (12 bits) para el inmediato
Instrucción | Form
lw rd, Inm(rs1) | I
Referencia: Formato R

## Slide 12: Formatos
Inm[11:5]
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
Inm[4:0]
func7
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
Operación con formato S: sw rs2, Inm(rs1)
2 operandos fuente (rs1, rs2)
Huecos: func7+rd (12 bits) para el inmediato
Instrucción | Form
sw rs2, Inm(rs1) | S
Referencia: Formato R

## Slide 13: Formatos
Inm[12|10:5]
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
Inm[4:1|11]
Inm[12|10:5]
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
Inm[4:1|11]
func7
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
Operación con formato B: beq rs1, rs2, etiq
2 operandos fuente (rs1, rs2)
Huecos: func7+rd (12 bits) para el inmediato
Instrucción | Form
beq rs1,rs2,etiq | B
Referencia: Formato R

## Slide 14: Formatos
Inm[12|10:5]
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
Inm[4:1|11]
Operación con formato B: beq rs1, rs2, Inm
¿Por qué se organiza el inmediato de esa forma tan extraña?
RISC-V da soporte a CPUs de 16 bits -> Los inmediatos se codifican como múltiplos de 2 bytes -> No hay bit 0
El bit de signo se mantiene en la posición 31 para facilitar su extensión
Los formatos I y B mantienen en las mismas posiciones el resto de bits comunes: 10:5 y 4:1, para simplificar la decodificación
Inm[11:5]
func3
rs2
rs1
COP
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
Inm[4:0]
Instrucción | Form
beq rs1,rs2,etiq | B
Instrucción | Form
sw rs2, Inm(rs1) | I

## Slide 15: Ruta de datos completa
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..7
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
Jump
MUX
MxA