## Slide 1: Tema 1: El procesador

## Slide 2: Objetivos
Contextualizar la asignatura
  Conocer el contexto de la arquitectura RISC-V
  Conocer los aspectos más generales de la arquitectura RISC-V
  Aprender las instrucciones del procesador
Conocer el diseño de la ruta de datos de un procesador monociclo basada en multiplexores
Conocer el diseño de la unidad de control del procesador
Introductorio (Tema 0)

## Slide 3: Contenido y bibliografía
1 – Arquitectura RISC-V
  Introducción y Definición
  Carácterísticas básicas
  Ejemplo de ejecución
2 – La ruta de datos
  Introducción
  Diseño de ruta de datos básica
3 – La unidad de control
  Introducción
  Diseño de unidad de control
    Bibliografía: Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organizationand Design RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020
Introductorio
(Tema 0)

## Slide 4: 1 - Arquitectura RISC-V: Introducción
Componentes básicos computador
  Procesador
  Memoria
  Entrada/Salida
  Interconexión
4
Procesador
Memoria
Entrada / Salida
Bus de interconexión
Arquitectura RISC-V seleccionada como base de aprendizaje en la asignatura
Concepto de programa almacenado:
  Las instrucciones se representan como números
  Los programas son almacenados en memoria para ser leídos o escritos también como números

## Slide 5: Introducción: Tipos de computadores
Tipo | Potencia | Ancho Palabra (bits) | Consumo | Aplicaciones
Supercomputadores | Muy alta potencia de cálculo. | 64, 128 | Extremadamente alto | Gestión en Corporaciones, Gobiernos, Aplicaciones de computación, masiva, Centros de investigación.
Estaciones de trabajo | Alta | 32, 64 | Alto | Diseño, simulación, control: Empresas, Universidades
Portátiles | Alta-Media | 32, 64 | Medio Bajo | Informática en general Computadores personales
Tabletas | Media | 32,64 | Muy bajo | Informática personal
Sistemas empotrados | Media-Alta. | 16, 32, 64 | Medio Bajo | Sistemas empotrados para Comunicaciones (routers, switches). Electrodomésticos, automoción, periféricos, sistemas industriales,…
Teléfonos | Media-Baja | 16, 32 | Extremadamente bajo | Teléfonos móviles (Smartphones)

## Slide 6: Introducción: El mercado de los procesadores
Todo procesador se define de acuerdo con una ARQUITECTURA
Chart: Ventas 2019
| PCs - servidores - supercomput. | MPUs Tabletas | MPUs telefonía mobil | MPUs sistemas empotrados | Otras CPUs
Ventas 2015 | 56 | 6 | 26 | 11 | 1
MPU: Microprocessor Unit

## Slide 7: Introducción: Arquitectura
Arquitectura (ISA: Instruction Set Architecture)
    Hace referencia al repertorio de instrucciones, registros, modelo de excepciones, manejo de la memoria virtual, mapa de direcciones físicas y otras características comunes de un procesador
    Todo aquello que el programador debe saber acerca de la máquina
Ejemplos de arquitecturas:
    Las arquitecturas pueden evolucionar, dando lugar a versiones de 16, 32 o 64 bits, siempre compatibles entre sí
Arquitectura | Empresas
x86, x86-64, IA-32, INTEL®64 | INTEL, AMD,..
MIPS-32, MIPS-64 | Mips Technologies
DEC Alpha Architecture | Digital Equipment Corp.
Power , PowerPC | Apple, IBM, Motorola
ARM Architecture | Advanced RISC Machines Holdings
RISC -V | RISC-V International

## Slide 8: Introducción: Implementación
Implementación: Hace referencia a las características precisas de los circuitos que conforman el diseño de un procesador concreto que ejecuta una arquitectura.
    También se denominan Microarquitecturas
Arquitectura | Microarquitecuras | Modelos | Fabricantes
MIPS | MIPS32 ;MIPS64, Warrior, Aptiv | R2000, R3000, R4000,… P5600, P6600, MicroAptiv, InterAptiv, ProAptiv | MIPS Tech. Imagination Tech.
IA-32, Intel 64 | P5, P6 | Pentium II, III, Pro | INTEL
 | NetBurst | Pentium 4, Pentium D, Celeron D | 
 | Pentium M | Core Duo, Core Solo, Pentium M, Celeron M | 
 | Intel Core | Core 2 Duo, Quad, Extreme, Xeon 5xxx, 7xxx, Celeron dual-core | 
 | Atom | Atom | 
 | Core i | i3, i5, i7 | 
X86, x86-64 | K5,K6,K8 | Athlon 64, Phenom, Turion, Semprom, Opteron | AMD
ARM | ARMv8-A, ARMv9-A | Cortex-A53, Cortex-A57, Apple M1 | Apple, Qualcomm, Samsung, etc.
RISC-V | Hardware libre | Diversos | ----

## Slide 9: Arquitectura RISC-V
Estándar ISA abierto de arquitectura
  Tipo RISC: Reduced Instruction Set Computer
  Permite construir computadores y desarrollar software compatible para distintos entornos
Origen en ámbito universitario
  2010, en la University of California, Berkeley
  Krste Asanović, David Patterson y estudiantes
  RISC-I, RISC-II, RISC-III, RISC-IV, RISC-V (2017)
Diferencia con otras arquitecturas:
  X86-32, AMD64, ARM, MIPS, SPARC
  Protegidas por patentes

## Slide 10: Arquitectura RISC-V: Características básicas
ISA básica o base (RV32/64I)
  I: instrucciones para enteros
    ALU, saltos, acceso a memoria
Extensiones estándar
  M: multiplicación y división enteras
  A: instrucciones atómicas
  F: números reales en simple precisión
  D: números reales en doble precisión
  C: instrucciones comprimidas (16 bits)
G = IMAFD = base + 4 extensiones estándar

## Slide 11: Arquitectura RISC-V: Características básicas
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros
Contenido memoria
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
El registro PC (Program Counter) no pertenece a la arquitectura pero se utilizan en la CPU. PC apunta a la instrucción a buscar en memoria para su ejecución. El PC no es visible al programador, pero es modificado por ciertas instrucciones de forma indirecta.

## Slide 12: Arquitectura RISC-V en la asignatura
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
x0
x31
.
.
registros
ALU
CPU
f0
f31
.
.
registros
Contenido memoria
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Temas 1&2
Tema 3
Tema 4
Temas 5&6
Temas 7-9
Tema 10
La arquitectura RISC-V será utilizada como ejemplo en toda la asignatura,
utilizando siempre ejemplos de código en ensamblador del RISC-V

## Slide 13: Arquitectura RISC-V: Modelo de programación
CPU
  32 registros de 32 bits: x0,x1,…,x31
  32 registros de coma flotante, de 32 ó 64 bits (depende de la extensión utilizada: F o D): f0,f1,…,f31

## Slide 14: Arquitectura RISC-V: Registros
Nombre | Registro | Uso
zero | x0 | Constante 0
ra | x1 | Dirección de retorno
sp | x2 | Puntero de pila
gp | x3 | Puntero global
tp | x4 | Puntero de thread
t0-t2 | x5-x7 | Registros temporales
s0/fp | x8 | Registro salvado/puntero de marco
s1 | x9 | Registro salvado
a0-a1 | x10-x11 | Argumentos de funciones/valores retornados
a2-a7 | x12-x17 | Argumentos de funciones
s2-s11 | x18-x27 | Registros salvados
t3-t6 | x28-x31 | Registros temporales
Tema 3 | f0-f31 | Registros de coma flotante

## Slide 15: Arquitectura RISC-V: Memoria
Espacio de usuario
Espacio de sistema
0x00000000
0x80000000
0xFFFFFFFF
Código
Datos
Pila
0x10000000
0x00400000
0x80000000
No hay una separación fija entre los dos espacios.
Se implementa usando privilegios y memoria virtual
Para una CPU con direcciones de 32 bits → Espacio de direccionamiento 232 = 4 GB

## Slide 16: Arquitectura RISC-V: Memoria
Direccionamiento
  Direccionamiento a nivel de byte
  Modos big-endian y little-endian soportados (aunque little-endian es el estándar)
Alineamiento
  Byte en cualquier dirección
  Media palabra (half) en dirección par
  Palabra (word) en dirección múltiplo de 4
  Doble palabra (dword) en dirección múltiplo de 8
Directiva
  .align N
  Alinea a partir de la siguiente dirección múltiplo de 2N

## Slide 17: Arquitectura RISC-V: Memoria
Directivas de ensamblador
  Directivas de segmentos de memoria
    .data
    .text
    El SO decide dónde se colacan los segmentos en memoria
    El ensamblador detecta el fin del programa por el fin del fichero (EOF)
  Directivas de reserva de memoria de datos
    .space n
    .byte b1 [, b2] …
    .half h1 [, h2] …
    .word w1 [, w2] …
    .ascii cadena1 [, cadena2] …
    .asciz cadena1 [, cadena2]…

## Slide 18: Arquitectura RISC-V: Alineamiento en memoria
.data
A: .byte 2, 3, 4
W: .word 33
B: .half 680
.align 2
V: .space 128
.data
C1: .ascii “hola”
C2: .asciiz “HOLA”
Las variables del programa son codificadas como etiquetas de datos.
En este ejemplo, el SO ha decidido cargar este segmento de datos a partir de la dirección 0x10000000
A = 0x10000000
W = 0x10000004
…
--
4
3
2
--
--
680
33
V
0x10000000
0x10000004
0x10000008
0x1000000C
0x10000010
………
a
l
o
h
A
L
O
H
--
--
--
0
0x10004000
0x10004004
0x10004008
--
0x1000400C
0x10004010
………
Memoria principal
0x00000000
…………
0xFFFFFFFF
Se pueden definer varias zonas de datos.
En este ejemplo, el SO decide cargar este segundo segmento de datos a partir de la dirección 0x10004000

## Slide 19: Arquitectura RISC-V: Instrucciones
Grupos de instrucciones
  Transferencia entre registros
  Carga/almacenamiento
  Aritméticas
  Lógicas
  Comparación
  Salto
  Coma flotante
  Otras
Sintaxis y codificación
  https://riscv.org/specifications/ratified/
  https://riscv.github.io/riscv-isa-manual/snapshot/unprivileged/
Las instrucciones serán ejercitadas
en las sesiones de laboratorio
Instrucciones vs pseudo-instrucciones
Las instrucciones son soportadas por el hardware
mientras que las pseudo-instrucciones son traducidas por
el ensamblador en un conjunto de instrucciones equivalente
Por ejemplo:
la t1, 0x10002000 -> lui t1, 0x10002
addi t1, t1, 0

## Slide 20: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Instrucción | Operación | Formato
add rd, rs1, rs2 | rd = rs1 + rs2 | R
sub rd, rs1, rs2 | rd = rs1 – rs2 | R
and rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
or rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
lw rd, inm(rs1) | rd = Mem[rs1+inm] | I
sw rs2, inm(rs1) | Mem[rs1+inm] = rs2 | S
beq rs1, rs2, etiq | Si (rs1==rs2), entonces PC = etiq sino PC = (PC+4) | B
jal rd, etiq | rd = PC + 4 PC = etiq | J
6 Formatos distintos:
  R (Register-register)
  I (Inmediate)
  S (Store)
  B (Branch)
  U (Upper Inmediate)
  J (Jump)

## Slide 21: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
La función de una instrucción se especifica usando el campo opcode y, en caso de que existan funct3 y funct7
opcode (bits [6:0] de la instrucción) especifica la clase de instrucción:
  Selecciona la ”categoría” de la instrucción
  Determina:
    Formato de la instrucción (R, I, S, B, U, J)
    Determina si existen funct3 | funct7
    Ruta básica de la instrucción (ALU, load/store, branch, etc.).
    Se usan 7 bits para permitir extensiones futuras
funct3 (bits [14:12] de la instrucción) es un selector de suboperación:
  Refina el significado de opcode
  Selecciona:
    Operación en la ALU (add, and, or, slt,…)
    Ancho de load/store (byte, half, word)
    Condición de salto (beq, blt,…)
funct7: (bits [31:25] de la instrucción) especifica la variante:
  Distingue entre operaciones relacionadas. Por ejemplo, add y sub

## Slide 22: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Instrucción | Operación | Formato | opcode | funct3 ¦ funct7
add rd, rs1, rs2 | rd = rs1 + rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000
sub rd, rs1, rs2 | rd = rs1 – rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0100000
and rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R | 0110011 | 111 ¦ 0000000
or rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R | 0110011 | 110 ¦ 0000000
mul rd, rs1, rs2 | rd = rs1 * rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000001
slt rd, rs1, rs2 | Si rs<rt, rd = 1 sino rd = 0 | R | 0110011 | 010 ¦ 0000000
Sintaxis: add rd, rs1, rs2 rd  rs1 + rs2
Ejemplos: add x1, x2, x3 x1  x2 + x3
or x5, x5, x5 x5  x5  x5
and x2, x3, x2 x2  x3  x2
Formato R: Instrucciones aritméticas y lógicas
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd

## Slide 23: Ejemplo de codificación de la instrucción
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
Formato R:
¿Cómo se codifica en binario la instrucción and x2, x3, x4?
opcode = 0110011
      funct3 = 111
      funct7 = 0000000
Registers:
  rd = x2 → 00010
  rs1 = x3 → 00011
  rs2 = x4 → 00100
Total:
  0000000 00100 00011 111 00010 0110011 = 0x0041F133
funct7
funct3
rs2
rs1
rd
opcode

## Slide 24: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Formato R:
¿Cómo se relaciona con el resto de formatos?
Partimos como caso general del formato R:
2 operandos fuente (rs1, rs2) y un operando destino (rd)
7+3 bits para opcode y funct3
5 bits por registro
Objetivo: Mantener las mismas posiciones del formato R para opcode, funct3 y aquellos operandos en registros que existan en cada uno de los formatos restantes
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd

## Slide 25: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
Formato R:
Formato I: lw rd, inm(rs1) o también addi rd, rs1, inm
1 operando fuente (rs1) y un operando destino (rd)
Huecos: funct7+rs2 (12 bits) para el inmediato
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
1 1
2 1
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
31
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
rd

## Slide 26: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:0]
Formato R:
Formato S: sw rs2, inm(rs1)
2 operandos fuente (rs1, rs2), sin operando destino
Huecos: funct7+rd (12 bits) para el inmediato
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd

## Slide 27: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:1|11]
Formato R:
Formato B: beq rs1, rs2, inm
2 operandos fuente (rs1, rs2), sin operando destino
Huecos: funct7+rd (12 bits) para el inmediato
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd

## Slide 28: Arquitectura RISC-V: Formato de las instrucciones
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:1|11]
¿Por qué una distribución tan especial de los bits del operando inmediato en el formato B?
RISC-V da soporte a CPUs de 16 bits → Los inmediatos se codifican como múltiplos de 2 bytes → No hay bit 0
El bit de signo se mantiene en la posición 31 para facilitar su extensión
Los formatos I y B mantienen en las mismas posiciones el resto de bits comunes: 10:5 y 4:1, para simplificar la decodificación
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:0]
Formato B:
Formato I:

## Slide 29: Pseudoinstrucciones
Se utilizan para facilitar la programación en ensamblador. No son instrucciones máquina.
Son traducidas por el Programa Ensamblador a un conjunto de instrucciones máquina equivalente.
Ejemplos:
Load Address
la t1, 0x10002000 → lui t1, 0x10002
addi t1, t1, 0
Move
move x1, x3 → addi x1, x3, zero
Load Inmediate
li x1, 0x12345000 → li x1, 0x12345
addi t1, t1, 0

## Slide 30: Ejemplo: Codificación, ensamblado y carga
.data
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text
la t0, a
lb x1, 0(t0)
lb x2, 2(t0)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(t0)
add x1, zero, zero
Definición de segmento de datos. Asumimos inicio en dirección 0x10002000
Reserva e inicialización de posiciones de memoria 0x10002000 – 0x10002007
0x10002000: 0x80
0x10002001: 0xFF
0x10002002: 0xA0
0x10002003: 0x00
0x10002004: 0xFFFFFFFF
Definición de etiquetas de datos:
a: 0x10002000
c: 0x10002004
Definición de segmento de código. Asumimos inicio en dirección 0x00400000
Carga de registro t0 con el valor de la etiqueta a (0x10002000)
Lectura de 2 bytes de memoria, en las direcciones 0+t0 y 2+t0, cargándolos en x1 y x2
Suma de x1 y x2, y deja el resultado en x3
Almacena el byte de menor peso de x3 en memoria, en la dirección resultado de sumar t0 y 3
También inicializa x1 a 0

## Slide 31
TODAS LAS TRANSPARENCIAS DE LA TRAZA DE EJECUCION ESTAN PENDIENTES DE ADAPTAR: 31—38. Una vez traducido a ensamblador, ese código habría que copiarlo en las traspas 11 y 12:
Código original:
.data
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text
la t0, a
lb x1, 0(t0)
lb x2, 2(t0)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(t0)
add x1, zero, zero
Código sin pseudo-instrucciones:
.data
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text
lui t0, %hi(a) # load upper 20 bits of address a
addi t0, t0, %lo(a) # add lower 12 bits of a
lb x1, 0(t0)
lb x2, 2(t0)
add x3, x1, x2
sb x3, 3(t0)
add x1, zero, zero
En hexadecimal (según chatGPT):
lui t0, %hi(a) → 0x10010537
addi t0, t0, %lo(a) → 0x00050513
lb x1, 0(t0) → 0x00052503
lb x2, 2(t0) → 0x00252503
add x3, x1, x2 → 0x002282B3
sb x3, 3(t0) → 0x00352323
add x1, zero, zero → 0x000080B3

## Slide 32
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la x0, a
lb x1, 0($t0)
lb x2, 2($t0)
add x3, $t1, $t2
sb x3, 3(x0)
add x1, zero, zero
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Contenido memoria
Carga
[00400000] 3c011000 lui $1, 4096 [a] ; 6: la $t0, a
[00400004] 34282000 ori $8, $1, 8192 [a]
[00400008] 81090000 lb $9, 0($8) ; 7: lb $t1, 0($t0)
[0040000c] 810a0002 lb $10, 2($8) ; 8: lb $t2, 2($t0)
[00400010] 012a5820 add $11, $9, $10 ; 9: add $t3, $t1, $t2
[00400014] a10b0003 sb $11, 3($8) ; 10: sb $t3, 3($t0)
[00400018] 00004820 add $9,$0,$0 ; 189: add $t1, $0,$0
Obtenido con PCSpim
0000 0001 0010 1010 0101 1000 0010 0000
Instrucción con formato R (add $11, $9, $10)
C.op: bits 31-26: 000000
Rs: bits 25-21: 01001 -> $9
Rt: bits 20-16: 01010 -> $10
Rd: bits 15:11: 01011 -> $11
Func: bits 5-0: 100000 -> add
0011 1100 0000 0001 0001 0000 0000 0000
cop
Rd
Rs
Rt
func
31
25
20
15
5
0
10
Codif.
Formato R
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
b: .word -1
.text 0x00400000
__start: lui $1, 4096
ori $8, $1, 8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $9, $0, $0
Pseudo instrucción
Alias en nombre de los registros
Ensamblado:
Pseudoinstrucciones
Nombres de registros
Cálculos de valores
Arquitectura MIPS32: ejemplo de ejecución

## Slide 33: Ejemplo: Ejecución instrucción 1
PC = 0x00400000
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
$0
$31
.
.
registros
LO
HI
CPU
$0
$31
.
.
registros
ALU
Copr 1 (FPU)
BadVAddr
Status
Cause
EPC
Coprocesador 0
registros
ALU
Contenido memoria
$1 = 0x10000000
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
La instrucción leída se ubica en
el registro de instrucción RI
PC
RI
lui $1, 4096
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400000
PC = 0x00400000
RI = 0x3c011000
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la $t0, a
lb $t1, 0($t0)
lb $t2, 2($t0)
add $t3, $t1, $t2
sb $t3, 3($t0)
add $t1, $0, $0
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
lui $1, 4096
ori $8, $1,8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $9, $0, $0

## Slide 34: Ejemplo: Ejecución instrucción 2
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
lui $1, 4096
ori $8, $1,8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $9, $0, $0
PC = 0x00400004
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
$0
$31
.
.
registros
LO
HI
CPU
$0
$31
.
.
registros
ALU
Copr 1 (FPU)
BadVAddr
Status
Cause
EPC
Coprocesador 0
registros
ALU
Contenido memoria
$1 = 0x10000000
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Operación ORI con [$1] y 8192
PC
RI
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400004
PC = 0x00400004
RI = 0x34282000
ori $8, $1, 8192
$1 = 0x10000000
$8 = 0x10002000
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la $t0, a
lb $t1, 0($t0)
lb $t2, 2($t0)
add $t3, $t1, $t2
sb $t3, 3($t0)
add $t1, $0, $0

## Slide 35: Ejemplo: Ejecución instrucción 3
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
$0
$31
.
.
registros
LO
HI
CPU
$0
$31
.
.
registros
ALU
Copr 1 (FPU)
BadVAddr
Status
Cause
EPC
Coprocesador 0
registros
ALU
Contenido memoria
$1 = 0x10000000
$8 = 0x10002000
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Operación ADD con [$8] y 0
PC
RI
PC = 0x00400008
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la $t0, a
lb $t1, 0($t0)
lb $t2, 2($t0)
add $t3, $t1, $t2
sb $t3, 3($t0)
add $t1, $0, $0
.end
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
lui $1, 4096
ori $8, $1,8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $t1, $0, $0
Lectura del byte con direccíón $t0+0 y almacenamiento en $t1
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400008
lb $9, 0($8)
PC = 0x00400008
RI = 0x81090000
Lectura del byte ubicado en 0x10002000
que es 0x80, y se extenderá el signo al almacenarlo (0xFFFFFF80)
$1 = 0x10000000
$8 = 0x10002000
$9 = 0xFFFFFF80

## Slide 36: Ejemplo: Ejecución instrucción 4
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
$0
$31
.
.
registros
LO
HI
CPU
$0
$31
.
.
registros
ALU
Copr 1 (FPU)
BadVAddr
Status
Cause
EPC
Coprocesador 0
registros
ALU
Contenido memoria
$1 = 0x10000000
$8 = 0x10002000
$9 = 0xffffff80
$10= 0xffffffa0
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Operación ADD con [$8] y 2
Lectura del byte ubicado en 0x10002002, que es 0xa0, y se extiende el signo al almacenarlo (0xFFFFFFA0)
Lectura de la instrucción ubicada en 0x0040000C
PC
RI
PC = 0x0040000C
RI = 0x810a0002
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
lui $1, 4096
ori $8, $1,8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $9, $0, $0
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la $t0, a
lb $t1, 0($t0)
lb $t2, 2($t0)
add $t3, $t1, $t2
sb $t3, 3($t0)
add $t1, $0, $0
lb $10, 2($8)

## Slide 37: Ejemplo: Ejecución instrucción 5
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
$0
$31
.
.
registros
LO
HI
CPU
$0
$31
.
.
registros
ALU
Copr 1 (FPU)
BadVAddr
Status
Cause
EPC
Coprocesador 0
registros
ALU
Contenido memoria
$1 = 0x10000000
$8 = 0x10002000
$9 = 0xffffff80
$10= 0xffffffa0
$11= 0xffffff20
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x00a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Operación ADD con [$9] y [$10]
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400010
PC
RI
PC = 0x00400010
RI = 0x012a5820
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la $t0, a
lb $t1, 0($t0)
lb $t2, 2($t0)
add $t3, $t1, $t2
sb $t3, 3($t0)
add $t1, $0, $0
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
lui $1, 4096
ori $8, $1,8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $9, $0, $0
add $11, $9, $10

## Slide 38: Ejemplo: Ejecución instrucción 6
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
$0
$31
.
.
registros
LO
HI
CPU
$0
$31
.
.
registros
ALU
Copr 1 (FPU)
BadVAddr
Status
Cause
EPC
Coprocesador 0
registros
ALU
Contenido memoria
$1 = 0x10000000
$8 = 0x10002000
$9 = 0xffffff80
$10= 0xffffffa0
$11= 0xffffff20
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x20a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Operación ADD con [$8] y 3
Escritura de byte en la dirección 0x10002003,
Con el byte de menos peso de $11, que es 0x20
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400014
PC
RI
PC = 0x00400014
RI = 0xa10b0003
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la $t0, a
lb $t1, 0($t0)
lb $t2, 2($t0)
add $t3, $t1, $t2
sb $t3, 3($t0)
add $t1, $0, $0
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
lui $1, 4096
ori $8, $1,8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $9, $0, $0
sb $11, 3($8)
Almacena el byte de menor peso de $t3 en memoria, en la dirección resultado de sumar $t0 y 3

## Slide 39: Ejemplo: Ejecución instrucción 7
Procesador
Memoria
Entrada/Salida
Bus de interconexión
$0
$31
.
.
registros
LO
HI
CPU
$0
$31
.
.
registros
ALU
Copr 1 (FPU)
BadVAddr
Status
Cause
EPC
Coprocesador 0
registros
ALU
Contenido memoria
$1 = 0x10000000
$8 = 0x10002000
$9 = 0x00000000
$10= 0xffffffa0
$11= 0xffffff20
Dirección Contenido
0x00400000 0x3c011000
0x00400004 0x34282000
0x00400008 0x81090000
0x0040000C 0x810a0002
0x00400010 0x012a5820
0x00400014 0xa10b0003
0x00400018 0x00004820
...
0x10002000 0x20a0ff80
0x10002004 0xffffffff
...
Lectura de la instrucción ubicada en 0x00400018
PC
RI
PC = 0x00400018
RI = 0x00004820
Operación ADD con [$0] y [$0]
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
la $t0, a
lb $t1, 0($t0)
lb $t2, 2($t0)
add $t3, $t1, $t2
sb $t3, 3($t0)
add $t1, $0, $0
.data 0x10002000
a: .byte 0x80, 0xFF, 0xA0, 0x00
c: .word -1
.text 0x00400000
lui $1, 4096
ori $8, $1,8192
lb $9, 0($8)
lb $10, 2($8)
add $11, $9, $10
sb $11, 3($8)
add $9, $0, $0
add $9, $0, $0

## Slide 40
HASTA AQUÍ, TODAS LAS TRANSPARENCIAS DE LA TRAZA DE EJECUCION ESTAN PENDIENTES DE ADAPTAR

## Slide 41: 2 – La ruta de datos del procesador MONOCICLO
Diseño del procesador monociclo
  Elección del juego de instrucciones a ejecutar
    Subconjunto del juego de instrucciones del RISC-V
      Carga/almacenamiento: lw, sw
      Aritméticas y comparación: add, sub, and, or, slt
      Salto: beq
  Ciclo único de reloj → Monociclo
  Combinación de elementos lógicos sencillos
    Circuitos: puertas, decodificadores, multiplexores, ALU,…
    Circuitos secuenciales: biestables, registros, banco de registros, memoria,…
  Las prestaciones dependen del número de instrucciones que ejecuta por unidad de tiempo y de la duración del ciclo de reloj
    Objetivo inicial: Ejecutar una instrucción por ciclo y reducir el ciclo de reloj

## Slide 42: El procesador
Etapas en el diseño
  Diseñar la ruta de datos
    Seleccionar los elementos necesarios para la ejecución de las instrucciones
    Interconectar los elementos
  Diseñar la unidad de control
    Identificar las señales de control necesarias
    Diseñar la lógica asociada a cada señal

## Slide 43: La ruta de datos
Definición
  Combinación de elementos combinacionales, secuenciales y su interconexión
  Permite el flujo de la información que debe transformarse como consecuencia de la ejecución de una instrucción
ALU
Banco registros
multiplexor
Operando
inmediato
Ejemplo de ruta de datos simple

## Slide 44: La ruta de datos: Sincronización
Sincronización: cuándo pueden leerse y escribirse la información en los elementos de almacenamiento del procesador
  Cuándo y cómo deben activarse las señales de control responsables de estas acciones
Asumimos sincronización por flanco
  Cualquier valor almacenado se actualiza únicamente en un flanco de reloj
Ciclo de reloj define el tiempo de propagación necesario entre dos elementos
Circuito
combinacional
Elemento
2
Resultado
disponible
tras flanco
Ciclo de reloj
Reloj
Elemento
1

## Slide 45: La ruta de datos: Sincronización
Un elemento puede ser leído y escrito en el mismo ciclo de reloj
Ejemplo de funcionamiento
Circuito
combinacional
Elemento
de estado
Reloj
Escritura
1  0
1  0
1
AND
CLK
Memoria/registro
32 bits
32 bits
Datos entrada
Datos salida

## Slide 46: La ruta de datos: Selección de instrucciones
Instrucción | Operación | Formato
add rd, rs1, rs2 | rd = rs1 + rs2 | R
sub rd, rs1, rs2 | rd = rs1 – rs2 | R
and rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
or rd, rs1, rs2 | rd = rs1  rs2 | R
lw rd, inm(rs1) | rd = Mem[rs1+inm] | I
sw rs2, inm(rs1) | Mem[rs1+inm] = rs2 | S
beq rs1, rs2, etiq | Si (rs1==rs2), entonces PC = etiq sino PC = (PC+4) | B
jal rd, etiq | rd = PC + 4 PC = etiq | J
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
1 1
2 1
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
31
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
rd
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:0]
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:1|11]
R
I
S
B

## Slide 47: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
  Pendiente: Incluir una transparencia sobre el circuito Branch

## Slide 48: La ruta de datos: Fases de ejecución instrucciones
Lectura en Mem. Instrucciones
Descodificación
Lectura rs1 y rs2
Lectura rs1
Lectura rs1 y rs2
Lectura rs1 y rs2
Cálculo resultado
Cálculo dirección memoria
Cálculo dirección memoria
Cálculo dirección salto y condición
Escritura rd
Lectura en Mem. datos
Escritura en Mem. datos
Escritura rd
add rd, rs1, rs2
lw rd, inm(rs1)
sw rs2, inm(rs1)
beq rs1, rs2, etiq
Banco
Registros
(lectura)
ALU
Banco
Registros
(escritura)
Memoria
Datos
Memoria
Instrucciones
Unidad de
Control

## Slide 49: La ruta de datos: Seleccionar recursos
Multiplexores
  El uso de los recursos (memorias, ALUs, registros, …) será diferente en función de la instruccion ejecutándose
  Utilizaremos varios multiplexores para seleccionar los caminos de la ruta de datos a utilizar, en función de la instrucción
MUX
MxALU
0
1
MUX
MxER
0
1
MUX
MxDest
0
1
MxPC
1
0
0
1
MUX
MUX

## Slide 50: La ruta de datos: Seleccionar recursos necesarios
Multiplexores
  Conforme avanza el diseño se hacen necesarios nuevos caminos en la ruta de datos, por lo que se necesita ampliar los multiplexores
  Se pueden usar multiplexores de 4-1 o 8-1
  En el multiplexor de 4-1 de la figura la señal de control es de 2 bits y se indica la combinación de esos dos bits para activar la entrada correspondiente
Mx
01
11
00
10
2
Mx
10
00
11
01
2
MUX
MUX

## Slide 51: La ruta de datos: Seleccionar recursos necesarios
Búsqueda de la instrucción y decodificación:
  Todas las instrucciones constan de esta fase común
  Requiere:
    1) Leer la instrucción de la memoria
      La dirección la facilita el Contador de Programa (PC: Program Counter)
    2) Incrementar el PC para que apunte a la siguiente instrucción (PC  PC + 4)
    3) Decodificar la instrucción
      Realizado por la UNIDAD de CONTROL
instrucción
dirección
LInst
Memoria
Instrucciones
PC
+
4
PCin

## Slide 52: La ruta de datos: Búsqueda y descodificación
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
Memoria
Instrucciones
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
Tiempo para ejecutar la instrucción
and x2, x3, x4
0
4
3
3
2
51

## Slide 53: La ruta de datos: Lectura de operandos
Las instrucciones utilizan el BANCO DE REGISTROS
  Disponemos de 32 registros de 32 bits (x0-x31)
  Necesitamos dos puertos de lectura y un puerto de escritura
    Los puertos de lectura son activados simultáneamente por la misma señal Lreg
    El puerto de escritura se activa con la señal EReg
lectura
5
5
5
32
escritura
Banco de Registros
LReg
EReg
32
32

## Slide 54: La ruta de datos: Generador de inmediatos
Las instrucciones de tipo I, S y B disponen de un operando inmediato de 12 bits
  Hay que extender dicho operando a 32 bits para poder trabajar con él
  Siempre se extiende el bit de signo, incluso para instrucciones lógicas como andi y ori
  El bit de signo siempre está en la misma posición de la instrucción
  El funcionamiento del generador depende solo de opcode
  Ejemplo: en las instrucciones load y store
    lw t1, -2(t0) # -2 está codificado en Ca2 de 12 bits
    # La suma -2+t0 debe hacerse en Ca2 de 32 bits
12
32
-2 = 0xFFE
-2 = 0xFFFFFFFE
Generador de Inmediatos

## Slide 55: La ruta de datos: Generador de inmediatos
1 1
2 1
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
31
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
rd
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:1|11]
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:0]
opcode → MxInm
01
00
10
2
Además, inserta bit a 0 a la derecha del inmediato (inm[0]=0)
En todas las instrucciones, el bit de signo siempre está en la misma posición (bit 31 de la instrucción)
MUX

## Slide 56: La ruta de datos: Lectura de operandos y generación de inmediato
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
Generador de Inmediatos
Memoria
Instrucciones

## Slide 57: La ruta de datos: La Unidad Aritmético Lógica
Prácticamente todas las instrucciones utilizan un operador aritmético-lógico (ALU)
  Utilizamos una ALU para soportar las operaciones requeridas por el juego de instrucciones (formatos R, I, S y B)
    Dispone de dos entradas y una salida, todas de 32 bits.
    A la entrada superior debe llegar el contenido del registro rs1
    A la entrada inferior pueden llegar: el contenido del registro rs2 o un operando inmediato. Por eso se necesita un multiplexor (MxB)
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
Operaciones de la ALU
32
32
32
rs2
MUX
OpALU
MxB
ALU
rs1
inm

## Slide 58: La ruta de datos: La Unidad Aritmético Lógica
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
Permite seleccionar el origen del segundo operando:
add t0, t1, t2 vs
lw t0, 0(t1)

## Slide 59: La ruta de datos: La memoria de datos
Algunas instrucciones acceden a memoria para leer/escribir datos
  Utilizamos una memoria de datos
  La memoria requiere una dirección y señales de lectura y escritura
  También requiere conectar la entrada y salida de datos
  En futuros temas veremos que esta memoria es una memoria cache
Dirección
Datos
entrada
Datos
Salida
Vienen del registro rs2
sw rt, inm(rs)
Van al registro rd
lw rd, inm(rs1)
rs1 + inm
32
32
32
Memoria
Datos
LMem
EMem

## Slide 60: La ruta de datos: La memoria de datos
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones

## Slide 61: La ruta de datos: Almacenamiento del resultado
Algunas instrucciones escriben el resultado en un registro
  El Banco de registros dispone de un puerto de escritura con:
    Dirección del registro (5 bits): Es el registro rd
    Datos (32 bits): Puede ser el resultado de una operación en la ALU o de una lectura de memoria. Hace falta un multiplexor (MxER) para llevar a los bits de datos el valor a escribir
Banco de Registros
Dir. registro
Datos
Puerto de escritura
EReg
5
32

## Slide 62
La ruta de datos: Almacenamiento del resultado
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Permite seleccionar el resultado a almacenar:
add t0, t1, t2
vs
lw t0, 0(t1)

## Slide 63: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
    Si (rs1==rs2), entonces PC+=PC + 2 x (inm)32
    sino PC = (PC+4)
    El ensamblador traduce la etiqueta del programa en un inmediato de 12 bits
    La dirección de destino es la suma del contador de programa (PC) y el desplazamiento (positivo o negativo) indicado en la instrucción. Si se cumple la condición, se pone esa dirección en el PC con lo cual la siguiente instrucción a ejecutar es a la que hay en esa dirección (salto)
    El inmediato se expresa en half words (2 bytes) por lo que hay que “multiplicarlo por 2” para tenerlo en bytes: Añadir el bit 0. El resultado hay que extenderlo a 32 bits
    Si no se cumple la condición, no se hace nada y el contador de programa pasa a contener (PC+4), que es la dirección de la siguiente instrucción

## Slide 64: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
Cómo obtener la dirección de salto:
    El inmediato hay que extenderlo a 32 bits: Generador de inmediatos
    Además, hay que multiplicarlo por 2: poner un cero a su derecha (direcciones múltiplos de half word)
    Ese desplazamiento se suma a PC en la ALU
Cómo comprobar la condición rs1==rs2:
    Se usa un circuito de resta en una unidad de evaluación saltos: Branch. Se restan ambos registros y si el resultado es cero es que son iguales
Cómo llevar al contador de programa la dirección de salto:
    Hace falta un nuevo multiplexor (MxPC)

## Slide 65: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
Cómo obtener la dirección de salto: Sumar PC + inm
Cómo comprobar la condición rs1==rs2: Si es un salto de tipo beq, restar rs1-rs2 y comprobar si el resultado es cero
PC
rs1
rs2
Inmediato
Dirección de salto
Salto / no salto (Cond)
rs1
rs2
MUX
OpALU
MxB
ALU
MUX
MxA
Branch
TipoInst

## Slide 66: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
beq rs1, rs2, inm12
Cómo llevar al contador de programa la dirección de salto:
PC
+
4
PCin
OpALU
MUX
MxPC
ALU

## Slide 67: La ruta de datos: Salto condicional (beq)
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MxA
MUX
MUX

## Slide 68: La ruta de datos completa (sin soporte para salto incondicional)
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
Señales
de control
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA

## Slide 69: Ruta de datos para instrucciones tipo R
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 0
MxER: 0
add rd, rs1, rs2 (rd=rs1+rs2)
funct7
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
rd
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA

## Slide 70: Señales de control: Aritméticas y lógicas tipo R
Entradas
Salidas
 |  |  |  | Reg. PC | Mem. Instr. | Banco Registros |  | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | PCin | LInst | LReg | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
sub rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
and rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 111 ¦ 0000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
or rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 110 ¦ 0000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Entradas
Salidas
Constantes
(también para tipos I, S, B,…)
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
Las omitimos a partir de ahora

## Slide 71: Ruta de datos para instrucciones tipo I
1 1
2 1
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
31
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
rd
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 1
MxER: 0
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
addi rd, rs1, inm (rd=rs1+inm)

## Slide 72: Señales de control: Aritméticas y lógicas tipo I
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Entradas
Salidas
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
Distinto camino para instrucciones
tipo R (opcode=0110011)
e instrucciones
tipo I (opcode=0010011)

## Slide 73: Ruta de datos para instrucciones tipo I
1 1
2 1
inm[11:0]
funct3
rs1
opcode
31
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
rd
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 1
MxER: 1
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
lw rd, inm(rs1) (rd=Mem[rs1+inm])

## Slide 74: Instrucción lw: Señales de control
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 / funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Distinto ”origen” del resultado para las instrucciones
add/addi y lw

## Slide 75: Ruta de datos para instrucciones tipo S
Conf MUXs:
MxPC: 0
MxA: 1
MxB: 1
MxER: X
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA
sw rs2, inm(rs1) (Mem[rs1+inm]=rs2)
inm[11:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:0]

## Slide 76: Instrucción sw: Señales de control
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
sw rd, inm(rs1) | S | 0100011 | 010 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
sw no escribe en el banco de registros

## Slide 77: Ruta de datos para instrucciones tipo B
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:1|11]
Conf MUXs:
MxPC: Cond
MxA: 0
MxB: 1
MxER: X
beq rs1, rs2, etiq
Banco de Registros
PC
+
4
RI
Descodificador y Unidad de Control
…
LInst
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
31..0
LReg
MUX
OpALU
MxB
Memoria
Datos
LMem
EMem
EReg
MUX
Datos
MxER
MUX
MxPC
Generador de Inmediatos
ALU
Memoria
Instrucciones
11..7 (rd)
Branch
TipoInst
MUX
MxA

## Slide 78: Instrucción beq: Señales de control
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
sw rd, inm(rs1) | S | 0100011 | 010 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
beq rs1, rs2, inm | B | 1100011 | 000 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 0 | Cond | 0 | 1 | X
El salto depende de que se cumpla la condición rs1==rs2, que se evalúa en la unidad Branch. Esta unidad genera la señal Cond
La ALU se usa para calcular la dirección del salto, sumando
PC + inm32

## Slide 79: 3 - La unidad de control
Objetivo
  Indica a la ruta de datos que acciones debe realizar a lo largo del ciclo de instrucción para ejecutar cada instrucción
Pasos
  1) Identificar las señales de control que deben actuar sobre la ruta de datos
  2) Relacionar la activación de cada señal con cada instrucción
  3) Obtener la expresión lógica que define cada señal de control
  4) Implementar el circuito

## Slide 80: Unidad de Control: Señales de control
La implementación de esta tabla permite la correcta ejecución
de las instrucciones en un ciclo de reloj
 |  |  |  | Banco Reg. | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | opcode | funct3 ¦ funct7 | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 0000000 | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sub rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 000 ¦ 0100000 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
and rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 111 ¦ 0000000 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
or rd, rs1, rs2 | R | 0110011 | 110 ¦ 0000000 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
addi rd, rs1, inm | I | 0010011 | 000 ¦ - | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 0000011 | 010 ¦ - | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
sw rd, inm(rs1) | S | 0100011 | 010 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
beq rs1, rs2, inm | B | 1100011 | 000 ¦ - | 0 | 010 | 0 | 0 | Cond | 0 | 1 | X
OpALU Operación
000 a  b (and)
001 a  b (or)
010 a + b (suma aritmética)
110 a – b (resta)
111 a < b (menor que)

## Slide 81: El procesador: Prestaciones ruta de datos
La ruta de datos con los siguientes retardos
  Lectura/Escritura en memoria de datos/instrucciones: 2 ns
  Lectura/Escritura en banco de registros: 1 ns
  Operación en la ALU: 2 ns
  Resto de retardos despreciable
Calcula el tiempo necesario para ejecutar las instrucciones:
  Aritmético-lógicas: add t2, t1, t0
  Lectura de memoria: lw t1, 0(t0)
  Escritura en memoria: sw t1, 0(t0)
  Salto condicional: beq t0, x0, bucle
Calcula tiempo de ciclo y frecuencia de la ruta de datos
add: 2ns + 1ns + 2ns + 1ns = 6 ns
lw: 2ns + 1ns + 2ns + 2ns + 1ns = 8 ns
sw: 2ns + 1ns + 2ns + 2ns = 7 ns
beq: 2ns + 1ns + 2ns = 5 ns
Tciclo = 8 ns;
Frecuencia = 125 MHz
Con esta ruta obtenemos una tasa de ejecución de 1 instrucción/ciclo pero con tiempo de ciclo muy elevado (caso peor).
En el tema 2 utilizaremos esta ruta como base para obtener mejores prestaciones utilizando el concepto de segmentación

## Slide 82: Perspectiva histórica sobre la unidad de control
Inconvenientes ruta de datos en ciclo único
  Ciclo de reloj determinado por la instrucción más lenta (load)
  Con instrucciones más complejas (coma flotante) el tiempo de ciclo se alargaría aún más
Alternativa: Implementación multiciclo
  Requiere una máquina de estados para la generación de señales de control