## Slide 1: Tema 2: Segmentación Básica del Procesador

## Slide 2: Objetivos
Conocer el concepto de segmentación como técnica de mejora de prestaciones
Conocer la segmentación básica del procesador RISC-V
Detectar conflictos y riesgos sencillos
Conocer algunas de las técnicas de solución de conflictos que aparecen en la ruta de datos segmentada del RISC-V
Saber evaluar las prestaciones de una ruta de datos segmentada

## Slide 3: Contenidos y Bibliografía
El proceso de segmentación
  Concepto
  Diagramas temporales
  Prestaciones
Segmentación de la ruta de datos básica
  Identificación de las fases de ejecución de las instrucciones
  Diseño de las etapas
Conflictos y riesgos
  Conflictos de datos
  Conflictos de control (flujo)
Perspectiva histórica. RISC-CISC y otras alternativas
    Bibliografía: Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020
Notes: Eliminado: Control de la segmentación

## Slide 4: Concepto de Segmentación
Definición de segmentación
  Descomposición de un sistema que ejecuta un determinado proceso en varias etapas, de manera que:
    Cada etapa se ocupa de una parte del proceso global utilizando recursos propios
    El proceso global requiere la aplicación ordenada de todas las etapas
    Todas las etapas trabajan simultáneamente (cada una en un proceso distinto)
Objetivo: Aumentar el paralelismo (temporal) de los procesos y, por tanto, aumentar la productividad

## Slide 5: Concepto de Segmentación
Ejemplos
Ford 1907-1908
Seat década 50
Cadena de montaje de un coche
(montaje motor, ensamblado interior, pintado, …)

## Slide 6: Concepto de Segmentación
Ejemplos
Lavandería
(lavado, secado, planchado)
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Colada 1
Colada 2
Colada 3
Colada 4
Colada 5
1
2
4
5
3
7
6

## Slide 7: El Símil de la Lavandería
3 etapas k = 3
Terminar 5 coladas requerirá el tiempo de duración de un total de 7 etapas:
k + n - 1
5 coladas n = 5
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Lavado
Secado
Planchado
Colada 1
Colada 2
Colada 3
Colada 4
Colada 5
1
2
4
5
3
7
6

## Slide 8: Proceso de Segmentación
Entrada
  Operador lógico P que opera sobre datos de entrada
  P se considera constituido por k etapas Pi que operan de manera secuencial sobre los datos
  Consideraciones temporales:
    Cada etapa Pi tiene necesidades temporales (retardo) distintas: i
    Retardo del circuito:
Entrada de datos
Salida de datos
P1
(1)
P2
(2)
Pk
(k)
T

## Slide 9: Proceso de Segmentación
Salida (circuito segmentado)
  k etapas (profundidad de segmentación: k)
    Cada etapa va precedida de un registro de etapa (staging latch)
    Etapa i:
      Entrada: contenido del registro i
      Salida: se almacena en el registro i + 1
    Registro de etapa i:
      Recoge los datos producidos por la etapa i - 1
      Suministra datos a la etapa i
    Todos los registros de etapa se actualizan en el mismo flanco de reloj
    Los registros de etapa incrementan el coste del circuito
P1
(1)
P2
(2)
Pk
(k)
R1
R2
Rk
reloj

## Slide 10: Proceso de Segmentación
Sincronización del circuito
  Parámetros del reloj: f (frecuencia) y  (tiempo de ciclo)
  Consideraciones temporales:
    El retardo de los registros TR debe considerarse en el tiempo de ciclo:
     = máx{i } + TR f = 1 / 
    La segmentación penaliza el tiempo de proceso de una operación individual
    T ≤ k x 
P1
(1)
P2
(2)
Pk
(k)
reloj

## Slide 11: Diagramas Temporales: Diagrama Instrucciones/Tiempo
Ejemplo de segmentación con k=5 etapas y n=5 instrucciones
P1
P2
P3
P4
P5
I1
I2
I3
I4
I5
1
2
3
4
5 (k)
Tiempo (ciclos)
Instrucciones
P1
P2
P3
P4
P5
P1
P2
P3
P4
P5
P1
P2
P3
P4
P5
P1
P2
P3
P4
P5
6
7
8
9 (k+n-1)
I1 en 5 ciclos
(k ciclos)
I2 en 5 ciclos
(k ciclos)
. . .
k ciclos
n-1 ciclos
n instrucciones procesadas en k+n-1 ciclos

## Slide 12: Prestaciones de la Segmentación
Medidas de prestaciones (n instrucciones y k etapas)
  Productividad: trabajo realizado por unidad de tiempo
    Incrementa:
      Con el número de datos
      Con la frecuencia de reloj
    Límite teórico (n suficientemente grande):
      Una operación por ciclo
  Aceleración: Ganancia de velocidad respecto al circuito no segmentado:
Instrucciones/unidad de tiempo

## Slide 13: Prestaciones de la Segmentación
Conclusiones
  Como T ≤ k x , si n=1 entonces S1: la segmentación no beneficia
  Cuanto mayor sea n (datos a procesar), mayores beneficios (S)
    Si n  , entonces se obtiene que la ganancia máxima es S  T/  k
  Ganancia teórica máxima o caso ideal
    Si T = k x  (caso ideal), la ganancia sería S = k. Ello se cumpliría sólo si todas las etapas tuvieran igual retardo (i ) y el retardo de los registros de segmentación (TR ) fuera igual a cero
    En principio, y con suficientes datos, a menor  mayor aceleración

## Slide 14: Prestaciones de la Segmentación
Consideraciones temporales
  El período mínimo de reloj es  = máx{i } + TR
  Para incrementar la productivitat (1/) se reducirá:
    el retardo máximo de etapa (aumentando k y manteniendo los retardos equilibrados)
    el retardo de los registros (TR)

## Slide 15: Segmentación de la Ruta de Datos
Especificación del ciclo de instrucción
  Distribución en etapas de los componentes de la ruta
Lectura en Mem. Instrucciones
Descodificación
Lectura
rs1 y rs2
Lectura rs1
Lectura
rs1 y rs2
Lectura
rs1 y rs2
Cálculo resultado
Cálculo dirección memoria
Cálculo dirección memoria
Cálculo dirección salto y condición
Escritura rd
Lectura en Mem. datos
Escritura en Mem. datos
Escritura rd
Instr. Aritméticas
Ej: add rd, rs1, rs2
Instr. Carga
lw rd, inm(rs1)
Inst. Almacenam.
sw rs2, inm(rs1)
Inst. Salto Cond.
beq rs1, rs2, etiq
Banco de
Registros
(lectura)
ALU
Banco
Registros
(escritura)
Memoria
Datos
Memoria
Instrucciones
Unidad de
Control

## Slide 16: Segmentación de la Ruta de Datos
Definición de las etapas
  Etapas comunes a todas las instrucciones
    LI: Etapa de lectura de instrucción (e incremento del PC)
    DI: Etapa de descodificación de instrucción y lectura de registros
  Etapas que dependen del tipo de instrucción
    EX: Etapa de ejecución
      Instrucciones de cálculo: cálculo del resultado
      Load y Store: cálculo dirección de memoria
      Instrucciones de salto: Cálculo de la dirección de salto y de la condición de salto
    M: Etapa de memoria
      Load y Store: acceso a la memoria
      Instrucciones de cálculo y salto: nada
    ER: Etapa de escritura de registro
      Instrucciones de cálculo y Load : escritura del registro
      Store e instrucciones de salto: nada

## Slide 17: Segmentación de la Ruta de Datos
Los registros de segmentación
  Hacen falta cuatro
    Cada uno está estructurado en subregistros
  Nomenclatura
    Nombre de cada registro de etapa: el de las etapas que separa
      Ej.: registro LI/DI
    Para referirnos a los subregistros: reg.subreg
      Ej.: LI/DI.RI = registro de instrucción de la instrucción que está en la etapa DI
    Para referirnos a un rango de bits de un subregistro: subíndices
      Ej.: LI/DI.RI6..0 = código de operación de la instrucción contenida en DI o bien: LI/DI.RI[opcode]

## Slide 18
PC
Memoria de
Instrucciones
+
4
19..15(rs1)
24..20(rs2)
Generador de Inmediatos
31..0
ALU
Memoria de datos
MUX
Datos
RI
S
T
K
ALUout
ALUout
MEMout
T
LI/DI
DI/EX
M/ ER
11..7(rd)
MUX
Reg dest
Rd
Rd
Rd
Banco de Registros
EX/M
Clk
Ruta de datos sin soporte para instrucciones de salto
y sin la unidad de control
LI
DI
EX
M
ER

## Slide 19: Soporte para instrucciones de Salto
Instrucciones de salto condicional en el RISC-V
  Hay 6 instrucciones de salto condicional, todas con formato B (opcode=1100011)
  Direccionamiento relativo al PC
    Como distancia de salto, se codifica (en complemento a 2) el número de medias palabras entre la instrucción actual y la instrucción de destino del salto
instrucción. condición de salto funct3
beq rs1,rs2,etiq rs1==rs2 000
bne rs1,rs2,etiq rs1!=rs2 001
blt* rs1,rs2,etiq rs1<rs2 100
bge* rs1,rs2,etiq rs1>=rs2 101
.text 0x00400000
beq t0, zero, etiq
sll t3, t2, 3
xor t4, zero, zero
ori t4, t3, t1
etiq: add t0, zero, zero
.end
Codifica un +8 en inmediato
Inmediato = (dirección salto – PC)/2
inm[12|10:5]
funct3
rs2
rs1
opcode
31
2 2
5 4
2 1
0 9
1 1
5 4
7 6
0
1 1
2 1
inm[4:1|11]
*Existen sendas versiones de blt, bge
para números sin signo

## Slide 20: Cálculo de la dirección de Salto
Hay que calcular la dirección absoluta de salto
  Dirección de salto = (PC) + 2 x ext_signo(inmediato)
  La suma se hace en la ALU, usando el inmediato proporcionado por el generador
  Hay que transmitir el valor PC desde LI (pasando por DI) hasta EX
Si la condición se cumple, la etapa M escribe la dirección del salto en el PC
PC
Inmediato
Dirección de salto
rs1
rs2
MUX
OpALU
MxB
ALU
MUX
MxA

## Slide 21: Evaluación de la condición de Salto
Evaluación de la condición
  La unidad de salto (Branch) resta los valores de los registros rs1 y rs2, en los registros T y S de ID/EX
  En función de si el resultado es cero o no (Z), de su signo (S), y del tipo de salto (funct3), determina la condición (salto/no salto)
Instrucción Test Operación Cond
beq T==S T-S (resta)
bne T!=S T-S
blt T<S T-S
bge T>=S T-S
rs1
rs2
Salto / no salto (Cond)
Branch
TipoInst

## Slide 22: Evaluación de la condición de Salto
MUX
Control básico de la bifurcación
  Un nuevo registro EX/M.Cond (un bit): indicará si hay bifurcación efectiva
  Implementación con un MUX
    El descodificador de instrucción, en la etapa DI calcula la señal de control del MUX para cada instrucción
Instrucción Código
Cálculo, l/s, etc. 0
beq 1
bne 2
blt 3
bge 4
Z
0
Cond
Código
Z
S
Unidad de salto
Descodi-
ficador
0
1
2
3
4
RESTA

## Slide 23
PC
Memoria de
Instrucciones
+
4
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
Generador de Inmediatos
31..0
ALU
Memoria de datos
MUX
Datos
MUX
MxPC
RI
S
T
K
ALUout
ALUout
MEMout
T
LI/DI
DI/EX
M/ ER
PC
PC
Cond
11..7(rd)
MUX
MUX
Reg dest
Branch
Rd
Rd
Rd
Banco de Registros
EX/M
Se almacena y propaga la dirección PC
Cálculo de la dirección de salto
Cálculo de la condición de salto

## Slide 24: Etapa de Lectura de Instrucción
Funciones
  Con todas las instrucciones:
    Leer la instrucción apuntada por el PC
    Avanzar el PC para que apunte a la siguiente instrucción
  Instrucción de salto condicional
    Seleccionar la dirección de la siguiente instrucción: PC+4 o la dirección de salto (calculada en la etapa EX)
Señales de control
  PCin: Cargar PC, activada por flanco del reloj
  LInst: Leer en la memoria de instrucciones
  PCin y LInst son constantes (podemos prescindir de ellas)
  MxPC: Calculada en la etapa EX (reg EX/M.Cond)
MxPC (viene de EX/M.Cond)
LI
PC
Memoria de
Instrucciones
+
4
MUX
RI
LI/DI
PC

## Slide 25: Etapa de Descodificación
Funciones
  Con todas las instrucciones:
    Calcular las señales de control para las etapas posteriores
    Leer los registros fuente
    Procesar el operando inmediato
Componentes
  Generador de inmediato
  Banco de registros (puertos de lectura)
    S := Reg[RI19..15]
    T := Reg[RI24..20]
Señales de control
  LReg: Activa la lectura de los dos registros
  (podemos prescindir de esta señal)
19..15(rs1)
24..20(rs2)
Generador de Inmediatos
31..0
RI
S
T
K
LI/DI
DI/EX
PC
PC
11..7(rd)
Reg dest
Rd
Banco de Registros
Descodificador y Unidad de Control
DI
LReg

## Slide 26: Etapa de Ejecución
Funciones
  Instr. de cálculo: obtención del resultado
  Instr. load/store: cálculo de la dirección de memoria
  Instr. de salto: calcula la dirección de salto (ALUout) y evalúa la condición de salto (Cond)
Señales de control
  MxA: Selecciona primer operando para la ALU
  MxB: Selecciona segundo operando para la ALU
  OpALU: Determina la operación que hará la ALU
  TipoInst: Tipo de instrucción
ALU
S
T
K
ALUout
T
DI/EX
PC
Cond
MUX
MUX
Branch
Rd
Rd
EX/M
MxB
OpALU
MxA
TipoInst
EX

## Slide 27: Etapa de Acceso a Memoria
Funciones
  Instrucciones de cálculo: nada
  Instrucciones load/store: acceso a memoria
  Instrucciones de salto: Selecciona siguiente dirección de instrucción a leer
Señales de control
  LMem: activa la lectura de la memoria
  EMem: activa la escritura de la memoria
Memoria de datos
ALUout
ALUout
MEMout
T
M/ ER
Cond
Rd
Rd
EX/M
M
LMem
EMem
MxPC (va a LI/DI)

## Slide 28: Etapa de Escritura en Registro
Funciones
  Instrucciones de cálculo: escritura de resultado
  Instrucciones de load: escritura del valor leído de la memoria en el banco de registros
  Instrucciones de store y salto: nada
Características del banco de registros
  Ha de soportar dos accesos de lectura y un acceso de escritura en cada ciclo
Señales de control
  EReg: Activa la escritura en el banco de registros
MUX
Datos
ALUout
MEMout
M/ ER
Rd
Banco de Registros
ER
EReg

## Slide 29
PC
Memoria de
Instrucciones
+
4
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
Generador de Inmediatos
31..0
ALU
Memoria de datos
MUX
Datos
MUX
MxPC
RI
S
T
K
ALUout
ALUout
MEMout
T
LI/DI
DI/EX
M/ ER
PC
PC
Cond
11..7(rd)
MUX
MUX
Reg dest
Branch
Rd
Rd
Rd
Banco de Registros
EX/M

## Slide 30: Segmentación de la Ruta de Datos
La frecuencia de reloj
  Tiempo de ciclo de reloj
    tseg =  = máx{i }+ TR
    Habrá que considerar el tiempo de retardo i de cada etapa y fijarse en el más largo
    Habrá que considerar el retardo TR de los registros de segmentación
  Ejemplo:
    Si LI = M = 30 ns, DI = ER = 20 ns y EX =25 ns con TR = 10 ns
      Periodo tseg = 30 + 10 = 40 ns
      Frecuencia de reloj f = 1/40 ns = 25 MHz
Comparación ruta no segmentada con tiempos de acceso a memoria: 30 ns, a registros: 20 ns, ALU 25ns
Instrucción más lenta: lectura en memoria (load) con 125 ns: f = 8 MHz; S = 3.125
(30 ns lect. instr. + 20 ns lect. registros + 25 ns ALU cálculo dir. + 30 ns lect. mem + 20 ns escrit. en registro)

## Slide 31: Control del Procesador Segmentado
Diseño básico del control
  Objetivo general: Conseguir que las cinco etapas funcionen ordenadamente y puedan ejecutar las instrucciones escogidas
  Observaciones
    Cada etapa debe de ser autónoma
    Las dos primeras etapas, LI y DI, procesan instrucciones no descodificadas.
      Sus señales de control serán las mismas durante todos los ciclos
    La etapa DI se encargará de calcular las señales de control de las etapas posteriores y las transferirá a las etapas siguientes
      Las etapas restantes deben procesar las instrucciones en función del código de operación
    Las señales de control coinciden con las de la ruta no segmentada. De hecho, las señales de control dependen exclusivamente de la instrucción ejecutada y no de la ruta de datos

## Slide 32: Unidad de Control: Señales de Control RISC-V
 |  |  | ALU | Mem. Datos |  | Multiplexores Configuración Ruta de Datos |  |  | 
Instrucción | Fmt | EReg | OpALU | LMem | EMem | MxPC | MxA | MxB | MxER
add rd, rs1, rs2 | R | 1 | 010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
sub rd, rs1, rs2 | R | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
and rd, rs1, rs2 | R | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
or rd, rs1, rs2 | R | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
lw rd, inm(rs1) | I | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
sw rs2, inm(rs1) | S | 0 | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X
beq rs1, rs2, etiq | B | 0 | 110 | 0 | 0 | Cond | 1 | 0 | X
bne rs1, rs2, etiq | B | 0 | 110 | 0 | 0 | Cond | 1 | 0 | X
blt rs1, rs2, etiq | B | 0 | 111 | 0 | 0 | Cond | 1 | 0 | X
bge rs1, rs2, etiq | B | 0 | 111 | 0 | 0 | Cond | 0 | 0 | X
jal rd, etiq | J | 1 | XXX | 0 | 0 | Cond | 0 | X | X
Salidas
M
M
EX
M
EX
ER
ER
EX

## Slide 33
PC
Memoria de
Instrucciones
+
4
Descodificador y Unidad de Control
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
Generador de Inmediatos
31..p
ALU
Memoria de datos
EReg
MUX
Datos
MUX
MxPC
RI
S
T
K
ALUout
ALUout
MEMout
T
LI/DI
DI/EX
M/ ER
EX
M
ER
M
ER
ER
OpALU
MxA
MxB
LMem
EMem
MxER
PC
PC
Cond
EReg
. . .
11..7(rd)
Opcode + Func
MUX
MUX
Reg dest
Branch
Rd
Rd
Rd
MxB
OpALU
MxA
Banco de Registros
TipoInst
EX/M

## Slide 34: Representación Gráfica de la Segmentación
Inst 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lw t1,a LI DI EX M ER
add t3,t2,t0 LI DI EX M ER
sub t4,t2,t0 LI DI EX M ER
and t5,t2,t0 LI DI EX M ER
or t6,t2,t0 LI DI EX M ER
Diagrama instrucciones/tiempo
Situación en el ciclo 5

## Slide 35: Prestaciones del Procesador Segmentado
Generalidades
  Ecuación del tiempo de ejecución de un programa en un procesador en régimen estacionario (no tiene en cuenta el tiempo de llenado de las etapas) : donde:
    T : tiempo de ejecución total del programa
    I : número de instrucciones que se ejecutan
    CPI : número medio de ciclos por instrucción
    tC : tiempo de ciclo del reloj del procesador
  En general, convendrá minimizar los tres factores I, CPI y tC
  Nos preocuparemos particularmente de los factores I y CPI
  Vamos a particularizar estos conceptos al caso del procesador segmentado

## Slide 36: Prestaciones del Procesador Segmentado
CPI (Ciclos por Instrucción)
  Indice que se utiliza para cuantificar las prestaciones del procesador
  Representa el número medio de ciclos por instrucción
  CPI>1 (el pipeline necesita k-1 ciclos para llegar a la última etapa de la primera instrucción; ciclos > Número de instrucciones)
  Condiciones ideales:
    cero ciclos de parada
    CPI ideal = 1 (cota inferior del CPI)
LI
DI
EX
M
ER
LI
DI
EX
M
ER
LI
DI
EX
M
ER
LI
DI
EX
M
ER
Inst 1
Inst 2
Inst 3
Inst i
k-1
ciclos – (k-1)
ciclos
.
.
.

## Slide 37: Introducción a los Conflictos
Conflictos o riesgos
  Son situaciones producidas por la segmentación del procesador, en las que la ejecución de una o más instrucciones no debe avanzar
    Si el procesador no estuviera segmentado, desaparecerían
  Tipos
    Estructurales (no los vemos; nuestra ruta no tiene conflictos estructurales)
    De datos
    De control
  Soluciones
    Ciclos de parada
    Modificación del software (inserción instrucciones nop)
Los conflictos estructurales se producen en el uso de los recursos por parte de instrucciones cuya ejecución se solapa. Son causa de recursos insuficientemente. Ejemplo: Disponer de una única memoria de datos e instrucciones.

## Slide 38: Los Conflictos de Datos
Dependencias de datos
  Las instrucciones están fuertemente relacionadas entre ellas, resultado de la compilación de sentencias escritas en un lenguaje de programación de alto nivel
  ¿Qué son las dependencias de datos?
    Las instrucciones se pueden ver como productoras y consumidoras de datos
    Dependencia de datos: Cuando una instrucción consume un dato producido por otra
    Ejemplo:
      Compilación de c = a + b
c = a + b
lw t1, a(t0)
lw t2, b(t0)
add t3, t2, t1
sw t3, c(t0)
Existe dependencia entre la instrucción 1 y la 3 por el registro t1

## Slide 39: Los Conflictos de Datos
Conflictos de datos dentro de un procesador segmentado
  Aparecen cuando una instrucción ha de operar con un valor que todavía no ha suministrado una instrucción anterior:
El valor de t1 se escribe en el ciclo 5; pero ha de ser leído por add en el ciclo 4
El valor de t2 se escribe en el ciclo 6; pero ha de ser leído por add en el ciclo 4
El valor de t3 se escribe en el ciclo 7; pero ha de ser leído por sw en el ciclo 5
instrucción 1 2 3 4 5 6 7 8
lw t1, a(zero)LI DI EX M ER
lw t2, b(zero) LI DI EX M ER
add t3, t2, t1 LI DI EX M ER
sw t3, c(t0) LI DI EX M ER
t1
t2
t3

## Slide 40: Los Conflictos de Datos
Conflictos de datos dentro de un procesador segmentado
  Mejora: escritura (por flanco) en banco de registros a mitad de ciclo (ER), lectura (por nivel) en la segunda mitad de ciclo (DI)
¿Qué dependencias producen un resultado incorrecto?
Una dependencia que produce un resultado incorrecto al ejecutar las instrucciones sobre una ruta de datos en concreto, se dice que genera un riesgo o conflicto
t1
instrucción 1 2 3 4 5 6 7 8
lw t1, a(t0) LI DI EX M ER
add t3, t2, t1 LI DI EX M ERER
sub t4, t2, t1 LI DI EX M ERER
or t5, t2, t1 LI DI EX M ER

## Slide 41: Los Conflictos de Datos
Técnicas básicas de resolución de conflictos
  Técnicas de urgencia
    Solución por software: inserción de instrucciones nop en el código
    Solución por hardware: generación de ciclos de parada
  Técnicas avanzadas
    Cortocircuitos

## Slide 42: Los Conflictos de Datos
Solución de urgencia por software: inserción de instrucciones nop
  Al generar el código máquina, el compilador puede insertar instrucciones nop
  Ejemplo: compilación de c:=a+b
instrucción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lw t1, a(t0) LI DI EX M ER
lw t2, b(t0) LI DI EX M ER
nop LI DI EX M ER
nop LI DI EX M ER
add t3, t2, t1 LI DI EX M ER
nop LI DI EX M ER
nop LI DI EX M ER
sw t3, c(t0) LI DI EX M ER
t1
t2
t3

## Slide 43: Los Conflictos de Datos
t3
t1
t2
Solución de urgencia por hardware: ciclos de parada
  El control del procesador puede prever las dependencias de datos y generar ciclos de parada para resolverlas
  Podemos calcular el CPI a partir del número de ciclos de parada (P)
instrucción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lw t1, a(t0) LI DI EX M ER
lw t2, b(t0) LI DI EX M ER
add t3, t2, t1 LI DI DI DI EX M ER
sw t3, c(t0) LI LI LI DI DI DI EX M ER
4 ciclos de parada

## Slide 44: Soluciones y Prestaciones
Inserción de nop
El tiempo de ejecución en régimen estacionario:
Detención (ciclos de espera)
El tiempo de ejecución en régimen estacionario:
Tprograma = 8 instrucciones x 1 CPI x
Tprograma = 4 instrucciones x 2 CPI x

## Slide 45
FALTA ADAPTAR A RISC-V DESDE AQUÏ

## Slide 46: Lógica de Detección de Conflicto
Detección (algunos ejemplos de funciones de detección):
  DI/EX.ER[EReg]==1 & (la instrucción en EX escribe en el banco de registros y)
  ((DI/EX.Rd==LI/DI.RI[Rs1]) | (la instr. en EX escribe donde la instrucción en DI lee o)
  (DI/EX.Rd==LI/DI.RI[Rs2])) (donde instr. en DI lee: Rd==Rs1 o Rd==Rs2)
Banco de registros
RI
S
T
ALUout
Rd
Rd
Rs1
ER
ER
Control de
parada
DI/EX
EX/M
Rs2
memoria de datos
MEMout
M
Descodificador y
unidad de control
MUX
LI/DI
M/ER
ER
ALU
Rd

## Slide 47: Lógica de Inserción del Ciclo de Parada
Las etapas LI y DI han de repetir instrucción
Hay que detener el avance en EX (creación de una burbuja) (LMem=0; EMem=0; EReg=0)
Banco de registros
RI
S
T
Rs1
EX
DI/EX
Rs2
Rd
PC
Memoria de
Instrucciones
PCin
Inhibir carga registros
Crear burbuja
EX
M
ER
Control de
parada
M
ER
LI/DI

## Slide 48: Los Conflictos de Datos
Valoración de las dos soluciones vistas
  Semejanzas
    El número de ciclos en tiempo de ejecución es el mismo
      En el ejemplo: 12 ciclos
    El compilador puede ayudar a bajar el tiempo de ejecución mediante reordenación de código
  Diferencias
    La inserción de instrucciones inútiles incrementa el factor I
    Los ciclos de parada incrementan el factor CPI
      La ruta de datos segmentada es compatible binaria con la no segmentada (es decir, la ejecución del mismo programa en ambos procesadores produciría los mismos resultados)
      La complejidad de la lógica de detección de riesgos + inserción de ciclos de parada podría alargar el retardo de las etapas y habría que bajar la frecuencia del reloj

## Slide 49: Conflictos de Control
Las instrucciones de salto
  Son instrucciones que rompen la secuencia lineal de ejecución de los programas
  Tipos
    Salto incondicional (jump)
    Salto condicional o bifurcación (branch)
    Llamada y retorno de subprograma (call/jump&link y retorno)
  Modos de direccionamiento
    Absoluto
    Relativo a PC
    Indirecto
  Frecuencia de aparición de las instrucciones de salto: 10 al 20% del código
    depende del tipo de procesador, de las técnicas de compilación y del programa en concreto

## Slide 50: Conflictos de Control
Instrucciones de salto condicional en el RISC-V
Ejemplos
if (x>y) /*then*/ z=x else z=y;
z=0; do z=z+y; x=x–1; while (x!=0)
if: lw t0,x(0) lw t1,y(0) sub t2,t1,t0 bge t2,zero,else then: sw t0,z(zero) j endif else: sw t1,z(zero) endif:
add t2,zero,zero lw t0,x(zero) lw t1,y(zero) do: add t2,t2,t1 addi t0,t0,-1 while: bne t0,zero,do enddw: sw t2,z(zero)

## Slide 51: Conflictos de Control
Vocabulario
  Instrucción objetivo (target): la instrucción destinataria del salto
  Las bifurcaciones saltan si se cumple una condición
    si bifurcan, diremos que el salto es efectivo (taken)
    en caso contrario, diremos que el salto es no efectivo (not taken)
  Una instrucción de salto condicional relaciona tres grupos de instrucciones:
instrucciones previas
instrucciones siguientes
instrucciones objetivo
etiq:
bif_cond eti

## Slide 52: Conflictos de Control
Análisis del conflicto
  Cuando el salto es efectivo en la etapa M, el procesador tiene tres instrucciones siguientes en proceso. En la etapa ER se escribe el nuevo PC
Instrucción 1 2 3 4 5 6 7 8 9
previa LI DI EX M ER bifurcación LI DI EX M ER siguiente 1 LI DI EX M ER siguiente 2 LI DI EX M ER siguiente 3 LI DI EX M ER objetivo LI DI EX M
Ciclo LI DI EX M ER
4 siguiente2 siguiente1 bifurcación previa ? 5 siguiente3 siguiente2 siguiente1 bifurcación previa 6 objetivo siguiente3 siguiente2 siguiente1 bifurcación
Ver ruta

## Slide 53: Análisis del Conflicto
beq t2,t3,L1
lw t2,100(t1)
add t3,t1,t4
or t5,t6,t4
sub t5,t5,t4
L1: sw t6,50(t4)
Ciclo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Instrucciones
LI
DI
LI
EX
DI
LI
M
EX
DI
LI
ER
LI
DI
EX
M
ER
beq
lw
add
or
sw

## Slide 54: Latencia de Salto
    Número de ciclos desperdiciados en caso de que el salto se produzca
    Número de instrucciones “erróneas” en el procesador si el salto se produce
    Latencia de salto = número de etapa en la que el salto es efectivo – 1
    En el caso anterior la latencia de salto = 3
    Cuanto más temprana sea la etapa en que se actualiza el PC, menor latencia y por tanto menor penalización
    Para reducir el conflicto, se puede modificar el diseño de la ruta de datos y avanzar el momento de la escritura del PC. Ver siguiente transparència: salto con latència = 2

## Slide 55
PC
Memoria de
Instrucciones
+
4
PCin
19..15(rs1)
24..20(rs2)
Generador de Inmediatos
31..0
ALU
Memoria de datos
MUX
Datos
MUX
MxPC
RI
S
T
K
ALUout
ALUout
MEMout
T
LI/DI
ID/EX
M/ER
PC
PC
11..7(rd)
MUX
MUX
Reg dest
Branch
Rd
Rd
Rd
Banco de Registros
EX/M
La condición de salto se lleva directamente de Branch a LI
La dirección de salto se lleva directamente ALU a LI
Ruta de datos con Latencia de salto de 2 ciclos

## Slide 56: Tratamiento de los Conflictos de Control
Primeras soluciones al conflicto
  Soluciones conservadoras o de urgencia:
    Hardware
      El descodificador inserta ciclos de parada al detectar un salto
    Software
      El compilador inserta NOP
  Soluciones avanzadas: predicción
    Predicción fija
      predict-not taken Intel i486
      predict taken Sun SuperSparc

## Slide 57: Solución Conservadora (o de Urgencia)
Ciclo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Instrucciones
LI
DI
LI
EX
DI
LI
M
EX
DI
LI
ER
LI
DI
EX
M
ER
beq
nop
nop
nop
sw
beq t2,t3,L1
nop
nop
nop
lw t2,100(t1)
add t3,t1,t4
or t5,t6,t4
sub t5,t5,t4
L1: sw t6,50(t4)
?
?

## Slide 58: Prestaciones
Las soluciones conservadoras (inserción de instrucciones nop o ciclos de espera) no permiten mejorar el rendimiento del procesador
Para no tener ciclos improductivos el compilador puede encontrar instrucciones útiles en lugar de nop. Esto supone re-organizar el código.

## Slide 59: Alternativa: Predicción de Salto
Predicción estática
    Salto efectivo
    Salto NO efectivo
Predicción dinámica
  (tiene en cuenta el histórico)

## Slide 60: Predicción: Salto NO Efectivo
Ciclo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Instrucciones
LI
DI
LI
EX
DI
LI
M
EX
DI
LI
ER
LI
DI
EX
M
ER
beq
lw
add
or
sub
M
EX
DI
ER
M
ER
EX
M
ER
beq t2,t3,L1
lw t2,100(t1)
add t3,t1,t4
or t5,t6,t4
sub t5,t5,t4
L1: sw t6,50(t4)

## Slide 61: Predicción: Salto NO Efectivo
Ciclo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
instrucciones
LI
DI
LI
EX
DI
LI
M
EX
DI
LI
ER
LI
DI
EX
M
ER
beq
lw
add
or
sw
beq t2,t3,L1
lw t2,100(t1)
add t3,t1,t4
or t5,t6,t4
sub t5,t5,t4
L1: sw t6,50(t4)

## Slide 62: Conclusiones
Las instrucciones de salto (control de flujo) suponen la ruptura de la secuencia de ejecución de un programa y por tanto una pérdida de rendimiento
Las soluciones conservadoras se limitan a resolver el problema para garantizar la correcta secuenciación del programa
Para mejorar el rendimiento intentaremos que se puedan aprovechar las instrucciones que ya han entrado en el procesador.
Las técnicas de predicción de salto van encaminadas a ello.

## Slide 63: Ejemplos de Segmentación Básica
La segmentación básica en los procesadores comerciales
  El modelo de segmentación en cinco etapas es la base del diseño de los procesadores modernos (excepto la familia Intel x86)
  Ejemplos:
    MIPS R2000, R3000, …
    Sun SPARC V7
    Hewlett Packard – Precision Architecture (HP-PA)
  Familia Intel x86
    80486: también estaba segmentado en 5 etapas, pero con diferente organización

## Slide 64: Otros Modelos de Segmentación
Segmentación con etapas multiciclo
  Permite la ejecución de operaciones de larga duración
    aritmética de coma flotante, multimedia, etc.
  Dispone de una colección de diversos operadores, cada uno con latencia L y tasa de repetición R específicos
    acceso a memoria (típicamente L>=1, R=1)
    aritmética entera (L=1, R=1)
    aritmética de CF (L>1, R>=1)
X1
X3
LI
DI
ER
X2
unidad L R
X1 (mem) 2 1
X2 (enteros) 1 1
X3 (CF) 3 3
Ejemplo:

## Slide 65: Otros Modelos de Segmentación
Segmentación con etapas multiciclo (cont.)
  Hace falta una lógica de emisión (issue) que distribuya el trabajo entre los diversos operadores
  El orden en que acaba la ejecución de las instrucciones puede ser distinto al orden en que han sido decodificadas
  La ruta de datos puede padecer conflictos estructurales
    Ejemplo: ¿qué pasa si van seguidas dos instrucciones de CF?
instrucción 1 2 3 4 5 6 7
lw LI DI X1 X1 ER
fadd (CF) LI DI X3 X3 X3 ER
add (enteros) LI DI X2 ER

## Slide 66: Otros Modelos de Segmentación
Supersegmentación
  La tarea a realizar en alguna/s etapa/s del modelo básico se reparte (segmenta) entre varias etapas
    Aumento del número de etapas
    Objetivo: incrementar la frecuencia de reloj (etapas más cortas)
    CPI ideal = 1
  Ejemplo: MIPS R4000: 8 etapas LI1,LI2,DI,EX,M1,M2,M3,ER
    LI1 y LI2 hacen la lectura de instrucción
    M1, M2 y M3 realizan el acceso a la memoria de datos
  Otros ejemplos
    SPARC-V8 (9 etapas)
    Alpha 21064 (7 etapas)
M1
DI
ER
X1
LI2
LI1
X2
M2

## Slide 67: Otros Modelos de Segmentación
Procesadores superescalares
  Cada etapa puede procesar n instrucciones
    Intención: reducir CPI ideal a 1/n manteniendo la frecuencia de reloj
      Se utiliza el índice IPC (Instrucciones por ciclo) = n. Inversa de CPI
  Ejemplo con n=2 (CPI ideal = 0.5; IPC ideal = 2)
Instr. 1 2 3 4 5 6 7
i1 LI DI EX M ER
i2 LI DI EX M ER
i3 LI DI EX M ER
i4 LI DI EX M ER
i5 LI DI EX M ER
i6 LI DI EX M ER
EX
M
DI
LI
ER
EX
M
DI
LI
ER

## Slide 68: Otros Modelos de Segmentación
Combinaciones
  Los procesadores actuales combinan diversos modelos de segmentación
  Parámetros significativos:
    Número de etapas
    Grado de escalabilidad = número de instrucciones que se pueden leer o descodificar por ciclo
    Surtido de operadores y características (L, R) de cada uno
X4
X6
X5
Unidad L R
X1 (l/s memoria) 3 1 X2 (s/r enteros) 1 1
X3 (p/d enteros) 4 3
X4 (s/r CF) 5 3
X5 (p/d CF) 15 15
X6 (multimedia) 3 1
Ejemplo:
ER
DI
ER
LI2
LI1
LI2
LI1
DI
X1
X3
X2
Supersegmentado, superescalar de grado = 2

## Slide 69: RISC vs CISC: Dos Estrategias de Diseño
CISC: Complex Instruction Set Computer | RISC: Reduced Instruction Set Computer
Juego de instrucciones grande y complejo | Juego de instrucciones reducido y sencillo
Formato de instrucciones variable (heterogéneo) con diferentes longitudes | Formato de instrucciones fijo (homogéneo) con la misma longitud
Múltiples modos de direccionamiento complejos | Pocos modos de direccionamiento y sencillos
Número de registros reducido | Número de registros grande
Mútiples instrucciones pueden acceder a memoria | Arquitectura de carga-almacenamiento
Unidad de control compleja (microprogramada) | Unidad de control sencilla (cableada)
Objetivo: instrucciones complejas | Objetivo ejecutar cada instrucción en un solo ciclo
Menor complejidad en el compilador | Mayor complejidad en el compilador
Mayor dificultad para la segmentación | Mayor facilidad en la segmentación
Arquitectura típica de los años 70 y 80 | Arquitectura popular en los años 90
Intel x86, celeron, Pentium, AMD (Duron, Athlon) | Power PC, DEC Alpha, MIPS, ARM, SPARC , HP
En la actualidad no hay una clara diferencia entre CISC-RISC. Los procesadores no obedecen a una clasificación tan polarizadas. Los procesadores Intel se consideran CISC-in RISC-out | 

## Slide 70: RISC vs CISC: Dos Estrategias de Diseño
Estudios llevados a cabo en los años 80 demostraron:
  Los procesadores (CISC) dedicaban el 80% de su tiempo a ejecutar solo un 20% de las instrucciones disponibles en su juego de instrucciones
  Algunas instrucciones no se utilizaban nunca y otras muy pocas veces
Al reducir el juego de instrucciones y homogeneizar el formato
  Se ejecutan las instrucciones más rápidamente
  Unidades de control más simples, rápidas, y ocupan menos espacio
  Utilizar el espacio del chip para incluir más registros y memoria cache
  Hacer la segmentación más eficiente
CISC reduce I a costa de incrementar el CPI
RISC reduce el CPI aumentando I

## Slide 71: CISC vs RISC: Dos Estrategias de Diseño
Multiplicación de dos números que se encuentran ubicados en memoria guardando el producto en la dirección del operando 1:
  dir1: dirección de memoria del operando 1
  dir2: dirección de memoria del operando 2
Poco trabajo para el compilador
Baja ocupación de la memoria
Mucho trabajo ejecutado por cada instrucción
Elevado tiempo de ejecución
Más trabajo para el compilador
Mayor utilización de la memoria
Más instrucciones pero más simples
Menor tiempo de ejecución por instrucción
CISC RISC
MULT dir1, dir2 li t0, dir1
li t1, dir2
lw t3, 0(t0)
lw t4, 0(t1)
mul t5, t3, t4
sw t5, 0(t0)

## Slide 72
PC
Memoria de
Instruc-ciones
+
4
Descodificador y Unidad de Control
LInst
PCin
Banco de registros
25..21(rs)
20..16(rt)
Extensión de signo
15..0
MUX
ALU
OpALU
MxALU
Memoria de datos
EReg
MUX
MUX
20..16 (rt tipo I)
15..11 (rd tipo R)
Datos
Reg dest
MxDst
+
<<
SALTO
MUX
MxPC
RI
S
T
K
Rt
Rd
ALUout
ALUout
Re
Re
MEMout
T
LI
DI
EX
M
ER
LI/DI
DI/EX
EX/M
M/ER
EX
M
ER
M
ER
ER
OpALU
MxALU
MxDst
LMem
EMem
MxER
PC+4
PC+4
NPC
Cond
EReg
Clk