## Slide 1: Tema 3: Aritmética de enteros

## Slide 2: Contenido
1 - Introducción
  Tipos en alto y bajo nivel
  Operaciones y operadores
  Operaciones lógicas
  Representación de enteros
2 - Suma y resta de enteros
  Fundamentos
  Suma y resta en RISC-V
  Operadores de suma
  Operadores de resta
3 - Multiplicación de enteros
  Fundamentos
  Multiplicación y división en RISC-V
  Operadores de desplazamiento
  Operadores de multiplicación sin signo
  Operadores de multiplicación con signo
4 - Apéndice: Multiplicadores combinacionales y división de enteros

## Slide 3: Tipos en alto y en bajo nivel
Tipos de datos básicos
 | bits | Java | C/C++ (32 bits) | RISC-V | x64/IA-64
carácter | 8 | — | char | byte | byte
 | 16 | char | wchar_t | halfword | word
entero sin signo | 8 | — | unsigned byte | byte | byte
 | 16 | — | unsigned short | halfword | word
 | 32 | — | unsigned int (long) | word | dword
entero con signo | 8 | byte | byte | byte | byte
 | 16 | short | short | halfword | word
 | 32 | int | int /long | word | dword
 | 64 | long |  | qword | qword
coma flotante | 32 | float | float | float | float
 | 64 | double | double | double | double

## Slide 4: Operaciones y operadores
Cálculos en los computadores
  Las operaciones lógicas y aritméticas expresadas en alto nivel se traducen en datos y instrucciones de código máquina
  Durante el ciclo de instrucción, el procesador aplica operadores para procesar los datos
int[] j;
short a;
float x,y;
x = 5*j[a];
if (a>x){
y=x*1.3e5;
j=(int)exp(x);
}
Lb x1, 0xFF0(t0)
lw x2, 0x102(x2)
add x0, x1, x2
ori x1, x2, 0x100
…

## Slide 5: Operaciones y operadores
Unidad aritmético-lógica o ALU (Arithmetic Logic Unit)
  Es un elemento funcional del procesador formado por un conjunto de operadores digitales que realizan las operaciones codificadas en las instrucciones
Operando B
Operando A
Resultado R
Operación
n
n
n
ALU
b
Operando B

## Slide 6: Operaciones y operadores
La ALU puede activar indicadores (flags) que dan información del resultado:
  Z=1 si R=0, N=1 si R<0, V=1 si hubo desbordamiento, etc.
  En algunas arquitecturas, estos indicadores forman parte de bits de estado que pueden utilizarse por instrucciones posteriores
  En RISC-V, algunas instrucciones (p.e., las de comparación) los calculan para utilizarlos internamente, pero no son visibles para instrucciones posteriores
Operando A
Operando B
Operando A
Resultado R
Indicadores (flags):
Z, N, V, C
Operación
n
n
n
ALU
b
Operando B

## Slide 7: Operaciones y operadores
Estructura típica de la ALU. Ejemplo con 4 operaciones y 4 bits
1-bit ALU

## Slide 8: Operaciones y operadores
Parámetros de una ALU
  Funcionales:
    Operaciones que puede realizar
      Operaciones lógicas (AND, OR, NOT, XOR, …) y desplazamientos
      Cálculo elemental: suma, resta, multiplicación y división
      Comparación (=, ≠, <, ≤, ≥, >)
      Conversión entre tipos
    Tipos de operandos que puede manejar (CBN, entero, real,...)
  Prestaciones (coste temporal)
  Complejidad (coste espacial)

## Slide 9: Operaciones y operadores
Prestaciones (coste temporal)
  Tiempo de respuesta (retardo)
    Tiempo necesario para realizar un cálculo. Cuanto más corto, mejor
    Se mide en unidades de tiempo (ns, ps, retardo de puerta…)
  Productividad
    Número de operaciones por unidad de tiempo. Cuanto más grande, mejor
    Se puede medir con unidades genéricas OPS (operaciones por segundo), KOPS, MOPS, GOPS...
      caso de coma flotante: FLOPS, MFLOPS, etc.
Complejidad (coste espacial)
  Número de puertas, número de transistores, área del chip (unidades típicas: μm2, nm2), potencia (unidades: μW, mW)

## Slide 10: Ejemplo: Operaciones lógicas
En RISC-V
  Operación derivada: not (Ca1) li t0, 0xFFFFFFFF
    xor x2, x2, t0
formato R formato I
or ori
and andi xor xori
A31
B31
A2
B2
A1
B1
A0
B0
R31
R2
R1
R0
A31
B31
A2
B2
A1
B1
A0
B0
R31
R2
R1
R0
A31
B31
A2
B2
A1
B1
A0
B0
R31
R2
R1
R0

## Slide 11: Ejemplo: Operaciones lógicas
En RISC-V
  Productividad de los operadores:  = 1/tPuerta
    Si tPuerta = 50 ps = 50 x 10-12 s  = 1000/ 50 GOPS = 20 GOPS
formato R formato I
or ori
and andi xor xori
A31
B31
A2
B2
A1
B1
A0
B0
R31
R2
R1
R0
A31
B31
A2
B2
A1
B1
A0
B0
R31
R2
R1
R0
A31
B31
A2
B2
A1
B1
A0
B0
R31
R2
R1
R0
¡Un único retardo de puerta!

## Slide 12: Representación de enteros
Notas sobre la representación de enteros
  Los conjuntos matemáticos N y Z son infinitos, pero los tipos de datos básicos de un computador tienen una capacidad de representación finita, exacta pero limitada
    Con n bits sólo se pueden representar 2n palabras diferentes
    Conjunto N : números naturales, se codifican en código binario natural CBN
    Conjunto Z: números enteros con signo, se codifican en complemento a dos (Ca2)

## Slide 13: Representación de enteros
Rangos de representación con n bits
  Para N: CBN, rango [0 … +2n–1]
  Para Z: Ca2, rango 2 [–2n–1 … +2n–1–1]
n | Sin signo | Con signo
8 | 0 … 255 | –128 … +127
16 | 0 … 65.535 | –32.768 … +32.767
32 | 0 … 4.294.967.295 | –2.147.483.648 … +2.147.483.647
64 | 0 … 1.84·1019 (aprox.) | –9.2·1018 … +9.2·1018 (aprox.)

## Slide 14: Representación de enteros
Por ejemplo, supongamos que n = 3
CBN | Sin Signo
0 | 000
1 | 001
2 | 010
3 | 011
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111
Ca2 | Con Signo
3 | 011
2 | 010
1 | 001
0 | 000
-1 | 111
-2 | 110
-3 | 101
-4 | 100
[0 … +7]
[–4 … +3]
[0 … +2n–1]
[–2n–1 … +2n–1–1]

## Slide 15: Contenido
1 - Introducción
  Tipos en alto y bajo nivel
  Operaciones y operadores
  Operaciones lógicas
  Representación de enteros
2 - Suma y resta de enteros
  Fundamentos
  Suma y resta en RISC-V
  Operadores de suma
  Operadores de resta
3 - Multiplicación de enteros
  Fundamentos
  Multiplicación y división en RISC-V
  Operadores de desplazamiento
  Operadores de multiplicación sin signo
  Operadores de multiplicación con signo
4 - Apéndice: Multiplicadores combinacionales y división de enteros

## Slide 16: Fundamentos
Anatomía de la suma
  El procedimiento general calcula R = A + B + c0
  El procedimiento de suma es el mismo para CBN y Ca2
0 1 0 1
+ 1 0 0 1
1 1 1 0
CBN
5
+ 9
14
4 bits
Ca2
+5
+ –7
–2
an–1 an–2 … a1 a0
n bits
bn–1 bn–2 … b1 b0
rn–1 rn–2 … r1 r0
cn cn–1 cn–2 … c1 c0
Operandos
Resultado
Acarreos:
c0 (de entrada), habitualmente c0 = 0
cn–1…c1, forman parte del cálculo
cn (de salida), útil a veces

## Slide 17: Fundamentos
Desbordamiento en la suma. Detección:
  En aritmética en CBN, un acarreo final cn=1
  En aritmética en Ca2, solo puede darse si los signos de los sumandos son iguales. Hay dos maneras de detectarlo:
    El signo del resultado generado está invertido: an–1 = bn–1  rn–1 o (an–1  bn–1) *(bn–1  rn–1) = 1
    Los dos acarreos finales son distintos: cn cn–1 o cn cn–1=1
0 1 1 0
+ 1 1 1 0
0 1 0 0
1
1
1
0
0
CBN:
6
14
4
cn
0 1 1 0
+ 0 1 0 0
1 0 1 0
0
1
0
0
0
Ca2:
+6
+4
-6
cn

## Slide 18: Fundamentos
Anatomía de la resta R=A–B (en CBN y en Ca2)
  Puede calcularse como la suma R = A + Ca2(B) = A + Ca1(B) + 1
  En CBN: el desbordamiento se detecta cuando cn = 0
  En Ca2: el desbordamiento se detecta cuando cn cn–1
–2
– +5
–7
Ca2
1 1 1 0
+ 1 0 1 0
1 0 0 1
1
1
1
1
0
1 1 1 0
+ 0 0 0 0
1 1 1 1
0
0
0
0
CBN
14
– 15
-1
1

## Slide 19: Fundamentos
Comparación de dos enteros en CBN:
  El resultado de una comparación es un bit
  (1 = cierto, 0 = falso)
  La comparación A < B se puede hacer restando R = A – B y analizando los acarreos y el flag Z
Comparación | CBN
A == B | R = 0 (Z=1)
A >= B | cn = 1 (R es representable)
A < B | cn = 0 (R no es representable)

## Slide 20: Fundamentos
La comparación de dos enteros en Ca2:
  El resultado de una comparación es un bit
  (1 = cierto, 0 = falso)
  La comparación A < B se puede hacer restando R = A – B, comprobando si ha habido desbordamiento (flag V), y analizando el signo del resultado (flag N) y el flag Z
Comparación | Ca2 | 
A == B | R = 0 (Z=1) | R = 0 (Z=1)
(V = 0) (R es representable) | R es positivo A  B | R es negativo A < B
(V = 1) (R no es representable) | R es positivo A < B | R es negativo A > B

## Slide 21: Suma y resta en RISC-V
Instrucciones
  Operandos de 32 bits
  Versiones registro-registro (formato R) o registro-inmediato (formato I)
  Todas las instrucciones de formato I hacen extensión de signo del operando inmediato (de 12 a 32 bits)
  No hay resta en formato I. Para restar la constante k se suma –k
  Existen versiones con signo y sin signo de la comparación
Operación | Formato | Con signo | Sin signo
Suma | R | add | 
Suma | I | addi | 
Resta | R | sub | 
Comparación | R | slt | sltu
Comparación | I | slti | sltiu

## Slide 22: Suma y resta en RISC-V
Instrucciones de suma y resta
  add rd, rs1, rs2
  addi rd, rs1, inm
  sub rd, rs1, rs2
En RISC-V, el hardware no detecta desbordamientos (ni genera excepciones) para la suma, ni para la resta.
Si es importante, hay que detectarlo por software. Por ejemplo, para la detección al sumar dos números con signo:
  add t0, t1, t2
  xor t3, t1, t2 # bit 31=1 si los signos de los operandos difieren
  not t3, t3 # bit 31=1 si son iguales
  xor t4, t0, t1 # bit 31=1 si el signo del resultado y t1 difieren
  and t5, t3, t4 # bit 31=1 si hubo desbordamiento
  srli t5, t5, 31 # t5=bit 31=1 si hubo desbordamiento; si no 0

## Slide 23: Suma y resta en RISC-V
Instrucciones de comparación (Set on Less Than)
  slt rd, rs1, rs2 slti rd, rs1, inm
    Hace la comparación menor estricto (rs1<rs2 o rs1<inm) entre dos operandos, interpretándolos en Ca2
    Si la condición se cumple, rd=1; en caso contrario rd=0
  sltu rd, rs1, rs2 sltiu rd, rs1, inm
    Mismo comportamiento sobre números en CBN
  Para realizar la comparación, estas instrucciones realizan la resta rs1-rs2 y comprueban el signo del resultado. Para realizar la comparación correctamente, deben tener en cuenta si se ha producido desbordamiento en la resta

## Slide 24: Operadores de suma
La suma en serie
  La suma en serie reproduce el procedimiento humano de suma
  La suma se hace en orden desde el bit menos significativo hacia el más significativo (de derecha a izquierda)
  En cada columna i, hay que sumar los bits de los sumandos ai, bi y el acarreo ci que llega de la columna i–1 para obtener el bit del resultado si y generar el acarreo ci+1 hacia la columna i+1 siguiente
  Acarreo de entrada c0 = 0
col. col. col. y+1 i y–1
ci+1 ci ci–1
ai+1 ai ai–1
bi+1 bi bi–1
si+1 si si–1
acarreo
sumandos
resultado

## Slide 25: Operadores de suma
El sumador completo de un bit (Full adder):
  Implementa los cálculos de una columna de la suma en serie
  Admite 3 entradas de un bit y produce dos salidas:
FA
ai
ci
bi
si
ci+1
ai bi ci ci+1 si
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

## Slide 26: Operadores de suma
El sumador completo de un bit: Implementación
  Implementación a partir de las funciones lógicas
ci
ai
bi
si
ci+1

## Slide 27: Operadores de suma
El sumador completo de un bit: Prestaciones
  Tiempo de retardo:
  tS = tNOT + tAND + tOR
  tC = tAND + tOR
  Complejidad: 12 puertas
ci
ai
bi
si
ci+1
tS
tC

## Slide 28: Operadores de suma
El sumador serie de n bits
  CPA (Carry Propagation Adder)
  Para construir un sumador de dos números de m bits, se conectan m sumadores completos en cascada
    La salida de acarreo del sumador i-ésimo se conecta a la entrada de acarreo del sumador i+1-ésimo
    El operador resultante tiene una entrada y una salida de acarreo globales
FA
a0
cm
b0
s0
FA
a1
b1
s1
FA
am–1
bm–1
sm–1
c0
CPA
cm
c0
A
B
S
m
m
m

## Slide 29: Operadores de suma
El sumador serie de n bits. Complejidad
  El tiempo de cálculo de un sumador serie para operandos de n bits se puede expresar en términos de los retardos de un sumador completo:
    t(n bits) = (n–1)·tC + máx{tC, tS}
    Se puede demostrar que t(n bits) = (2n+1)·, siendo = retardo de una puerta
  Asintóticamente, el tiempo de cálculo es lineal, t(n bits) = O(n)
  El coste espacial también es lineal, coste(n bits) = O(n)
  Es el sumador más lento, pero de menor coste hw
  La suma serie es poco eficiente para operaciones de un procesador donde se requiere velocidad, con n=32 o n=64 bits

## Slide 30: Operadores de suma
Mejoras en la suma
  Anticipación del acarreo: CLA, Carry Lookahead Adder
    Calcula los bits de acarreo ci antes que los bits de suma si
    El retardo del cálculo de los acarreos es O(log(n))
  Selección del acarreo: CSA, Carry Select Adder
    Divide la suma en dos partes y gestiona la parte alta con los posibles valores del acarreo proveniente de la parte baja
    Pre-cálculo de la suma con cin =0, cin=1
    Los bloques pueden ser uniformes o no uniformes
      Ej: n=16 bits  4-4-4-4, caso ideal:
      Ej: n=16 bits  5-4-3-2-2
    El retardo es O() en bloque uniformes de tamaño
  En CLA i CSA el retardo disminuye, pero el coste espacial aumenta respecto al CPA

## Slide 31: Operadores de suma
CSA (Carry Select Adder)
  Acelera la operación de suma a base de invertir más circuitos
Elemento básico de
construcción (4 bits)
Sumador de 16 bits

## Slide 32: Sumador CSA - Ejercicio
Considera el sumador CSA para números de 16 bits en la figura. Los Full Adder implementan las salidas de suma S y de acarreo a partir de puertas lógicas y los multiplexores tienen un retardo de 3 niveles de puerta. Si el retardo de una puerta lógica es de 1ns, indica:
a) El tiempo necesario para hacer una suma de 16 bits
b) La productividad del circuito
32
Retardo  TCPA + (N-1) Tmux , N = número de bloques

## Slide 33: Operadores de suma
Cálculo del desbordamiento en la aritmética en Ca2
  Se detecta cuando los bits de acarreo de orden n y n–1 no son iguales
  El signo del resultado sn–1 es incorrecto
a0
cn–1
b0
s0
an–2
bn–2
sn–2
cn
an–1
bn–1
sn–1
c0
Sumador

## Slide 34: Operadores de resta
Diseño del restador a partir del sumador
  R = A–B = A + Ca2(B) = A + not(B) + 1
  La detección de desbordamiento es igual que con la suma:
    En CBN: cn = 0
    En Ca2: pn  pn–1 (cn xor cn–1 = 1)
Sumador de n bits
a0
b0
r0
a1
b1
r1
an–1
bn–1
rn–1
cn
p0
1
c0
V
cn–1
cn–1
cn

## Slide 35: Operadores de resta
Diseño clásico del sumador/restador
Sumador de n bits
a0
b0
r0
a1
b1
r1
an–1
bn–1
rn–1
V
S/R
cn
c0
cn
cn–1

## Slide 36: Operadores de resta
Recordar que en RISC-V, las operaciones de suma/resta no detectan el desbordamiento
En cambio, una instrucción de comparación, como por ejemplo
slt t0, t1, t2
calcula la resta t1-t2 y, para que devolver el valor correcto en t0, debe detectar internamente si ha habido desbordamiento en esa resta

## Slide 37: Contenido
1 - Introducción
  Tipos en alto y bajo nivel
  Operaciones y operadores
  Operaciones lógicas
  Representación de enteros
2 - Suma y resta de enteros
  Fundamentos
  Suma y resta en RISC-V
  Operadores de suma
  Operadores de resta
3 - Multiplicación de enteros
  Fundamentos
  Multiplicación y división en RISC-V
  Operadores de desplazamiento
  Operadores de multiplicación sin signo
  Operadores de multiplicación con signo
4 - Apéndice: Multiplicadores combinacionales y división de enteros

## Slide 38: Fundamentos
Desplazamientos y aritmética entera (I)
  Desplazar n bits hacia la izquierda es equivalente a multiplicar por 2n
    Entran n ceros por la derecha
    Operación válida para enteros con y sin signo
    Nombre de la operación: desplazamiento lógico hacia a la izquierda
0 0 0 1 1 0
<< 2
6 x 22 24
0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0
<< 2
–6 x 22 –24
1 0 1 0 0 0
int a = -12;
int b = a << 3;
System.out.println(a + " * 8 = " + b);
-12 * 8 = -96
Java

## Slide 39: Fundamentos
Desplazamientos y aritmética entera (II)
  Desplazar n bits hacia la derecha es equivalente a dividir por 2n
    Enteros sin signo: entran n ceros por la izquierda
    Enteros con signo: el bit de signo se replica n veces
0 1 1 0 0 1
>> 2
+25 / 22 6
0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1
>> 2
25 / 22 6
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
>> 2
–24 / 22 –6
1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 0
>> 2
40 / 22 10
0 0 1 0 1 0
Sin signo:
desplazamiento lógico
Con signo:
desplazamiento aritmético

## Slide 40: Fundamentos
Los compiladores evitan las operaciones de multiplicación siempre que es posible
Multiplicación por constantes cortas
int a,b,c,d;
a = a*2; // 2=21
b = b*8; // 8=23
c = c*1024; // 1024=210
d = d*5 // 5=22+1
lw t0, a
lw t1, b
lw t2, c
lw t3, d
add t0, t0, t0
sll t1, t1, 3
sll t2, t2, 10
sll t4, t3, 2
add t3, t3, t4
sw t0, a
sw t1, b
...

## Slide 41: Fundamentos
Anatomía de la multiplicación sin signo
  En general, para representar el producto de dos números de n bits hacen falta 2n bits
  El procedimiento humano se basa en sumas y desplazamientos
(1310)
(910)
(11710) = 11012 (123 + 022+ 021+ 120)
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
Pesos
20
21
22
23
24
25
26
27
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1

0
0 0
0 0 0
  Notación
  M = Multiplicando; mi = bit i-ésimo
  Q = Multiplicador; qi = bit i-ésimo
  P = Producto; pi = bit i-ésimo

## Slide 42: Fundamentos
Problemática de la multiplicación con signo
  Hay que extender el signo del multiplicando
  El peso del bit de signo del multiplicador es de –2n–1 (y no 2n–1)
    Conviene buscar codificaciones alternativas
(–310)
(–710)
(+2110) = 111111012 (–123 + 022+ 021+ 120)
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
Pesos
20
21
22
23
24
25
26
27
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1

0
0 0
0 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 43: Fundamentos
División
  Dados un dividendo y un divisor, produce dos resultados: El cociente y el resto (o módulo)
  Ejemplo sin signo: Algoritmo humano de restas y desplazamientos
    Si no cabe (✗): 0 al cociente
    Si cabe (✓): restar y 1 al cociente
  Con signo: por convención, el resto tiene el mismo signo que el dividendo
1 1 0 1
0 1 0 1
– 1 0 1
0 0 1 1
✓
– 0 1 0 1
✗
1 0
0 0 1 1
Resto final

## Slide 44: Multiplicación y división en RISC-V
Instrucciones de desplazamiento
  Son de la forma “operación rd, rs1, despl.”, donde despl. puede ser un registro o una constante (dato inmediato)
  El desplazamiento máximo es de 31 posiciones. Sólo cuentan los 5 bits de menor peso del registro/inmediato que proporciona el valor
tipo formato R formato I
izquierda sll rd, rs1, rs2 slli rd, rs1, shamt
derecha (lógico) srl rd, rs1, rs2 srli rd, rs1, shamt
  derecha (aritmético) sra rd, rt1, rs2 srai rd, rs1, shamt
shamt: shift amount (dato inmediato)
El desplazamiento lógico a derecha introduce 0s por la izquierda
El desplazamiento aritmético (a derecha) replica el bit de signo

## Slide 45: Multiplicación y división en RISC-V
Instrucciones de multiplicación y división generales
  Operaciones para números con signo:
    mul rd, rs1, rs2: rd  32 bits menos significativos de rs1*rs2
    mulh rd, rs1, rs2: rd  32 bits más significativos de rs1*rs2
    div rd, rs1, rs2: rd  Cociente de la división entera rs1/rs2
    rem rd, rs1, rs2: rd  Resto de la división entera rs1/rs2
  En la división con signo, por convención, el resto tiene el mismo signo que el dividendo
  Las operaciones para números sin signo son mulhu, divu y remu (no existe mulu)
  Ninguna de estas instrucciones comprueba desbordamientos o división por cero:. Si es importante, hay que detectarlo por software

## Slide 46: Multiplicación y división en RISC-V
Las instrucciones de multiplicación y división pueden tardar varios ciclos (en la etapa EX)
Los operadores de multiplicación y división son complejos y pueden estar fuera de la ALU normal, en circuitos específicos
En procesadores de bajo coste, para sistemas empotrados, los operadores de multiplicación se implementan como circuitos combinacionales para reducir el hardware, consumo y coste
En procesadores para equipos de gama media-alta (teléfonos móviles, tabletas, PCs y servidores), se implementan como circuitos secuenciales, para ofrecer más velocidad

## Slide 47: Operadores de desplazamiento
Barrel Shifter
  Es un circuito que permite realizar desplazamientos variables sobre datos de n bits
  Puede implementarse mediante multiplexores
  Dependiendo del diseño, hace desplazamientos lógicos o aritméticos hacia la derecha, hacia la izquierda o bidireccionales
  Conexiones:
E
S
P
log2(n)
n
n
P: número de posiciones
Sentido del desplazamiento (si es bidireccional)

## Slide 48: Operadores de desplazamiento
Barrel shifter: ejemplo de diseño con multiplexores
  Implementación de un operador de desplazamiento lógico hacia la izquierda (sll) para datos de 4 bits
0
1
2
3
E0
E1
E2
E3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
S3
S2
S1
S0
0
0
0
0
0
0
P
2

## Slide 49: Operadores de multiplicación sin signo
Operador secuencial para el algoritmo de sumas y desplazamientos
  M y Q de n bits; P de 2n bits
Multiplicando (M)
HI
LO
Sumador
n bits
0
n bits
Inicialmente contiene el multiplicador Q
Control
secuencial
Escribir
Desplazar dcha.
Sumar / No sumar
C
acarreo
Al finalizar, HI y LO
contienen el producto
0
Reloj
La unidad de control es un circuito secuencial síncrono gobernado por un reloj que marca los diferentes pasos de la multiplicación

## Slide 50: Operadores de multiplicación sin signo
Algoritmo con que funciona el operador secuencial
Inicio
qi
HI  HI + M
Desplazar C-HI-LO
un bit a la dcha.
Nº Ciclo
Fin
1
0
n
<n
El algoritmo requiere n ciclos
En cada ciclo hay que hacer hasta una suma y un desplazamiento
Reloj del multiplicador ≠ reloj del procesador
Multiplicando (M)
HI
LO
Sumador
n bits
0
n bits
Inicialmente contiene el multiplicador Q
Control
secuencial
Escribir
Desplazar dcha.
Sumar / No sumar
C
acarreo
0
Reloj

## Slide 51: Operadores de multiplicación sin signo
Retardo y productividad del multiplicador
Inicio
qi
HI  HI + M
Desplazar C-HI-LO
un bit a la dcha.
Nº Ciclo
Fin
1
0
n
<n
T (período del reloj del multiplicador) =
Inspección Qi + suma + escribir en HI +
+ desplazar C-HI-LO + evaluar el nº ciclo
Retardo-multiplicador = n x T + tinicialización
Si la inicialización se hace en un ciclo a parte:
Retardo-multiplicador = (n+1) x T
Productividad = 1 operación/retardo
Si retardo viene en ns, Productividad = (1000/retardo) MOPS

## Slide 52: Operadores de multiplicación sin signo
Ejemplo: n=4; M=10112; Q=01012 (1110510=5510)
Ciclo | Acción | C-HI-LO
0 | Valores iniciales | 0 0000 0101
1 | HI  HI + M | 0 1011 0101
 | Desplazar C-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0101 1010
2 | No sumar | 0 0101 1010
 | Desplazar C-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0010 1101
3 | HI  HI + M | 0 1101 1101
 | Desplazar C-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0110 1110
4 | No sumar | 0 0110 1110
 | Desplazar C-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0011 0111

## Slide 53: Operadores de multiplicación sin signo
Ejemplo: n=4; M=11012; Q=10112 (13101110=14310)
Ciclo | Acción | C-HI-LO
0 | Valores iniciales | 0 0000 1011
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 

## Slide 54: Operadores de multiplicación con signo
Tratamiento del signo por separado
    Signo_Prod  Signo(M) xor Signo(Q)
    Si M < 0, entonces M  -­M; fin si
    Si Q < 0, entonces Q  -Q; fin si
    P  M × Q; # multiplicador sin signo
    Si Signo_Prod = 1, entonces P  -P; fin si
Inconvenientes
  Requiere cierto hardware adicional para el caso particular de números con signo, a fin de complementar M, Q o P
  Existen otros métodos para tratar uniformemente el producto de números con o sin signo (algoritmo de Booth)

## Slide 55: Operadores de multiplicación con signo
Recodificación del multiplicador por el método de Booth
  Deben considerarse parejas de bits correlativos, de dcha. a izda.
  Debe suponerse un bit implícito = 0 a la derecha del LSB
  Debe aplicarse la siguiente tabla de conversión:
  Dígito 0: no hacer nada (o sumar 0)
  Dígito 1: sumar
  Dígito -1: resta
qi | qi-1 | Dígito Booth
0 | 0 | 0
0 | 1 | +1
1 | 0 | -1
1 | 1 | 0
Para recordar:
Dígito Booth = qi-1 – qi

## Slide 56: Operadores de multiplicación con signo
Recodificación del multiplicador por el método de Booth
  Ejemplo: Obténgase el código Booth de 1110 0111 0011 (–39710)
    Solución: 0 0 –1 0 +1 0 0 –1 0 +1 0 –1 =
    – 120 + 122 – 124 + 127 – 129 =
    – 1 + 4 – 16 + 128 – 512 = – 397

## Slide 57: Operadores de multiplicación con signo
Algoritmo y operador secuencial para Booth
Inicio
qiqi-1
HI  HI + M
Desplazar S-HI-LO-X
un bit a la dcha.
Nº Ciclo
Fin
01
00/11
n
<n
HI  HI – M
10
Multiplicando (M)
HI
LO
Sum/Rest
n bits
0
n bits
Inicialmente contiene el multiplicador Q
Control
secuencial
Escribir
Desplazar dcha.
Sumar/Restar
S
signo
Bit extra
El algoritmo requiere n ciclos
En cada ciclo hay que hacer una suma o una resta más un desplazamiento

## Slide 58: Operadores de multiplicación con signo
Retardo y productividad del multiplicador de Booth
T (período del reloj del multiplicador) =
Inspección qiqi-1 + resta + escribir en HI +
+ desplazar S-HI-LO-X der. + evaluar el nº ciclo
Retardo-multiplicador = n x T + tinicialización
Si la inicialización se hace en un ciclo a parte:
Retardo-multiplicador = (n+1) x T
Productividad = 1 operación/retardo
Si retardo viene en ns, Productividad = (1000/retardo) MOPS
Inicio
qiqi-1
HI  HI + M
Desplazar S-HI-LO-X
un bit a la dcha.
Nº Ciclo
Fin
01
00/11
n
<n
HI  HI – M
10

## Slide 59: Operadores de multiplicación con signo
Detalle del cálculo del bit de signo adicional
a0
cn–1
b0
s0
an–2
bn–2
sn–2
cn
Sumador/Restador n bits
an–1
bn–1
sn–1
c0
S
Signo del resultado:
si hay desbordamiento,
invertir el MSB

## Slide 60: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 61: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 62: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0100 1
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 63: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0100 1
2 | Caso 01: HI  HI + M | 0 0001 0100 1
3 |  | 
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 64: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0100 1
2 | Caso 01: HI  HI + M | 0 0001 0100 1
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 1010 0
3 |  | 
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 65: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0100 1
2 | Caso 01: HI  HI + M | 0 0001 0100 1
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 1010 0
3 | Caso 00: No hacer nada | 0 0000 1010 0
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 66: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0100 1
2 | Caso 01: HI  HI + M | 0 0001 0100 1
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 1010 0
3 | Caso 00: No hacer nada | 0 0000 1010 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 0101 0
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 67: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0100 1
2 | Caso 01: HI  HI + M | 0 0001 0100 1
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 1010 0
3 | Caso 00: No hacer nada | 0 0000 1010 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 0101 0
4 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 0101 0
Bit
extra

## Slide 68: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo: algoritmo de Booth con el operador secuencial
  Con signo; n = 4; M = 00102; Q = 10012 (210  (–710) = –1410)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 1001 0
1 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 1001 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0100 1
2 | Caso 01: HI  HI + M | 0 0001 0100 1
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 1010 0
3 | Caso 00: No hacer nada | 0 0000 1010 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 0 0000 0101 0
4 | Caso 10: HI  HI – M | 1 1110 0101 0
 | Desplazar S-HI-LO 1 bit a la derecha | 1 1111 0010 1
Bit
extra

## Slide 69: Operadores de multiplicación con signo
Ejercicio: n=4; M=11012; Q=01102 (–310610=–1810)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 0000 0110 0
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
Bit
extra

## Slide 70: Operadores de multiplicación con signo
Recodificación por parejas de bits
  Extensión de Booth que reduce a la mitad el número de dígitos de Q, reduciendo así el número de productos intermedios a sumar
 |  |  | Booth |  | Parejas | 
qi+1 | qi | qi-1 | q’i+1 | q’i | q’’i | Acción
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nada
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sumar M
0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Sumar M
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sumar 2M
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | Restar 2M
1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | Restar M
1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | Restar M
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nada
En cada iteración se desplaza S-HI-LO dos posiciones a la derecha

## Slide 71: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n = 5; M = 011012 (1310); Q = 110102 (–610)
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n = 5; M = 011012 (1310); Q = 110102 (–610)
1 1 1 0 1 0 0
Extensión
del signo
Bit
implícito
Booth
0 0 -1 1 -1 0
0 1 1 0 1
 0 -1 -2
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
Restar 2M
1 1 1 1 0 0 1 1
Restar M
0 0 0 0 0 0
Nada
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
(–7810)
0 -1 -2
Recodificación
parejas

## Slide 72: Operadores de multiplicación con signo
HAY UNA PROPUESTA DE DEJAR SOLO LA CODIFICACIÓN POR PAREJAS, PERO ELIMINAR EL ALGORITMO Y EL FUNCIONAMIENTO
A CAMBIO, SE INTRODUCIRÁN LOS CIRCUITOS COMBINACIONALES PARA LA MULTIPLICACIÓN
SI SE ACEPTA, HAY QUE ELIMINAR LAS TRANSPARENCIAS QUE VIENEN A CONTINUACIÓN Y AMPLIAR LAS DE LOS CIRCUITOS COMBINACIONALES EN EL APÉNDICE

## Slide 73: Operadores de multiplicación con signo
Algoritmo y operador para recodificación por parejas
Multiplicando (M)
HI
LO
Sum/Rest/
DespM
1 0
n bits
Inicialmente contiene el multiplicador Q
Control
secuencial
Escribir
Desplazar dcha.
Sumar/Restar
DesplazarM
S
signo
Bit extra
Los registros HI y LO deben tener un número par de bits
Inicio
qi+1qiqi-1
HI  HI + M
Desplazar S-HI-LO-X
dos bits a la dcha.
Nº Ciclo
Fin
001/010
011
n/2
<n/2
HI  HI + 2M
101/110
100
HI  HI – 2M
HI  HI – M
000
111
El algoritmo requiere n/2 ciclos
En cada ciclo hay que hacer hasta una suma o resta y dos desplazamientos

## Slide 74: Operadores de multiplicación con signo
Retardo y productividad del multiplicador con reconfiguración por parejas:
T (período del reloj del multiplicador) =
Inspección qi+1qiqi-1 + 2M + resta +
+ escribir en HI + desplazar S-HI-LO-X 2 posiciones der +
+ evaluar el nº ciclo
Retardo-multiplicador = n/2 x T + tinicialización
Si la inicialización se hace en un ciclo a parte:
Retardo-multiplicador = (n/2+1) x T
Productividad = 1 operación/retardo
Si retardo viene en ns, Productividad = (1000/retardo) MOPS
Inicio
qi+1qiqi-1
HI  HI + M
Desplazar S-HI-LO-X
dos bits a la dcha.
Nº Ciclo
Fin
001/010
011
n/2
<n/2
HI  HI + 2M
101/110
100
HI  HI – 2M
HI  HI – M
000
111

## Slide 75: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n=6 (n ha de ser par); M=0011012 (1310); Q=1110102 (–610)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 76: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n=6 (n ha de ser par); M=0011012 (1310); Q=1110102 (–610)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 | Caso 010: HI = HI + M | 1 101001 001001 0
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 77: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n=6 (n ha de ser par); M=0011012 (1310); Q=1110102 (–610)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 | Caso 010: HI = HI + M | 1 101001 001001 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111010 010010 0
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 78: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n=6 (n ha de ser par); M=0011012 (1310); Q=1110102 (–610)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 | Caso 010: HI = HI + M | 1 101001 001001 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111010 010010 0
2 | Caso 100: HI = HI -2M | 0 101000 010010 0
3 |  | 

## Slide 79: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n=6 (n ha de ser par); M=0011012 (1310); Q=1110102 (–610)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 | Caso 010: HI = HI + M | 1 101001 001001 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111010 010010 0
2 | Caso 100: HI = HI -2M | 0 101000 010010 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 0 001010 000100 1
3 |  | 

## Slide 80: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n=6 (n ha de ser par); M=0011012 (1310); Q=1110102 (–610)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 | Caso 010: HI = HI + M | 1 101001 001001 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111010 010010 0
2 | Caso 100: HI = HI -2M | 0 101000 010010 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 0 001010 000100 1
3 | Caso 001: HI = HI + M | 1 110011 000100 1

## Slide 81: Operadores de multiplicación con signo
Ejemplo de multiplicación con recodificación por parejas
  n=6 (n ha de ser par); M=0011012 (1310); Q=1110102 (–610)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 | Caso 010: HI = HI + M | 1 101001 001001 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111010 010010 0
2 | Caso 100: HI = HI -2M | 0 101000 010010 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 0 001010 000100 1
3 | Caso 001: HI = HI + M | 1 110011 000100 1
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111100 110001 0

## Slide 82: Operadores de multiplicación con signo
Ejercicio: n = 6; M = 1010012 (–2310); Q=0010012 (910) (– 2310910 = –20710)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 

## Slide 83: Operadores de multiplicación con signo
Ejercicio: n = 6; M = 1010012 (–2310); Q=0010012 (910) (– 2310910 = –20710)
Ciclo | Acción | S-HI-LO-X
0 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
1 | Valores iniciales | 0 000000 001001 0
 | Caso 010: HI = HI + M | 1 101001 001001 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111010 010010 0
2 | Caso 100: HI = HI -2M | 0 101000 010010 0
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 0 001010 000100 1
3 | Caso 001: HI = HI + M | 1 110011 000100 1
 | Desplazar S-HI-LO 2 bits a la derecha | 1 111100 110001 0
Solución: 111100 110001

## Slide 84: Multiplicación secuencial: resumen
Implementación del operador:
  La multiplicación secuencial puede implementarse mediante sumas y desplazamientos. En hardware sólo requiere:
    registro de desplazamiento
    sumador o sumador/restador, si es multiplicación con signo
    circuito de control
El método de Booth
  Permite tratar de manera uniforme la multiplicación con o sin signo
La recodificación del multiplicador
  Permite reducir el número de dígitos del multiplicador y, por tanto, el número de iteraciones del operador
  La recodificación por parejas de bits permite reducir a la mitad el número de ciclos requerido para una multiplicación secuencial

## Slide 85: Contenido
1 - Introducción
  Tipos en alto y bajo nivel
  Operaciones y operadores
  Operaciones lógicas
  Representación de enteros
2 - Suma y resta de enteros
  Fundamentos
  Suma y resta en RISC-V
  Operadores de suma
  Operadores de resta
3 - Multiplicación de enteros
  Fundamentos
  Multiplicación y división en RISC-V
  Operadores de desplazamiento
  Operadores de multiplicación sin signo
  Operadores de multiplicación con signo
4 - Apéndice: Multiplicadores combinacionales y división de enteros

## Slide 86: Apéndice: Multiplicadores combinacionales
Multiplicadores rápidos
Menor retardo, pero más hardware
Uno o pocos ciclos de reloj
Posibilidad de segmentación
Combinational array multiplier
Carry-Save multiplier

## Slide 87: Apéndice: Multiplicadores combinacionales
Multiplicadores rápidos
Menor retardo, pero más hardware
Uno o pocos ciclos de reloj
Posibilidad de segmentación
Wallace tree multiplier  O(log n)

## Slide 88: Apéndice: División de enteros
Divisores secuenciales
  Restas y desplazamientos a izquierda
    Con restauración
    Sin restauración (más rápido)
Con signo: tratamiento del signo por separado, no hay algoritmo de Booth
Divisores rápidos
    Difícil hacer circuitos combinacionales, no se pueden predecir las restas parciales desde el principio, como en el caso del multiplicador
    SRT division: intenta adivinar varios bits del cociente por paso
    A/B = A x 1/B, 1/B se calcula con el método iterativo de Newton-Raphson, converge muy rápido