## Slide 1: Tema 5: La memoria principal

## Slide 2: Objetivos
Introducción a la jerarquía de memoria
Comprender la organización y acceso a la memoria principal
Describir las características estructurales y funcionales más relevantes de las memorias RAM dinámicas síncronas (SDRAM)
Interpretar los parámetros de temporización de las SDRAM
Comprender la configuración de los módulos de memoria
Definir el concepto de mapa de memoria e introducir el diseño de los sistemas de descodificación
Entender las funciones del controlador de memoria dinámica

## Slide 3: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria

## Slide 4: Bibliografía
Stallings, W.
  Organización y arquitectura de computadores. 7ª edición, Prentice Hall, 2006. Cap.5 (5.3)
Hamacher, V.C., Vranesic, Z.G., Zaky, S.G.
  Organización de computadores. 5ª edición. McGraw Hill, 2002. Cap.5 (5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.6.1)
Patterson, D.A., Hennessy, J.L.
  Estructura y diseño de computadores. La interfaz hardware/software. 4ª edición. Reverté, 2011
Páginas web:
  www.micron.com (chips)
  www.kingston.com (módulos)
  www.tomshardware.com

## Slide 5: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
  ¿Qué es la memoria y dónde se sitúa?
  Jerarquía de memoria
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria

## Slide 6: ¿Qué es y dónde se sitúa la memoria?
Medio físico capaz de almacenar información de forma temporal o permanente
¿Dónde se sitúa la memoria en un computador?
  Registros del procesador
  Memoria caché
  Memoria principal
  Memoria secundaria
    SSD
    Discos
    Cintas
    Discos ópticos
Tecnologías diferentes
Fundamentos físicos diferentes
Localización en diversos lugares

## Slide 7
CPU
Controlador
de Memoria
L3
L2
L1
Controladores
Discos
Registros
Niveles
internos
de Cache
Cintas
Discos ópticos
Discos duros
Módulos
Memoria
Principal
Dispositivos de
Almacenamiento Secundario
L4
Cache externa
(opcional)
Sistema de memoria de un computador
SSD
Capacidades y Velocidades DIFERENTES

## Slide 8: ¿Qué es y dónde se sitúa la memoria?
Medio físico capaz de almacenar información de forma temporal o permanente
¿Dónde se sitúa la memoria en un computador?
  Registros del procesador
  Memoria caché
  Memoria principal
  Memoria secundaria
    SSD
    Discos
    Cintas
    Discos ópticos
Tecnologías diferentes
Fundamentos físicos diferentes
Localización en diversos lugares
Objetivo: diseñar una memoria con capacidad elevada y tiempo de acceso pequeño
Ello se posibilita mediante el concepto de Jerarquía de Memoria

## Slide 9: Jerarquía de memoria: ¿qué es?
Situación ideal: disponer memoria rápida y barata de gran capacidad
memoria/s cache
memoria principal
discos, cintas
registros
Situación REAL: criterios tecnológicos contrapuestos
  Velocidad de acceso
  Capacidad de almacenamiento
  Coste por bit almacenado
  Consumo de potencia
  Fiabilidad
Mayor capacidad
Más velocidad y mayor coste

## Slide 10: Jerarquía de memoria: ¿qué es?
Solución: Organización jerárquica
  Zonas muy frecuentemente accedidas: memorias más rápidas.
  Zonas de menor uso: memorias lentas.
memoria/s cache
memoria principal
discos, cintas
Mayor capacidad
Más velocidad y mayor coste
registros
Tiempo medio acceso:
+ … +
Siendo Fi la frecuencia de acceso a la memoria i
y Ti su tiempo de acceso

## Slide 11: Tecnologías para memorias
Las principales tecnologías usadas hoy en día son:
  La memoria principal se implementa mediante RAM Dinámica Síncrona (SDRAM)
  La Memoria cache mediante RAM estática (SRAM)
  Los discos duros utilizados en la memoria secundaria son magnéticos
  La memoria Flash tiene diferentes usos
    Memoria principal en dispositivos móviles
    Dispositivo de almacenamiento secundario de altas prestaciones SSD
  El almacenamiento externo es muy variado en dispositivos y tecnología
    Ópticos (CD-ROM, DVD…)
    Flash (pendrives)
    Magnética (discos externos, cintas)
Las características y prestaciones de cada tecnología son muy diferentes
1: The memory subsystem

## Slide 12: Ejemplos

## Slide 13: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
  Interfaz externa
  Direccionamiento de memoria: selección de bytes
  Estructura de buses
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria

## Slide 14: Interfaz externa de memoria
Memoria
Principal
Bus Direcciones
Bus Datos
Lectura
Escritura
Bus Control
El controlador de memoria adapta los buses de direcciones/datos/control procedentes de la CPU a las necesidades de conexionado de la memoria principal
Controlador de Memoria
Selección

## Slide 15: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
  Interfaz externa
  Direccionamiento de memoria: selección de bytes
  Estructura de buses
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria

## Slide 16: Direccionamiento de la memoria principal
Direcciones
  Van referidas a cada byte
  Cada byte tiene una dirección única
Parámetros impuestos por la CPU
  Tamaño de palabra  bus de datos
    En bits o bytes
  Direccionamiento  bus de direcciones
    En bits/líneas de dirección
    En capacidad de direccionamiento (unidades 2n)
  Formato almacenamiento palabras
    little-endian / big-endian
Ejemplo: RISC-V
  32 bits de datos (D31 hasta D0)
  32 bits de dirección (A31 hasta A0) Puede referenciar 232 bytes, es decir, 4 GB

## Slide 17: Direccionamiento de memoria en CPU de 8 bits
0
2
4
6
8
10
12
14
1
3
5
7
9
11
13
15
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A3A2A1A0
Dirección
Byte
Dirección de byte
0
5
sb s1,5(x0)
CPU
RD
WR
N
lb s1,0(x0)

## Slide 18: Direccionamiento de memoria en CPU de 16 bits
Dirección
CPU
RD
WR
Selección de byte
A0=0
A0=1
0
2
4
6
8
10
12
14
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
A3A2A1
1
3
5
7
9
11
13
15
lb s1,0(x0)
0
0
lb s1,7(x0)
7
1
lh s1,10(x0)
10
11
0
1
A0 no puede valer 0 y 1 al mismo tiempo
N

## Slide 19: Direccionamiento de memoria en CPU de 16 bits
Dirección
CPU
RD
WR
0
2
4
6
8
10
12
14
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
A3A2A1
1
3
5
7
9
11
13
15
lb s1,0(x0)
lh s1,10(x0)
10
11
0
0
N-1
BE0
BE1
Selección de byte
BE0
BE1
3
1
0
lb s1,3(x0)
0
1
Byte par
0
1
Byte impar
0
0
Half
0
0
1
Byte Enable

## Slide 20: Direccionamiento de memoria en CPUs de 32 bits
0
4
8
12
0 0
0 1
1 0
1 1
1
5
9
13
2
3
6
7
10
11
14
15
BE0*
BE1*
BE2*
BE3*
A3A2
A1A0
00
01
10
11
Selección de byte
Dirección
CPU
RD
WR
N-2
BE0
BE1
Byte Enable
BE2
BE3
lb s1,0(x0)
0
lb s1,1(x0)
1
lb s1,2(x0)
2
lb s1,3(x0)
3
0
1
Byte 0
1
1
1
0
Byte 1
1
1
1
1
Byte 2
0
1
1
1
Byte 3
1
0

## Slide 21: Direccionamiento de memoria en CPUs de 32 bits
0
4
8
12
0 0
0 1
1 0
1 1
1
5
9
13
2
3
6
7
10
11
14
15
BE0*
BE1*
BE2*
BE3*
A3A2
A1A0
00
01
10
11
Selección de byte
Dirección
CPU
RD
WR
N-2
BE0
BE1
Byte Enable
BE2
BE3
lh s1,0(x0)
0
1
lh s1,2(x0)
2
3
0
1
Byte 0
1
1
1
0
Byte 1
1
1
1
1
Byte 2
0
1
1
1
Byte 3
1
0
0
0
Half low
1
1
1
1
Half high
0
0
12
13
14
15
lw s1,12(x0)
0
0
Word
0
0

## Slide 22: Estructura del bus de direcciones
AN–1
A2 A1
BE*1 BE*0
sel. de palabra
sel. de byte
Bus de Direcciones
AN–1
A2
A1
A0
Dirección de memoria
CPU 16 bits
AN–1
A2
A1
A0
AN–1
A2
BE*3 BE*2 BE*1 BE*0
sel. de palabra
sel. de byte
Bus de Direcciones
Dirección de memoria
CPU 32 bits
En el bus, las líneas de dirección siempre seleccionan palabras

## Slide 23: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
  Interfaz externa
  Direccionamiento de memoria: selección de bytes
  Estructura de buses
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria

## Slide 24: Estructura del bus de memoria
Ejemplo con W=32 bits de datos y N bits de dirección
  N–2 líneas físicas de dirección AN–1 ... A2
  4 líneas de habilitación de byte BE0* ... BE3*
  W líneas de datos D31 ... D0
  Líneas de control
CPU
N–2
W
Control
Datos
Direcciones
Memoria
4
Habilitación byte

## Slide 25: Generación de las señales /BEi
CPU de 32 bits
  La unidad de control del procesador, según el tipo de acceso y los bits menos significativos de la dirección, activa las señales /BEi
Acceso A1 A0 BE3* BE2* BE1* BE0*
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
a byte
a hword
a word
No están en el
bus de direcciones
Señales presentes
en el bus

## Slide 26: Ejemplo de activaciones de las señales /BEi
li t0, 0x10000000
lw a0, 0(t0)
lb a1, 5(t0)
sh a2, 6(t0)
sb a3, 8(t0)
A1 A0 BE3* BE2* BE1* BE0*
lw 0 0 0 0 0 0
lb 0 1 1 1 0 1
sh 1 0 0 0 1 1
sb 0 0 1 1 1 0

## Slide 27: Acceso a una palabra de 32 bits
A31
A2
...
30
BE0
BE3
...
4
MP
32
A31...A2
D31...D24
D23...D16
D15...D8
D7...D0
8
0
0
word
Dirección efectiva
Registro
CPU de 32 bits
  Dirección efectiva múltiplo de 4 (bits A1A0 = 00)

## Slide 28: Acceso a media palabra (16 bits)
A31
A2
...
A1
30
BE0
BE3
...
4
MP
16
A31...A2
D31...D24
D23...D16
D15...D8
D7...D0
8
0
hword
Dirección efectiva
Registro
CPU de 32 bits
  Dirección efectiva múltiplo de 2 (bit A0 = 0)

## Slide 29: Acceso a un byte (8 bits)
Dirección efectiva
A31
A2
...
A1
A0
30
BE0
BE3
...
4
MP
8
A31...A2
D31...D24
D23...D16
D15...D8
D7...D0
Registro
8
byte
CPU de 32 bits
  La dirección efectiva puede tomar cualquier valor

## Slide 30: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
  ¿Qué es la memoria y dónde se sitúa?
  Jerarquía de memoria
2 - Memoria principal: RESUMEN
  Interfaz externa
  Direccionamiento de memoria: selección de bytes
  Estructura de buses
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria

## Slide 31: Resumen Acceso a memoria
2x B
El procesador desde su juego de instrucciones tiene direcciones efectivas de X bits, lo que quiere decir que la memoria principal puede ser de hasta 2X Bytes
MP
Pero la MP se organiza en columnas de tamaño un Byte, que se seleccionan de modo independiente
Por ejemplo: si los datos tienen 32 bits serían 4 columnas

## Slide 32: Resumen Acceso a memoria
2x B
MP
Suponga que se está ejecutando una instrucción de acceso a byte: lb t0,1(t1)y t1 = 0x1000 0000
Dirección efectiva = 0x1000 0001
Por el bus se emite = 0x400 0000 y líneas /BE3 a /BE0
1
0
1
1
Fila 0x400 0000
Solo por ese byte sale información.

## Slide 33: Resumen Acceso a memoria
2x B
MP
Suponga que se está ejecutando una instrucción de acceso a byte: lb t0,2(t1)y t1 = 0x1000 0000
Dirección efectiva = 0x1000 0002
Por el bus se emite = 0x400 0000 y líneas /BE3 a /BE0
1
1
0
1
Fila 0x400 0000
Solo por ese byte sale información.

## Slide 34: Resumen Acceso a memoria
2x B
MP
Suponga que se está ejecutando una instrucción de acceso a word: lw t0,0(t1)y t1 = 0x1000 0000
Dirección efectiva = 0x1000 0000
Por el bus se emite = 0x400 0000 y líneas /BE3 a /BE0
0
0
0
0
Fila 0x400 0000
Sale por todos los bytes información.

## Slide 35: Resumen Acceso a memoria
2x B
MP
Suponga que se está ejecutando una instrucción de acceso a half: lh t0,2(t1)y t1 = 0x1000 0002
Dirección efectiva = 0x1000 0004
Por el bus se emite = 0x400 0001 y líneas /BE3 a /BE0
0
0
1
1
Fila 0x400 0001
Sale por los 2 bytes de menor peso información.

## Slide 36: Resumen Acceso a memoria
Si el procesador tuviera 16 bits/palabra. ¿Cuántas líneas /Bei tendría?
Tendría 2 líneas, una para cada byte
2x B
MP

## Slide 37: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria

## Slide 38: Memoria RAM estática (SRAM)
La celda básica
Hay un biestable por cada bit almacenado
Se usan de 6 a 8 transistores para construir cada celda
Características básicas
  Anchos de banda muy elevados
  Baja densidad de integración

## Slide 39: Memoria RAM estática (SRAM)
SRAM de 2n×w bits, w≤8
  Es equivalente a 2n registros de w bits, seleccionables mediante la dirección
w bits
desc n a 2n
0
1
2
2n−1
an−1
a0
a1
Direcciones
transductores
bw−1
b0
Selección (CS)
Operación (OE, WE)
Datos

## Slide 40: Memoria RAM estática (SRAM)
SRAM de 2n bytes = 2n−2×32 bits
  Cada byte de la palabra seleccionada se activa independientemente
desc n−2 a 2n−2
an−1
a2
a3
Direcciones
transductores
b31 ... b24
Selección (CS)
transductores
transductores
transductores
b23 ... b16
b15 ... b8
b7 ... b0
BE3*
BE2*
BE1*
BE0*
Datos
Operación (OE, WE)

## Slide 41: Valoración de la SRAM
Celda
  Un biestable de 6 a 8 transistores por celda. El espacio de chip es excesivo
  Hay que buscar una celda más pequeña
Descodificación de direcciones
  Un descodificador de n a 2n está formado por 2n puertas de n entradas
  Hay que buscar un sistema menos costoso
Ancho de banda
  La transferencia de un bloque tiene un ancho de banda B = w/Tciclo bps
Aplicaciones
  Sistemas empotrados
  Memoria cache

## Slide 42: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
    Organización
    Direccionamiento
    Temporización
    Tendencias tecnológicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
Vídeos relacionados:
  Vídeo 2. “Geometría DRAM”
  Vídeo 3. “Geometría DRAM: Ejemplo”
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:

## Slide 43: Memorias RAM dinámicas
¿Por qué RAM dinámica en la memoria principal?
  Alta integración
    La celda de memoria dinámica (transistor+ condensador ) ocupa menor área de silicio que la celdilla de la SRAM (biestable)
    Al mismo coste de fabricación, más capacidad que SRAM
    Menor coste por bit
  Bajo consumo en relación a SRAM
  Con las actuales memorias DRAM síncronas (SDRAM) se consigue un mayor ancho de banda en el acceso por bloques
    Se adapta a los procesadores con memoria cache
Inconvenientes
  Son más lentas que las SRAM
  Requieren refresco periódico para evitar pérdida de información
C
Activación fila
amplificador
línea de bit
Bit I/O

## Slide 44: Memorias RAM dinámicas SDRAM
Interfaz del chip
  Órdenes: son combinaciones de tres señales (RAS*, CAS* y WE*)
  Banco: Selecciona uno de los bancos internos de la SDRAM
  Dirección: según el orden, aprovechan para especificar una fila o una columna. El número de bits de la fila suele determinar el número de líneas
  Datos: tantas líneas como el ancho de palabra
  Máscara de datos: útil para seleccionar octetos dentro de la palabra
CLK
CS*
Reloj
Órdenes
dirección
RAS*
Ai
CAS*
WE*
entrada salida de datos
Di
Selección
Fila
Columna
BAi
banco
Control
Lógica E/S
máscara de datos
DQM

## Slide 45: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
    Organización
    Direccionamiento
    Temporización
    Tendencias tecnológicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
Vídeos relacionados:
  Vídeo 2. “Geometría DRAM”
  Vídeo 3. “Geometría DRAM: Ejemplo”
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:

## Slide 46: Memorias RAM dinámicas
Organización de las celdas internas en una matriz
  Acceso en dos pasos: primero fila y después columna
Se vuelcan a los amplificadores todos los bits de la fila
Se puede leer los bits de columnas consecutivas sin necesidad de volver a especificar la fila
El refresco se hace simultáneamente a todos los bits de una misma fila
4: Dynamic RAM memory
Amplificadores
Internamente está formada por varias matrices de 2f filas con 2c columnas de palabras. Cada matriz recibe el nombre de BANCO.

## Slide 47: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
    Organización
    Direccionamiento
    Temporización
    Tendencias tecnológicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
Vídeos relacionados:
  Vídeo 2. “Geometría DRAM”
  Vídeo 3. “Geometría DRAM: Ejemplo”
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:

## Slide 48: Direccionamiento Memorias SDRAM
Tamaño SDRAM: 2p  w bits (2p palabras de w bits)
Organización: 2b bancos  2f filas  2c columnas
p = b + f +c
Ap−1 ….. A0
Dirección de palabra
p bits
Dirección
Palabra SDRAM
Sel. Columna
Sel. Banco
Sel. Fila
b bits
f bits
c bits
Estructura
física de la
dirección

## Slide 49: Direccionamiento Memorias SDRAM
CLK
CS*
Reloj
Órdenes
RAS*
Ai
CAS*
WE*
entrada salida de datos
Di
Selección
Fila
Columna
BAi
Control
Lógica E/S
máscara de datos
DQM
Columna
Banco
Fila
MUX
b
f
c
max {f,c}
b
p
Banco
Dirección
de palabra
Líneas BeQ a DQM

## Slide 50: Direccionamiento Memorias SDRAM
Lógica de E/S
Registro de fila
Registro de fila
RAS*
w
w
Registro de columna
Banco 0
Banco 1
Amplificadores
CAS*
Fila
Banco
Columna
P = B x F x C
Capacidad = P x w bits
C
F
B
Dirección
2p = 2b x 2f x 2c
f
b
c
p
p = b + f + c
f
2f
Desc.
c
2c
Desc.
p = log2 P
b = log2 B
f= log2 F
c= log2 C

## Slide 51: Direccionamiento Memorias SDRAM
Acceso a bloque de memoria
  Un bloque está formado por R = 2r palabras (típicamente 4 o 8) consecutivas
  El tamaño R del bloque es una constante para un computador dado, pero configurable en los chips SDRAM
  El acceso a una única palabra es un caso especial de acceso a bloque de tamaño igual 1.
  Constituyen el medio más habitual de acceso a memoria principal (p.e,. el acceso a bloques de cache)
0
1
2
3
Bloque de 4 palabras

## Slide 52: Direccionamiento Memorias SDRAM
Acceso a bloque de memoria
  Las órdenes de lectura y escritura indican la dirección de una palabra, pero el chip opera con las R palabras del bloque que la contiene
  La palabra direccionada es la primera transmitida, y va seguida del resto del bloque en forma de ráfaga de datos (burst)
  La secuencia de palabras accedidas hasta completar el bloque dependerá de la dirección especificada en la orden
0
1
2
3
bloque 0
Dirección | Secuencia de accesos
0 | 0-1-2-3
1 | 1-2-3-0
2 | 2-3-0-1
3 | 3-0-1-2
Ejemplo con
tamaño bloque = 4

## Slide 53: Direccionamiento Memorias SDRAM
Ejemplo de matriz DRAM
  64x8 bits
  Un único banco
  4 (22) filas de 16 palabras (24)
  Bloques de 4 palabras (22)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Fila 0
Fila 1
Fila 2
Fila 3
bloque 0
bloque 9
bloque 15
A5 A4
fila
columna
A3 A2A1 A0
Estructura
física de la
dirección
desp.
bloque
A5 A4 A3 A2
A1 A0
Estructura
lógica de la
dirección
Obsérvese que una fila contiene 2c−r bloques y que ningún bloque se encuentra repartido entre dos filas

## Slide 54: Direccionamiento Memorias SDRAM
  Así pues, la dirección de palabra que llega a un chip SDRAM es interpretada de dos formas:
    Física: se trata de la tupla banco-fila-columna con el que se acceda a esa palabra.
    Lógica: La palabra es la primera de un bloque de R palabras que serán leídas en sucesión.
Bloque = dirección div R
Desplazamiento = dirección mod R
Ar−1...A0
Ap−1 ... Ar
Dirección de una
palabra del
chip de memoria
Desplazamiento
Número o dirección de Bloque
Ap−1 ... A0
Estructura lógica
de la dirección
Ac−1 ... A0
Af+c-1 ….. Ac
Estructura física de la dirección de palabra
fila
columna
Ap−1...Af+c
banco

## Slide 55: Direccionamiento Memorias SDRAM
Ap−1 ….. A0
Tamaño SDRAM: 2p  w bits (2p palabras de w bits)
Organización: 2b bancos  2f filas  2c columnas
Formato dirección: p = b + f +c
Bloques de 2r palabras (2p-r bloques en SDRAM)
Dirección de palabra
Desplazamiento
Bloque
Sel. Columna
Sel. Banco
Sel. Fila
b bits
f bits
c bits
r bits
p-r bits
Dirección
Palabra SDRAM
Estructura física de la dirección
Estructura lógica de la dirección

## Slide 56: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
    Organización RESUMEN
    Direccionamiento
    Temporización
    Tendencias tecnológicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
Vídeos relacionados:
  Vídeo 2. “Geometría DRAM”
  Vídeo 3. “Geometría DRAM: Ejemplo”
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:

## Slide 57: Resumen Organización chips DRAM
2x B
El procesador desde su juego de instrucciones tiene direcciones efectivas de X bits, lo que quiere decir que la memoria principal puede ser de hasta 2X Bytes, como se dijo anteriormente
El controlador de memoria intercepta las líneas de direccionamiento que salen del procesador, y las emite adecuadamente para seleccionar el banco, fila y columna de los chips DRAM con los que se implementa internamente la memoria principal
MP
La organización interna de esos chips es de lo que trata el apartado

## Slide 58: Resumen Organización chips DRAM
2x B
Cada chip DRAM internamente está formado por :
2b bancos de 2f filas x 2c columnas de palabras
MP
Chips con tamaño de palabra de 8 bits
Chips con tamaño de palabra de 16 bits
El tamaño de la palabra de un chip es diferente al tamaño de la palabra de memoria, que será mayor.
Los chips se unen para formar los bytes de la memoria principal
2x B
MP
Chip 2x-2 x 8
Chip 2x-2 x 16
MP con 2x-2 x 32
MP con 2x-2 x 32

## Slide 59: Resumen Organización chips DRAM
Cada chip DRAM internamente está formado por :
2b bancos de 2f filas x 2c columnas de palabras = 2p palabras
Por tanto: p = b + f + c
Además las palabras se vuelven a organizar en bloques, que contienen 2r palabras, de modo que los chips SDRAM proporcionan, como se verá más adelante, todas las palabras que pertenecen al mismo bloque para almacenar en la memoria cache.
2p palabras = 2p-r bloques x 2r palabras/bloque
Estructura
física de la
Dirección
p bits
Sel. Columna
Sel. Banco
Sel. Fila
b bits
f bits
c bits
Desplazamiento
Bloque
r bits
p-r bits
Estructura
lógica de la
Dirección
p bits

## Slide 60: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
    Organización
    Direccionamiento
    Temporización
      Cronogramas
      Prestaciones
    Tendencias tecnológicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:
Vídeos relacionados:
  Vídeo 4. “Temporización SDRAM. Primera parte”
  Vídeo 5. “Temporización SDRAM. Segunda parte”
  Vídeo 6: “Prestaciones SDRAM”

## Slide 61: Cronogramas de lectura y escritura
Parámetros temporales:
Tiempo de acceso
  Tiempo máximo entre el inicio de la operación y la obtención o almacenamiento de:
    el primer dato del bloque
  Se mide en unidades de tiempo
Tiempo de ciclo
  Tiempo mínimo entre dos operaciones consecutivas de memoria
  En general, tciclo ≥ tacceso
Nombre Valor
mili (m) 10−3
micro (µ) 10−6
nano (n) 10−9
pico (p) 10−12
Prefijos aplicables a las unidades de tiempo:

## Slide 62: Cronogramas de lectura y escritura
Emisión de órdenes
  Los flancos ascendentes de la señal de reloj marcan los instantes en los que el chip acepta órdenes. La combinación de RAS*, CAS* y WE* se llama COMMAND, función u orden.
  Según la orden leída, el chip interpreta las líneas de dirección
CLK
CS*
Reloj
Órdenes
dirección
RAS*
Ai
CAS
WE*
entrada salida de datos
Di
Selección
Fila
Columna
BAi
banco
Control
Lógica E/S
máscara de datos
DQM
Notes: Eliminar

## Slide 63: Cronogramas de lectura y escritura
Emisión de órdenes
  Los flancos ascendentes de la señal de reloj marcan los instantes en los que el chip acepta órdenes. La combinación de RAS*, CAS* y WE* se llama COMMAND, función u orden. Según la orden leída, el chip interpreta las líneas de dirección
R/W
CAS
RAS
CLK
CS
órdenes:
ACT
NOP
NOP
Órdenes más importantes:
ACTIVATE
READ
WRITE
PRECHARGE
NOP
  Si el chip está deshabilitado por CS*,
  la orden interpretada es NOP
  (ninguna operación)
Notes: Eliminar

## Slide 64: Cronogramas de lectura y escritura
Activación
  Carga del registro de fila con el contenido del bus de direcciones a través de la activación de la señal /RAS (Row Adress Strobe). La fila seleccionada queda “abierta” y su contenido se lleva a los amplificadores
  Después de la activación, la fila completa queda retenida por los amplificadores, pudiéndose acceder a diversas columnas repitiendo las operaciones de lectura o de escritura sobre la fila abierta
Emisión de órdenes

## Slide 65: Cronogramas de lectura y escritura
Lógica de E/S
Registro de fila
Registro de fila
RAS*
w
w
Registro de columna
Banco 0
Banco 1
Amplificadores
CAS*
Fila
Banco
Columna
Registro de fila
ACTIVATE
RAS*= 0
CAS*= 1
WE*= 1

## Slide 66: Cronogramas de lectura y escritura
Activación
  Carga del registro de fila con el contenido del bus de direcciones a través de la activación de la señal /RAS (Row Adress Strobe). La fila seleccionada queda “abierta” y su contenido se lleva a los amplificadores
  Después de la activación, la fila completa queda retenida por los amplificadores, pudiéndose acceder a diversas columnas repitiendo las operaciones de lectura o de escritura sobre la fila abierta
Operación: lectura o escritura
  La señal /CAS (Column Address Strobe) carga el registro de columna con el contenido del bus de direcciones y la señal R/W* activa la lógica de E/S a la columna seleccionada.
Emisión de órdenes

## Slide 67: Cronogramas de lectura y escritura
Lógica de E/S
Registro de fila
Registro de fila
RAS*
w
w
Registro de columna
Banco 0
Banco 1
Amplificadores
CAS*
Fila
Banco
Columna
READ
Registro de columna
RAS*= 1
CAS*= 0
WE*= 1

## Slide 68: Cronogramas de lectura y escritura
Activación
  Carga del registro de fila con el contenido del bus de direcciones a través de la activación de la señal /RAS (Row Adress Strobe). La fila seleccionada queda “abierta” y su contenido se lleva a los amplificadores
  Después de la activación, la fila completa queda retenida por los amplificadores, pudiéndose acceder a diversas columnas repitiendo las operaciones de lectura o de escritura sobre la fila abierta
Operación: lectura o escritura
  La señal /CAS (Column Address Strobe) carga el registro de columna con el contenido del bus de direcciones y la señal R/W* activa la lógica de E/S a la columna seleccionada.
Precarga
  La precarga libera (o cierra) la fila activa y los amplificadores quedan en reposo. Prepara las líneas de bit para el siguiente acceso. Ya no se puede leer ni escribir sobre la fila hasta después de la próxima activación
Emisión de órdenes

## Slide 69: Cronogramas de lectura y escritura
Lógica de E/S
Registro de fila
Registro de fila
RAS*
w
w
Registro de columna
Banco 0
Banco 1
Amplificadores
CAS*
Fila
Banco
Columna
PRECHARGE
RAS*= 0
CAS*= 1
WE*= 0

## Slide 70: Cronogramas de lectura y escritura
Parámetros temporales importantes
  tRCD: tiempo mínimo entre la activación de una fila y el inicio de la operación de lectura/escritura. Contribuye al tiempo de acceso
  tRAS: tiempo mínimo entre la activación y la precarga de una fila
  tRC: tiempo mínimo entre dos activaciones. Se entiende como tiempo de ciclo
  tRP: tiempo mínimo entre la precarga y la activación siguiente
  tWR: tiempo mínimo entre el envío del último dato y la precarga (escritura)
  CL: tiempo máximo entre la lectura y la salida del primer dato
Activación
Lectura
Precarga
tRCD
Activación
tRAS
tRC
tRP
Inicio de un nuevo
acceso sobre el
mismo banco
Bloque de 4 palabras
P0
P1
P2
P3
CL

## Slide 71: Cronogramas de lectura y escritura
P0
P1
P2
P3
órdenes
datos
ACT
RD
PRE
ACT
  Acceso a bloque (lectura)
tRCD
tRAS
CL
tRP
tRC
  CL: latencia de CAS o tiempo entre la orden de lectura y la salida de datos válidos
  Tiempo de acceso a los datos (latencia de lectura) ≥ tRCD + CL
  tRC ≥ tRAS+tRP

## Slide 72: Cronogramas de lectura y escritura
P0
P1
P2
P3
órdenes
datos
ACT
WR
PRE
ACT
  Acceso a bloque (escritura)
tRCD
tRAS
tRP
tRC
tWR

## Slide 73: Cronogramas de lectura y escritura
P0
P1
P2
P3
órdenes
datos
ACT
RD
PRE
ACT
tRCD
tRAS
CL
tRP
tRC
CLK
  En las memorias SDRAM todas las transacciones se sincronizan con la señal de reloj (clk)
  Los parámetros temporales (valorados en ns) deben expresarse en números enteros de ciclos de reloj
tCK

## Slide 74: Cronogramas de lectura y escritura
  Los parámetros temporales (valorados en ns) deben expresarse en números enteros de ciclos de reloj
  Por ejemplo si la frecuencia del reloj fuera de 50 MHz los ciclos para cada parámetro temporal serían:
50 MHz
(tCK = 20 ns)
tRCD = 18 ns
tRAS = 62 ns
tRC = 82 ns
tRP = 20 ns
tCL = 18 ns
1ciclo =
4 ciclos =
5 ciclos =
1 ciclos =
1 ciclos =
P2
P3
CLK
órdenes
datos
direcciones
RD
tRCD
Col
ACT
Fila
tRAS
tRC
P0
P1
PRE
tRP
tCL
ACT

## Slide 75: Cronogramas de lectura y escritura
  Queremos leer la palabra P0, que se encuentra en la dirección fila+col
  El bloque al que pertenece dicha palabra consta de cuatro palabras: P0, P1, P2 y P3
  Asumimos la siguiente temporización:
    TRCD = 2 ciclos
    TCL = 2 ciclos
    TRP = 3 ciclos
    TRAS = 6 ciclos
  Ejemplo de Acceso a bloque (lectura)
Dirección = Bloque + Desplazamiento = Fila + Columna
P0 = Bloque + 0 = Fila + Col
P1 = Bloque + 1 = Fila + (Col+1)
P2 = Bloque + 2 = Fila + (Col+2)
P3 = Bloque +3 = Fila + (Col+3)

## Slide 76: Cronogramas de lectura y escritura
P2
P3
CLK
  Queremos leer la palabra P0, que se encuentra en la dirección fila+col
  El bloque al que pertenece dicha palabra consta de cuatro palabras: P0, P1, P2 y P3
órdenes
datos
direcciones
RD
tRCD
(2) Dar orden lectura:
(esperar TRCD)
Col
P0
tCL
(3) Tras TCL ciclos aparece la primera palabra del bloque
P1
(4) A cada ciclo de reloj aparece cada una de las palabras del bloque
ACT
Fila
(1) Activar la fila
Dirección = Bloque + Desplazamiento = Fila + Columna
P0 = Bloque + 0 = Fila + Col
P1 = Bloque + 1 = Fila + (Col+1)
P2 = Bloque + 2 = Fila + (Col+2)
P3 = Bloque +3 = Fila + (Col+3)
  Ejemplo de Acceso a bloque (lectura)

## Slide 77: Cronogramas de lectura y escritura
P2
P3
CLK
  Si deseamos seguir leyendo palabras en la misma fila, solo hay que seguir concatenando las órdenes, siempre con tCL ciclos de distancia
  tCL es la latencia de la memoria, lo que “tarda en cumplir las órdenes”
órdenes
datos
direcciones
ACT
Fila
RD
tRCD
Col
P0
tCL
P1
Col2
RD
tCL
P4
P5
P6
P7
Bloque (2)
P4 en dir fila+col2
Bloque (1)
P0 en dir fila+col
  Ejemplo de Acceso a bloque (lectura)

## Slide 78: Cronogramas de lectura y escritura
P2
P3
CLK
  ¿Qué pasaría si quiero leer otro bloque en otra fila diferente?
órdenes
datos
direcciones
ACT
Fila
RD
tRCD
Col
P0
P1
Tendría que cerrar la fila antes de activar otra
Bloque (1)
P0 en dir fila+col
tCL
PRE
tCL
RD
P4
P5
P6
P7
Bloque (2)
P4 en dir fila2+col2
Col2
tCL
ACT
Fila2
tRP
tRCD
Tiempo OPTIMO de precarga: sería 4 ciclos tras la orden de lectura.
EN GENERAL, si el bloque tiene R palabras, R ciclos tras la orden de lectura
  Ejemplo de Acceso a bloque (lectura)

## Slide 79: Cronogramas de lectura y escritura
P2
P3
CLK
  ¿Qué pasaría si quiero leer otro bloque en otra fila diferente?
órdenes
datos
direcciones
ACT
Fila
RD
tRCD
Col
P0
P1
Tendría que cerrar la fila antes de activar otra
Bloque (1)
P0 en dir fila+col
tCL
PRE
tCL
tRAS
RD
P4
P5
P6
P7
Bloque (2)
P4 en dir fila2+col2
Col2
tCL
Pero…se tiene que cumplir una restricción:
el tiempo mínimo llamado tRAS
ACT
Fila2
tRP
tRCD
  Ejemplo de Acceso a bloque (lectura)

## Slide 80: Cronogramas de lectura y escritura
P2
P3
CLK
  ¿Qué pasaría si ese tiempo es mayor del óptimo?
órdenes
datos
direcciones
ACT
Fila
RD
tRCD
Col
P0
P1
Bloque (1)
P0 en dir fila+col
CL
PRE
CL
ACT
Fila2
tRP
tRAS
RD
P4
P5
P6
P7
Bloque (2)
P4 en dir fila2+col2
Col2
CL
Se tiene que cumplir una restricción:
el tiempo mínimo llamado tRAS
tRCD
tRAS
+ tRP
=tRC
  Ejemplo de Acceso a bloque (lectura)

## Slide 81: Cronogramas de lectura y escritura
P2
P3
órdenes
datos
direcciones
ACT
Fila
RD
tRCD
Col
P0
P1
Bloque (1)
P0 en dir fila+col
CL
PRE
CL
RD
P4
P5
P6
P7
Bloque (2)
P4 en dir fila2+col2
Col2
CL
ACT
Fila2
tRP
tRCD
  ¿Qué es PRECARGA Automática ?
El chip cierra la fila en el lugar ÓPTIMO. Sin necesidad de que externamente se proporcione la orden PRECARGA
  Ejemplo de Acceso a bloque (lectura)

## Slide 82: Cronogramas de lectura y escritura
RESUMEN
Temporización de la PRECHARGE
  El cumplimiento de tRAS es una condición necesaria para la orden PRECHARGE, pero no es suficiente.
  En caso de tamaño de bloque elevado, aun cumpliendo tRAS, el envío prematuro PRECHARGE podría abortar la operación de lectura /escritura.
  El momento óptimo de envío de la orden de PRECHARGE coincide con R(1) ciclos después de ordenar la operación de READ(2) o WRITE
(1) R representa el tamaño del bloque (número de palabras que se acceden)
(2) En el caso de lectura, ello es equivalente a enviar la orden de PRECHARGE
CL-1 ciclos antes de que se transfiera la última palabra del bloque

## Slide 83: Cronogramas de lectura y escritura
RESUMEN
La precarga automática
  Las operaciones READ y WRITE tienen un modo automático, que provoca la precarga en el momento óptimo y ahorra la orden PRECHARGE explícita.

## Slide 84: Cronogramas de lectura y escritura
Ejemplo con punto óptimo de la PRECHARGE
P0
P1
P2
P3
Ciclos para satisfacer tRCD
valor de CL programado
CLK
órdenes
direcciones
datos
10 ns
fil
ACT
NOP
NOP
col
RD
NOP
PRE
NOP
NOP
NOP
fil
ACT
Ciclos para satisfacer tRP
Siguiente operación
Punto óptimo de precarga
Se comprueba
que satisface tRAS
Se comprueba que satisface tRC
tRCD = 2
tRAS = 5
tRC = 6
tRP = 2
CL = 2
R=4 ciclos posterior a orden READ
RESUMEN

## Slide 85: Cronogramas de lectura y escritura
Ejemplo con PRECHARGE automática
P0
P1
P2
P3
Ciclos para satisfacer tRCD
valor de CL programado
CLK
órdenes
direcciones
datos
10 ns
fil
ACT
NOP
NOP
col
RD
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
fil
ACT
Ciclos para satisfacer tRP
Siguiente operación
Punto óptimo de precarga
Se comprueba
que satisface tRAS
Se comprueba que satisface tRC
tRCD = 2
tRAS = 5
tRC = 6
tRP = 2
CL = 2
R=4 ciclos posterior a orden READ
PRECHARGE automática
PRE
RESUMEN

## Slide 86: Cronogramas de lectura y escritura
Expresión de los parámetros temporales en ciclos de reloj
  Además el chip SDRAM tiene una frecuencia máxima (o un periodo de reloj mínimo) de funcionamiento.
    El usuario puede ubicar esta memoria en un sistema a esta frecuencia u otra inferior
  Por ejemplo: el fabricante nos proporciona una tabla donde nos indica la frecuencia máxima a la que ésta puede operar:
    La memoria puede operar a frecuencias inferiores a la mínima, pero nunca a frecuencias superiores a la máxima
50 MHz 100 MHz 166 MHz (tCK = 20 ns) (tCK = 10 ns) (tCK = 6 ns)
tRCD = 18 ns
tRAS = 42 ns
tRC = 60 ns
tRP = 18 ns
1
3
3
1
2
5
6
2
3
7
10
3

## Slide 87: Cronogramas de lectura y escritura
Expresión de los parámetros temporales en ciclos de reloj
  Además el chip SDRAM tiene una frecuencia máxima (o un periodo de reloj mínimo) de funcionamiento.
    El usuario puede ubicar esta memoria en un sistema a esta frecuencia u otra inferior
  Por ejemplo: el fabricante nos proporciona una tabla donde nos indica la frecuencia máxima a la que ésta puede operar:
    La memoria puede operar a frecuencias inferiores a la mínima, pero nunca a frecuencias superiores a la máxima
50 MHz 100 MHz 166 MHz (tCK = 20 ns) (tCK = 10 ns) (tCK = 6 ns)
tRCD = 18 ns
tRAS = 42 ns
tRC = 60 ns
tRP = 18 ns
1
3
3
1
2
5
6
2
3
7
10
3
Si f = 80 MHz
Temporización de 100 MHz es la oportuna

## Slide 88: Cronogramas de lectura y escritura
Expresión de los parámetros temporales en ciclos de reloj
  Además el chip SDRAM tiene una frecuencia máxima (o un periodo de reloj mínimo) de funcionamiento.
    El usuario puede ubicar esta memoria en un sistema con esta frecuencia u otra inferior
  Por ejemplo: el fabricante nos proporciona una tabla donde nos indica la frecuencia máxima a la que ésta puede operar:
    La memoria puede operar a frecuencias inferiores a la mínima, pero nunca a frecuencias superiores a la máxima
50 MHz 100 MHz 166 MHz (tCK = 20 ns) (tCK = 10 ns) (tCK = 6 ns)
tRCD = 18 ns
tRAS = 42 ns
tRC = 60 ns
tRP = 18 ns
1
3
3
1
2
5
6
2
3
7
10
3
Si la frecuencia es 200 MHz mayor del máximo, no puedo usarla

## Slide 89: Cronogramas de lectura y escritura
Expresión de la latencia de CAS en ciclos de reloj
  La latencia de CAS (CL) es un valor que se programa en el registro de modo del chip durante la inicialización de la memoria
  Para una frecuencia dada, el chip tiene un CL mínimo
    o al revés: para usar un valor CL dado, el chip tiene una frecuencia máxima (o un periodo mínimo)
Restricciones temporales de un chip ejemplo
Normalmente el tiempo CL es programable

## Slide 90: SiSoftware Sandra
Primer módulo
Segundo módulo
tCL - tRCD - tRP - tRAS
según la frecuencia

## Slide 91: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
    Organización
    Direccionamiento
    Temporización
      Cronogramas
      Prestaciones
    Tendencias tecnológicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:

## Slide 92: Prestaciones
Ancho de banda (Bandwidth)
  Genéricamente: cantidad de información transferida por unidad de tiempo
  Medida en bytes por unidad de tiempo: MB/s, GB/s (MBps, GBps), Mb/s, Gb/s (Mbps, Gbps)
    Los prefijos siempre son del tipo 10n
  El ancho de banda también suele asociarse al término de productividad del sistema de memoria

## Slide 93: Prestaciones
Ancho de banda (Bandwidth)
  Otra forma alternativa de interpretar el ancho de banda
  Los bytes transferidos en un ciclo corresponden al tamaño del bus de datos de la memoria
  La frecuencia de transmisión corresponde al inverso del tiempo de ciclo de la memoria

## Slide 94: Prestaciones
  El ejemplo con acceso a palabra
    Tiempo de ciclo: 20 ns
    En cada acceso se transmite una palabra de 32 bits
  También puede solucionarse :

## Slide 95: Prestaciones
Ancho de banda en el acceso a un bloque
  El tiempo de acceso sería tL y cada palabra P bytes.
  El resto de palabras del bloque se transfieren a intervalos de tB
  El ancho de banda se mide a partir de la primera palabra (*)
tiempo
Comienza la operación
tL
palabra 1
tB
tB
tB
Final del bloque
(*) Se asume que es posible concatenar el acceso a sucesivos bloques
solapando el final del bloque actual con el tiempo de acceso del bloque siguiente
palabra 2
palabra 3
palabra 4

## Slide 96: Cálculo del ancho de banda
P2
P3
PRE
tRAS
tRP
tRC
CLK
  El tiempo de acceso: TL =TRCD+TCL
  El ancho de banda (AB):
    TB = Tciclo del CLK
    AB = P / TB B/s
  Acceso a bloque (lectura) de 4 palabras de P bytes
órdenes
datos
direcciones
ACT
Fila
RD
tRCD
Col
P0
tCL
P1

## Slide 97: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
  Estáticas
  Dinámicas
    Organización
    Direccionamiento
    Temporización
    Tendencias tecnológicas
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:

## Slide 98: Tendencias tecnológicas
Tecnologías
  Memorias SDRAM (Synchronous DRAM): los chips tienen una interfaz síncrona regulada por una señal de reloj de frecuencia característica: 100, 133, 200, etc. MHz
  Estándares de interés, mantenidos por JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council):
    SDRAM, la más antigua, de la cual derivan las tecnologías posteriores
    DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM), en versiones sucesivas: DDR, DDR2 y DDR3
  Las tecnologías DDR, DDR2 y DDR3 multiplican por 2, 4 y 8, respectivamente, el ancho de banda de la SDRAM

## Slide 99: Memorias SDRAM de doble velocidad (DDR)
4: Dynamic RAM memory
La memoria DDR-SDRAM: emite 2 palabras por ciclo de bus
Esto es posible debido a la organización interna:
  Hacen una prebúsqueda de 2 palabras, a frecuencia f
  Emiten por el bus de datos una palabra en la fase alta y otra en la fase baja, es decir la transferencia sería a doble frecuencia
Registro
n-bits
Registro
n-bits
2n
Bits de datos
DRAM
n
n
MUX
Lectura a f MHz
(frecuencia interna)
Datos de salida
Transferencia a 2f MHz
(frecuencia externa)
n

## Slide 100: Memorias SDRAM de doble velocidad (DDR)
4: Dynamic RAM memory
Registro
n-bits
Registro
n-bits
2n
Bits de datos
DRAM
n
n
MUX
Lectura a f MHz
(frecuencia interna)
Datos de salida
Transferencia a 2f MHz
(frecuencia externa)
n
Palabra 1
Palabra 2
Fe

## Slide 101: Memorias SDRAM de doble velocidad (DDR)
Cronograma de lectura: Memorias SDRAM DDR
  La velocidad de transmisión es el doble de la frecuencia del reloj
    Se duplica la tasa efectiva de transferencia de datos, transmitiendo dos palabras por ciclo de reloj: una en flanco de bajada y otra en flanco de subida de CLK
ACT
NOP
NOP
RD
NOP
NOP
NOP
NOP
CL = 2.5
fil
col
CLK
órdenes
direcciones
datos
P0
P1
P2
P3
Punto óptimo de precarga
PRE
    La latencia de CAS es un múltiplo de 0.5 ciclos
    El tiempo óptimo de PRECHARGE será R/2 ciclos de reloj tras las órdenes READ o WRITE (Si R es la cantidad de palabras del bloque)

## Slide 102: Temporización memorias DDR-SDRAM
P3
CLK
  Queremos leer la palabra P0, que se encuentra en la dirección fila+col
  El bloque al que pertenece dicha palabra consta de cuatro palabras: P0, P1, P2 y P3
  Acceso a bloque (lectura): 2 palabras/ciclo
órdenes
datos
direcciones
RD
tRCD
(2) Dar orden lectura:
(esperar TRCD)
Col
tCL
(3) Tras CL ciclos aparece la primera palabra del bloque: es múltiplo de 0,5
(4) A cada ciclo de reloj aparece cada una de las palabras del bloque
ACT
Fila
(1) Activar la fila
Dirección = Bloque + Desplazamiento = Fila + Columna
P0 = Bloque + 0 = Fila + Col
P1 = Bloque + 1 = Fila + (Col+1)
P2 = Bloque + 2 = Fila + (Col+2)
P3 = Bloque +3 = Fila + (Col+3)
tCL
PRE
P0
P1
P2

## Slide 103: Nomenclatura estándar SDRAM
Según el estándar JEDEC los chips de SDRAM incluyen el ancho de banda de transmisión en su nombre.
  SDRAM ( No DDR SDRAM): (una palabra/ciclo)
    PC - F
    Donde F es la frecuencia de reloj del chip. El ancho de banda se calcula al multiplicarse por el número de pines de datos del chip
  DDR-SDRAM: (dos palabras/ciclo)
  DDRX- Y PCX- ABanda
    X puede ser "", "2", "3" o "4" para DDR, DDR2, DDR3 y DDR4
    Si la frecuencia externa de envío es F MHz, Y = 2F MT/s (Mega Transferencias por Segundo)
    Abanda = Y * Bytes/palabra (MB/s)

## Slide 104: Memorias SDRAM de doble velocidad (DDR)
DDR4 utiliza prebúsqueda de 8n, reduce al consumo e incrementa la tasa de transferencia agrupando diferentes bancos.
4: Dynamic RAM memory
Registro
n-bits
Registro
n-bits
2n
Bits de datos
DRAM
n
n
MUX
Lectura a f MHz
(frecuencia interna)
Datos de salida
Transferencia a 4f/8f MHz
(frecuencia externa 2f/4f)
n
DDR2 y DDR3 hacen prebúsqueda de 4n y 8n bits para acceder a grandes ráfagas de datos a alta frecuencia
En todas el envío es de dos palabras/ciclo
…
4n/8n

## Slide 105: Aumento de prestaciones en las SDRAM
Solapamiento de lectura entre bancos
  Se pueden dar órdenes a bancos independientes solapándolas parcialmente (pipelining).
  Los datos se obtienen en el mismo orden con que se solicitan, con una latencia constante
direcciones
lectura del banco 0
lectura del banco 1
ACT
NOP
RD
NOP
NOP
NOP
P0
P1
P2
P3
ACT
RD
P0
P1
P2
P3
NOP
NOP
NOP
fil
col
CLK
órdenes
banco
fil
col
datos
0
0
NOP
NOP
1
1
órdenes al banco 0
órdenes al banco 1

## Slide 106: Nomenclatura estándar SDRAM
Ejemplos:
    Micron's MT46V32M8-5B es 32M×8b DDR-400 PC-400
      Prebúsqueda de 2 palabras
      A 200 MHz de frecuencia interna de reloj puede alcanzar 2x200= 400 MTps
      Ancho de banda para 8 bits: 400 MT/s × 1 B/palabra = 400 MBps
DDRX- Y PCX- ABanda
Y = 2F MT/s
    Micron's MT41K64M16-125 es 64M×16b DDR3-1600 PC3-3200
      Prebúsqueda de 8 palabras
      A 200 MHz de frecuencia interna de reloj puede alcanzar 8x200 =1600 MTps (la frecuencia externa sería 800 MHz)
      Ancho de banda = 1600 MT/s × 2 B/palabra = 3200 MBps

## Slide 107: Nomenclatura estándar SDRAM
Ejemplos de chips
4: Dynamic RAM memory
Nombre | Frec. interna (MHz) | Prebús-queda (ráfaga) | Frec. externa (MHz) | Tasa Transfe-rencia (MT/s) | Voltaje (V)
SDR | 66-133 | 1n | 66-133 | 66-133 | 3.3
DDR | 100-200 | 2n | 100-200 | 200-400 | 2.5-2.6
DDR2 | 100-267 | 4n | 200-533 | 400-1067 | 1.8
DDR3 | 100-267 | 8n | 400-1066 | 800-2133 | 1.35-1.5
DDR4** | 133-267 | 8n | 1066-2133 | 2133-4267 | 1.05-1.2
(*) Pueden encontrarse chips con otras especificaciones y límites
(**)Hasta Nov. de 2015 solo se están fabricando DDR4-2400 @1.2V
(fuente: Micron DDR4 SDRAM Part Catalog)

## Slide 108: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:
Vídeo de ayuda:
  Vídeo 7. “Diseño de módulos de memoria”

## Slide 109: Conceptos básicos
2x1 B
El controlador de memoria intercepta las líneas de direccionamiento que salen del procesador, y las emite adecuadamente para seleccionar el banco, fila y columna de los chips DRAM con los que se implementa internamente la memoria principal, QUE SE ORGANIZAN EN MODULOS
La suma de la capacidad de todos los módulos será como máximo de 2x Bytes
Solo se activa, línea Csi, el módulo donde se encuentra la dirección emitida. Se verá en el apartado siguiente como se reparten las direcciones del procesador (mapa de memoria).
MP
Ejemplo con dos módulos de memoria: 2x1 B + 2x2 B  2x B
2x2 B

## Slide 110: Conceptos básicos
Interfaz del chip
  Órdenes: son combinaciones de tres señales (RAS*, CAS* y WE*)
  Banco: Selecciona uno de los bancos internos de la SDRAM
  Dirección: según el orden, aprovechan para especificar una fila o una columna. El número de bits de la fila suele determinar el número de líneas
  Datos: tantas líneas como el ancho de palabra
  Máscara de datos: útil para seleccionar octetos dentro de la palabra
CLK
CS*
Reloj
Órdenes
dirección
RAS*
Ai
CAS*
WE*
entrada salida de datos
Di
Selección
Fila
Columna
BAi
banco
Control
Lógica E/S
máscara de datos
DQM

## Slide 111: Conceptos básicos
Un módulo de memoria es un conjunto de chips que cumplen unos determinados requerimientos
  Usualmente, cada módulo es de un tipo de memoria determinado: ROM, SRAM, DRAM, etc.
Cada módulo, a través de un mecanismo de selección, soporta un conjunto de direcciones dentro del espacio de direccionamiento global del procesador
La distribución del espacio direccionable del procesador entre los módulos (conjunto de direcciones que corresponden a cada módulo) se denomina mapa de memoria

## Slide 112: Conceptos básicos
2x1 B
La selección de los módulos se realiza con las líneas de la dirección que no se utilizan para seleccionar las palabras, por eso en cada módulo se emplean unas líneas distintas:
MP
Ejemplo con dos módulos de memoria: 2x1 B + 2x2 B  2x B
2x2 B
= 4 B = 22
AX-1…Ax1
Ax1-1…………..……….............A0
Dirección del módulo de 2x1 B
Selección del módulo

## Slide 113: Conceptos básicos
BE*3 BE*2 BE*1 BE*0
AX−1 ….. A2
Bus físico de direcciones (CPU 32 bits)
CPU con capacidad de direccionar 2X Bytes, y palabas de 32bits
Sel. Bytes
Sel. Módulo
Dir. Interno chips
log2 m líneas
Resto líneas bus direcciones
Líneas BE*i
Se descomponen en
líneas de banco, fila y
columna internas de
la DRAM

## Slide 114: Organización de módulos de memoria
2x1 B
Internamente cada MODULO puede tener chips DRAM de capacidad y ancho de palabra distinta de los de otro módulo que pertenezca a la misma memoria principal.
En el ejemplo del dibujo:
  MODULO capacidad 2x1 B = 2x1-2 palabras, tiene chips de 2x1-2 x 8
  MODULO capacidad 2x2 B = 2x2-2 palabras, tiene chips de 2x2-2 x 8
MP
Ejemplo con dos módulos de memoria: 2x1 B + 2x2 B  2x B
2x2 B
= 4 B = 22

## Slide 115: Organización de módulos de memoria
Suele tener una o dos filas de chips
  Las entradas de reloj, selección, órdenes y dirección son comunes
  Las entradas de máscara de datos DQM de los chips aprovechan para seleccionar los bytes
  El ancho de banda del módulo es la suma de los anchos de banda de los chips
Ejemplo: módulo de m×32 bits con chips de m×4 bits
DQM3
CAS
RAS
Dirección
D31..28
D27..24
D23..20
D19..16
D15..12
D11..8
D7..4
D3..0
R/W
CS
DQM2
DQM1
DQM0
CLK

## Slide 116: Organización de módulos de memoria
Cuando el módulo está formado por una sola fila de chips:
  el número de chips del módulo dependerá del tamaño de palabra (número de bits) de los mismos (w), y
  del tamaño de palabra del módulo (W) o tamaño de palabra de CPU
m  W bits
W bits
m palabras
m palabras
w bits
m  w bits
Módulo
de memoria
Chip
de memoria
Actualmente, el valor
típico de W es 64 bits

## Slide 117: Pregunta: Para módulo de una sola fila
Si nos dijeran la capacidad del módulo en Bytes, 2y B, y el tamaño de palabra de memoria es 2z B entonces la capacidad del módulo en palabras sería: 2y-z
2y-z x 2z+3
2z B = 2z+3 bits = P x w bits
2y-z x w
2y-z x w
?
?
w bits
w bits = 2z+3 / P
¿Sabiendo P y bits/palabra CPU?
¿?
¿?
¿Y cuánto sería ese valor w, sabiendo que hay P chips y que la palabra de memoria es 2z Bytes, es decir 2z+3 bits?
Sabiendo palabras del módulo. ¿palabras del chip?

## Slide 118: Módulos estándar de memoria dinámica
Terminales
  Las líneas de dirección están multiplexadas
  Una entrada CS* actúa de línea de selección de módulo
  Las entradas DMQ*(CAS) son las líneas de habilitación de byte (sólo para la escritura)
Los módulos se insertan y extraen fácilmente en las ranuras (slots) de la placa base
  Opcionalmente: con bit de paridad (a cada 8 bits se añade un bit redundante para detectar errores)
CS
Direcc.
m×32
Datos
32
Ordenes
Clkl
DMQ0
DMQ1
DMQ2
DMQ3
Notes: Extraído de TCO para comparar. No tiene mucho sentido repetir lo misma. Pero

## Slide 119: Módulos DIMM (Dual Inline Memory Module)
168/184/240 contactos, 64 bits de datos, 13 cm de longitud
CS
Dirección
Datos
64
Órdenes
Reloj
DQM0
DQM7
m×64
Módulos estándar de memoria dinámica

## Slide 120: SPD (Serial Presence Detect)
Memoria EEPROM de pocos bytes
Almacena información sobre el módulo de memoria
  Temporización
  Capacidad
  Fabricante
  Número de serie
Permite la configuración automática del sistema de memoria
Hay programas que pueden acceder a esta información
  CPU-Z, Sisoft Sandra, entre otros
Módulos estándar de memoria dinámica

## Slide 121: Información contenida en el SPD
Módulos estándar de memoria dinámica

## Slide 122: Comparativa de módulos y denominaciones
Empaquetamiento
  SDRAM: DIMM 168 c
  DDR SDRAM: DIMM 184 c
  DDR2 SDRAM: DIMM 240 c
  DDR3 SDRAM: DIMM 240 c
Ancho de banda y denominaciones
  SDRAM (100 MHz): 100 MHz x 8 bytes = 800 MB/s
    Nomenclatura: PC100
  DDR SDRAM (100 MHz): 100 MHz x 8 bytes x 2 = 1600 MB/s
    Nomenclatura: PC1600
  DDR2 SDRAM (200 MHz): 200 MHz x 8 bytes x 2 = 3200 MB/s
    Nomenclatura: PC2-3200
  DDR3 SDRAM (400 MHz): 400 MHz x 8 bytes x 2 = 6400 MB/s
    Nomenclatura: PC3-6400
Módulos estándar de memoria dinámica
Notes: DDR3-800; PC3-6400; reloj interno memoria 100 MHz; reloj IO 400 MHz

## Slide 123: Módulos DDR estándar
Nombre F. reloj Retardo F. reloj E/S V. Transf. Denom. Tasa Transf. Max.
DDR-200 100 MHz 10 ns 100 MHz 200 MT/s PC1600 1.600 MB/s
DDR-266 133 MHz 7,5 ns 133 MHz 266 MT/s PC2100 2.133 MB/s
DDR-300 150 MHz 6,7 ns 150 MHz 300 MT/s PC2400 2.400 MB/s
DDR-333 166 MHz 6 ns 166 MHz 333 MT/s PC2700 2.667 MB/s
DDR-366 183 MHz 5,5 ns 183 MHz 366 MT/s PC3000 2.933 MiB/s
DDR-400 200 MHz 5 ns 200 MHz 400 MT/s PC3200 3.200 MB/s
DDR-433 216 MHz 4,6 ns 216 MHz 433 MT/s PC3500 3.500 MB/s
DDR-466 233 MHz 4,2 ns 233 MHz 466 MT/s PC3700 3.700 MB/s
DDR-500 250 MHz 4 ns 250 MHz 500 MT/s PC4000 4.000 MB/s
DDR-533 266 MHz 3,7 ns 266 MHz 533 MT/s PC4300 4.264 MB/s
MT/s: Millones de transferencias por segundo
Módulos estándar de memoria dinámica
Notes: DDR SDRAM
Memoria síncrona, envía los datos dos veces por cada ciclo de reloj. De este modo trabaja al doble de velocidad del bus del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia de reloj. DDR (Double Data Rate) significa doble tasa de transferencia de datos en español. Son módulos de memoria RAM compuestos por memorias síncronas (SDRAM), disponibles en encapsulado DIMM, que permite la transferencia de datos por dos canales distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj. Los módulos DDR soportan una capacidad máxima de 1 GiB (1.073.741.824 bytes).
Fueron primero adoptadas en sistemas equipados con procesadores AMD Athlon. Intel con su Pentium 4 en un principio utilizó únicamente memorias RAMBUS, más costosas. Ante el avance en ventas y buen rendimiento de los sistemas AMD basados en DDR SDRAM, Intel se vio obligado a cambiar su estrategia y utilizar memoria DDR, lo que le permitió competir en precio. Son compatibles con los procesadores de Intel Pentium 4 que disponen de un Front Side Bus (FSB) de 64 bits de datos y frecuencias de reloj desde 200 a 400 MHz.
También se utiliza la nomenclatura PC1600 a PC4800, ya que pueden transferir un volumen de información de 8 bytes en cada ciclo de reloj a las frecuencias descritas.
Un ejemplo de calculo para PC-1600: 100 MHz x 2 Datos por Ciclo x 8 B = 1600 MB/s = 1600000000 bytes/s
Los DIMMs DDR SDRAM tienen 184 pin,es (en comparación con los 168 pines en el SDRAM, o los 240 pines en el DDR2 SDRAM), y pueden ser diferenciados de los DIMMs SDRAM por el número de muescas (el DDR SDRAM tiene una, y el SDRAM tiene dos). El DDR SDRAM funciona con un voltaje de 2,5 V, comparado a 3,3 V para el SDRAM. Esto puede reducir perceptiblemente el consumo de energía. Nota: algunos DIMMs tiene un voltaje nominal de 2,6 o 2,7 V.

## Slide 124: Módulos DDR2 Estándar
Nombre F. reloj Retardo F..Reloj E/S V. Transf. Denom. Tasa Transf. Max
DDR2-400 100 MHz 10 ns 200 MHz 400 MT/s PC2-3200 3.200 MB/s
DDR2-533 133 MHz 7,5 ns 266 MHz 533 MT/s PC2-4300 4.264 MB/s
DDR2-600 150 MHz 6,7 ns 300 MHz 600 MT/s PC2-4800 4.800 MB/s
DDR2-667 166 MHz 6 ns 333 MHz 667 MT/s PC2-5300 5.336 MB/s
DDR2-800 200 MHz 5 ns 400 MHz 800 MT/s PC2-6400 6.400 MB/s
DDR2-1000 250 MHz 3,75 ns 500 MHz 1.000 MT/s PC2-8000 8.000 MB/s
DDR2-1066 266 MHz 3,75 ns 533 MHz 1.066 MT/s PC2-8500 8.530 MB/s
DDR2-1150 286 MHz 3,5 ns 575 MHz 1.150 MT/s PC2-9200 9.200 MB/s
DDR2-1200 300 MHz 3,3 ns 600 MHz 1.200 MT/s PC2-9600 9.600 MB/s
MT/s: Millones de transferencias por segundo
Módulos estándar de memoria dinámica
Notes: DDR2 SDRAM
Las memorias DDR 2 son una mejora de las memorias DDR (Double Data Rate), que permiten que los búferes de entrada/salida trabajen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen cuatro transferencias. Se presentan en módulos DIMM de 240 contactos.
•Operan tanto en el flanco alto del reloj como en el bajo, en los puntos de 0 voltios y 1,8 voltios, lo que reduce el consumo de energía en aproximadamente el 50 por ciento del consumo de las DDR, que trabajaban a 0 voltios y a 2,5.
•Terminación de señal de memoria dentro del chip de la memoria ("Terminación integrada" u ODT) para evitar errores de transmisión de señal reflejada.
Para usar en PC, las DDR2 SDRAM son suministradas en tarjetas de memoria DIMMs con 240 pines y una localización con una sola ranura. Las tarjetas DIMM son identificadas por su máxima capacidad de transferencia (usualmente llamado ancho de banda).
Nota: DDR2-xxx indica la velocidad de reloj efectiva, mientras que PC2-xxxx indica el ancho de banda teórico (aunque suele estar redondeado). El ancho de banda se calcula multiplicando la velocidad de reloj E/S por ocho, ya que la DDR2 (como la DDR) es una memoria de 64 bits, hay 8 bits en un byte, y 64 es 8 por 8 y por último por 2 (doble tasa de transferencia), esto se empezó a usar para mostrar la velocidad de transferencia frente a las memorias "Rambus" que eran mas rápidas en sus ciclos de reloj operación, pero solo eran de 16 bits

## Slide 125: Módulos DDR3 estándar
Nombre F. reloj Retardo Freq. E/S V. Transf. Denom. Tasa Transf. Max
DDR3-1.066 133 MHz 7,5 ns 533 MHz 1.066 MT/s PC3-8500 8.530 MB/s
DDR3-1.200 150 MHz 6,7 ns 600 MHz 1.200 MT/s PC3-9600 9.600 MB/s
DDR3-1.333 166 MHz 6 ns 667 MHz 1.333 MT/s PC3-10667 10.664 MB/s
DDR3-1.375 170 MHz 5,9 ns 688 MHz 1.375 MT/s PC3-11000 11.000 MB/s
DDR3-1.466 183 MHz 5,5 ns 733 MHz 1.466 MT/s PC3-11700 11.700 MB/s
DDR3-1.600 200 MHz 5 ns 800 MHz 1.600 MT/s PC3-12800 12.800 MB/s
DDR3-1.866 233 MHz 4,3 ns 933 MHz 1.866 MT/s PC3-14900 14.930 MB/s
DDR3-2.000 250 MHz 4 ns 1000 MHz 2.000 MT/s PC3-16000 16.000 MB/s
MT/s: Millones de transferencias por segundo
Módulos estándar de memoria dinámica
Notes: DDR3 SDRAM
Las memorias DDR 3 son una mejora de las memorias DDR 2, proporcionan significantes mejoras en el rendimiento en niveles de bajo voltaje, lo que lleva consigo una disminución del gasto global de consumo. Los módulos DIMM DDR 3 tienen 240 pines, el mismo número que DDR 2; sin embargo, los DIMMs son físicamente incompatibles, debido a una ubicación diferente de la muesca
La principal carácterística diferencial de la DDR3 es la habilidad de hacer transferencias de datos ocho veces más rápido, esto nos permite obtener velocidades pico de transferencia y velocidades de bus más altas que las versiones DDR anteriores. (Sin embargo, no hay una reducción en la latencia, la cual es proporcionalmente más alta).
Además la DDR3 permite usar integrados de 512 megabits a 8 gigabytes, siendo posible fabricar módulos de hasta 16 Gb.
Teóricamente, estos módulos pueden transferir datos a una tasa de reloj efectiva de 800-2600 MHz, comparado con el rango actual del DDR2 de 533-1200 MHz ó 200-400 MHz del DDR. Existen módulos de memoria DDR y DDR2 de mayor frecuencia pero no estandarizados por JEDEC.
Si bien las latencias típicas DDR2 fueron 5-5-5-15 para el estándar JEDEC para dispositivos DDR3 son 7-7-7-20 para DDR3-1066 y 7-7-7-24 para DDR3-1333.
La memoria GDDR3, con un nombre similar pero con una tecnología completamente distinta, ha sido usada durante varios años en tarjetas gráficas de gama alta como las series GeForce 6x00 ó ATI Radeon X800 Pro, y es la utilizada como memoria principal de la Xbox 360. A veces es incorrectamente citada como "DDR3".
Considerado el sucesor de la actual memoria estándar DDR2, DDR3 promete proporcionar significativas mejoras en el rendimiento en niveles de bajo voltaje, lo que lleva consigo una disminución del gasto global de consumo.

## Slide 126: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:
Vídeos relacionados:
  Vídeo 8. “Mapas de memoria”
  Vídeo 9: “Mapas de memoria: Ejemplo”

## Slide 127: Concepto de mapa de memoria
Distribución de los distintos módulos en el espacio físico de direccionamiento del procesador
  El espacio direccionable suele ser mucho más grande que el espacio ocupado por los módulos físicos de la memoria
  Ejemplo: procesador con 32 bits de direcciones y memoria principal de 128 MB implementada mediante 2 módulos de 32 MB y uno de 64 MB
    128 MB << 4 GB
Direcciones
Espacio direccionable: 232 bytes = 4 GB
Procesador
Módulo 0
Módulo 1
Módulo 2

## Slide 128: Circuito de descodificación o selección
Se trata de repartir las direcciones efectivas que puede emitir el procesador entre los distintos módulos físicos de memoria que hay implementados.
Líneas de
direcciones del bus
Procesador
Módulo 2
Circuito de
descodificación
o selección
de módulo
Módulo 0
Módulo 1
Líneas de menor peso
Mayor peso
2x1 B
2n B
2x2 B
2x3 B
Concepto de mapa de memoria

## Slide 129: Circuito de descodificación o selección
Líneas de
direcciones del bus
Procesador
Módulo 2
Circuito de
descodificación
o selección
de módulo
Módulo 0
Módulo 1
Líneas de menor peso
Mayor peso
2x1 B
2n B
2x2 B
2x3 B
An-1…Ax1
Ax1-1………….............A0
2x1 B
Selección
An-1…Ax2
Ax2-1………….............A0
2x2 B
Selección
An-1…Ax3
Ax3-1………….............A0
2x3 B
Selección
Concepto de mapa de memoria

## Slide 130: Parámetros a considerar
Procesador
  Espacio de direccionamiento
    Depende de la longitud de las direcciones efectivas
Módulo
  Dirección de inicio dentro del mapa
  Capacidad expresada en bytes
    Ojo: no influye la organización interna del módulo
Nivel de activación de las funciones de selección
  Nivel alto o bajo
Concepto de mapa de memoria

## Slide 131: Un caso particular de mapa
Procesador de 32 bits y espacio de direccionamiento de 256 KB
Módulo DRAM de 64 KB y dirección de inicio en 0x20000
0x20000
0x20001
0x20002
0x2FFFE
0x2FFFF
1 0 0 0 0 . . . 0 0 0
1 0 0 0 0 . . . 0 0 1
1 0 0 0 0 . . . 0 1 0
1 0 1 1 1 . . . 1 1 0
1 0 1 1 1 . . . 1 1 1
A17 A16 A15 A14 A13 . . . A2 A1 A0
1 0 X X X . . . X X X
Forma general de
las direcciones que
pertenecen al módulo
Concepto de mapa de memoria

## Slide 132: Función de selección del módulo
El módulo contiene las direcciones con forma 0x2????
  Rango de direcciones : 0x20000 hasta 0x2FFFF
A17 A16 A15 A14 A13 ... A2 A1 A0
0x00000
0x3FFFF
0x20000
0x2FFFF
Módulo
SEL*= A17* + A16 = A17 · A16*
1 0
X X X . . . X X X
Direccionamiento dentro del módulo
A17 y A16 seleccionan
el módulo
Libre
Libre
SEL= A17 · A16* = A17 *+ A16

## Slide 133: Detalle de la implementación física
Con puertas lógicas
CS
Dirección
16K×32
Datos
32
Órdenes
Rel
DQM3
DQM2
DQM1
DQM0
A17
A16
A15A14A13A12A11A10A9
A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2
7
Direcciones multiplexadas
BE*3 BE*2 BE*1 BE*0
Función de selección del módulo

## Slide 134: Detalle de la implementación física
Con decodificador
CS
Dirección
16K×32
Datos
32
Órdenes
Rel
DQM3
DQM2
DQM1
DQM0
A17
A16
A15A14A13A12A11A10A9
A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2
7
Direcciones multiplexadas
BE*3 BE*2 BE*1 BE*0
00
01
10
11
Decodificador
Función de selección del módulo

## Slide 135: Ejemplo de mapa con dos módulos
Espacio direccionamiento: 4 GB (232 bytes)
Módulos, capacidad y dirección de comienzo
  RAM1, 1 GB, a partir de 0x00000000
  RAM2, 2 GB, a partir de 0x80000000
RAM1
RAM2
0x00000000
4 GB
Libre
0x3FFFFFFF
0x40000000
0x7FFFFFFF
0x80000000
0xFFFFFFFF
1 GB (230 bytes)
2 GB (231 bytes)
1 GB (230 bytes)
Función de selección del módulo

## Slide 136: Detalle del mapa de memoria para RAM1
A31 A30 A29 A28 A27 . . . A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 1 0
0 0 1 1 1 . . . 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1
0 0 X X X . . . X X X X X
A31y A30 seleccionan
el módulo
Direccionamiento dentro del módulo
0x00000000
0x00000001
0x00000002
0x3FFFFFFE
0x3FFFFFFF
SEL*RAM1 = A31 + A30
Función de selección del módulo

## Slide 137: Detalle del mapa de memoria para RAM2
A31 A30 A29 A28 A27 . . . A4 A3 A2 A1 A0
1 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 . . . 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1
1 X X X X . . . X X X X X
A31 selecciona el módulo
Direccionamiento de los bytes del módulo
0x80000000
0x80000001
0x80000002
0xFFFFFFFE
0xFFFFFFFF
SEL*RAM1 = /A31
Función de selección del módulo

## Slide 138: Contenido
1 - El sistema de memoria del computador
2 - Memoria principal
3 - Memorias RAM
4 - Módulos de memoria
5 - Mapas de memoria
6 - El controlador de memoria
VIDEOS DE AYUDA EN POLIFORMAT:
Recursos\ Temas\T5 – Memoria Principal\VIDEOS:

## Slide 139: El controlador de memoria
Gestiona los módulos de memoria dinámica y hace de intermediario entre ésta y el procesador
Su principal objetivo es maximizar el ancho de banda efectivo de memoria y reducir la latencia de los accesos

## Slide 140: El controlador de memoria
Disponibilidad de uno o varios canales independientes
El ancho de banda total del sistema de memoria es la suma de los anchos de banda de cada canal
¡Conviene conocer las limitaciones y requerimientos del controlador antes de ampliar la memoria!

## Slide 141: El controlador de memoria
Funciones del controlador:
  Selección del módulo de DRAM según la dirección de palabra del bus y activación de las líneas CS*
  Traducción de la dirección física lineal en direcciones de banco, filas y columnas (y líneas BE* del bus en líneas DQM* ), tratando de minimizar los conflictos de banco en accesos adyacentes y maximizar el paralelismo proporcionado por el sistema de memoria (canal, módulo, banco, fila, columna)
  Sincronización con DRAM (aplica los protocolos de acceso a DRAM)
  Generación de la señal de reloj y gestión del refresco
CPU
Controlador
Memoria
dirección
R/W*
Request
Clock
fila/col
CAS*
R/W*
CS*
Clock
RAS*
datos
DQMi

## Slide 142: El controlador de memoria
BE*3 BE*2 BE*1 BE*0
An−1 ….. A2
Bus físico de direcciones (CPU 32 bits)
Estructura resultante de las direcciones
Dirección de palabra
Selección lineal bancos SDRAM
Sel.
Columna
chips
Dir. Interno módulo
Sel. Módulo
Desplazamiento
Bloque
Sel. Columna
Sel. Banco
Sel. Fila
Sel. Módulo
Dir. Interno chips SDRAM
Sel. Módulo
b bits
f bits
c bits
r bits

## Slide 143: El controlador de memoria
Estructura resultante de las direcciones:
  n: número de bits de la dirección. Depende del procesador
  b bits de dirección de banco. b = log2 num_bancos
  f bits de dirección de filas. f = log2 num_filas
  c bits de direccionamiento de columna. c = log2 num_columnas
  r bits de desplazamiento dentro del bloque. Depende del tamaño de bloque impuesto por el sistema de memoria

## Slide 144: Controlador de memoria DRAM: estructura
MUX
DESC
dirección multiplexada
datos
datos
dirección de palabra
módulos de memoria DRAM
habilitación de byte
MEM, R/W, etc
DQM0
CS0
CSj
DQMi
órdenes

## Slide 145: Ejemplo de configuración DRAM estándar
W=64 bits, 4 módulos DIMM
MUX
DESC
dirección multiplex.
DIMM 0
DIMM 1
DIMM 2
DIMM 3
datos
datos
dirección
BE0..7*
DQM0
CS0
CS1
CS2
CS3
DQM7

## Slide 146: Ejemplo de configuración DRAM estándar
MUX
W=64 bits, 4 módulos DIMM en dos canales
  Los más frecuentes ahora (2006 en adelante)
  Permite duplicar el ancho de banda de los módulos
  ¡Se obliga a una cierta distribución de módulos entre los canales!
Datos
Direcció
DIMM 0
DIMM 1
CS0
CS1
DIMM 0
DIMM 1
CS0
CS1
MUX
DESC
DESC
canal A
canal B

## Slide 147: El controlador de memoria
Inicialización del sistema de memoria
  El controlador de memoria forma parte del controlador de sistema o chipset. El chipset es un circuito de complejidad comparable al procesador y que concentra muchas funciones críticas
  Al encender un computador, el controlador comprueba, uno a uno, todos los módulos conectados, obtiene las características clave a partir del SPD (capacidad, geometría de matriz, restricciones temporales, etc.) e inicializa los chips
  El controlador configura
    el mapa de memoria con los módulos presentes y fija las funciones de selección
    la frecuencia de reloj
    la temporización adecuada para acceder correctamente a los módulos
    la frecuencia de emisión de órdenes AUTOREFRESH

## Slide 148: SiSoftware Sandra: controlador de memoria
Tres zócalos de
memoria, dos de ellos
ocupados por módulos
de igual capacidad